## Slide 1
Дәріс 13.
Деректерді сақтау жүйелері. Деректерді сақтау жүйелерінің артықшылықтары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Виртуалдау технологиялары және бұлтты есептеулер

## Slide 2: Жоспар:
1. Деректерді сақтау желілері. (SAN - Storage Area Network). SAN топологиясы.
2. Деректерді сақтау жүйелерінің артықшылықтары.
Сабақ мақсаты: Студенттерді SAN топологиясымен, жүйелермен және деректерді сақтау желілермен таныстыру.
Негізгі түсініктер: Blade-сервер, деректерді сақтау жүйесі, SAN, консолидация, модульдік серверлер.

## Slide 3: Деректерді сақтау желілері
Блейд-серверлердің пайда болуымен бірге есептеу жүйелерінің дамуының заманауи тарихының басқа бір ерекшелігі арнайы деректерді сақтау жүйелері мен желілерінің пайда болуы болып табылады.
Серверлерді сақтаудың ішкі кіші жүйелері өңделетін ақпарат көлемінің тасқын тәрізді өсу жағдайларында ауқымдылық пен өнімділіктің қажетті деңгейін көбіне ұсына алмай жатты.
Түптеп келгенде, тек деректерді сақтау тапсырмаларын шешу мен оларды пайдалану үшін деректерге қол жетімділік интерфейсін ұсынуға бағытталған деректерді сақтаудың сыртқы жүйелері пайда болды.

## Slide 4: Деректерді сақтау жүйелері
Деректерді Сақтау Жүйесі (ДСЖ) – бұл ақпараттық ресурстарды сенімді сақтауды және оларға кепілді қол жетімділікті ұсынуды ұйымдастыру бойынша бағдарламалық-аппараттық шешім.
Деректерді сақтау жүйелері бөлек торапқа бөлінген сенімді сақтау жабдықтары болып табылады.

## Slide 5: Деректерді сақтау жүйелері
Деректерді сақтау жүйесі серверлерге көптеген тәсілдермен қосылуы мүмкін.
Ең өнімдісі оптикалық каналдар (Fiber Channel) бойынша қосылу болып табылады, бұл 4-8 Гбит/сек жылдамдықта деректерді сақтау жүйелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

## Slide 6: Деректерді сақтау жүйелерінің артықшылықтары
Деректерді сақтау жүйелері сонымен бірге негізгі аппараттық құрамдауыштарды – бірнеше қоректендіру блоктарын, raid контроллерлерді, FC адаптерлер ме FC коммутаторларға қосылу үшін оптикалық патчкордтарды резервтеуге ие.
SAN – бұл серверлерді, жұмыс станцияларын, дисктік қоймаларды және таспалық кітапханаларды біріктіретін жоғары жиілікті деректерді тасымалдаудың коммутацияланатын желісі.

## Slide 7: Fibre channel хаттамасы
Деректермен алмасу Fibre Channel хаттамасы бойынша жүргізіледі.
Хабарламаларды жедел кепілденген тасымалдау үшін тиімдендірілген және ақпаратты бірнеше метрден бірнеше километрге дейін қашықтықта тасымалдауға мүмкіндік береді.

## Slide 8: Деректерді сақтау жүйелерінің артықшылықтары
Деректерді сақтау желілерін дамыту үшін қозғаушы күш блоктық деңгейде дисктік жабдықтарға жоғары жылдамдықты қол жетімділікті талап ететін іскерлік ақпарат (электрондық пошта, деректер қоры мен жүктемесі жоғары файлдық серверлер) көлемінің күрт артуы болып табылады.
Алдын кәсіпорындарда SCSI өнімділігі жоғары дисктік массивтерінің «аралдары» пайда болатын. Ондай массивтердің әрқайсысы нақты қосымша үшін бөлініп, оған «виртуальды қатты дисктердің» қандай да бір саны түрінде көрінетін.

## Slide 9: Бақылау сұрақтары:
1.Деректерді сақтау жүйесі серверлерге қандай тәсілдермен қосылады?
2.Деректерді сақтау жүйесіне анықтама беріңіз
3.SAN топологиясы.