## Slide 1
Дәріс 14-15
Деректерді сақтау жүйелері мен желілерінің пайда болуы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Виртуалдау технологиялары және бұлтты есептеулер

## Slide 2: Жоспар:
1.Деректерді сақтау желісі
2.Физикалық сервердің ресурстарын виртуализациялау
Сабақ мақсаты: Студенттерді SAN топологиясымен, жүйелермен және деректерді сақтау желілермен таныстыру.
Негізгі түсініктер: Blade-сервер, деректерді сақтау жүйесі, SAN, консолидация, модульдік серверлер.

## Slide 3: Деректерді сақтау желісі
Деректерді сақтау желісі (Storage Area Network немесе SAN) бұл «аралдарды» жоғары жылдамдықты желі жабдықтармен біріктіруге мүмкіндік береді. 1,2,4 объектілері арасында немесе8 Mbit/sec-пен ақпаратты алмасу жылдамдығын қамтамасыз ететін Fibre Chanel интерфейсі бойынша жабдықтардың талшықтық-оптикалық байланысы SAN негізін құрайды. Сақтау желілері сақтау жүйелерінің ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыруға көмектеседі, себебі, желінің кез-келген торабына кез-келген ресурсты бөлу мүмкіндігін береді.

## Slide 4: SAN-ның негізгі артықшылықтарын қарастырайық:
Өнімділік
Ауқымдылық
Икемділік
Орталықтандырылған жүктеу
Бас тартуға тұрақтылық
Басқару.

## Slide 5: SAN-ның негізгі артықшылықтары
Өнімділік. SAN технологиялары деректерді сақтау мен тасымалдау тапсырмалары үшін жоғары өнімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Ауқымдылық. Деректерді сақтау желілері сақтаудың кіші жүйелерін кеңейту қолайлығын қамтамасыз етеді, алдында сатып алынған жабдықтарды деректерді сақтаудың жаңа құрылғыларымен бірлесе жеңіл пайдалануға мүмкіндік береді.

## Slide 6: SAN-ның негізгі артықшылықтары
Икемділік. Деректерді сақтау жүйелерін бірлесе пайдалану, әдетте, әкімшілендіруді қысқартады және икемділікті қосады, себебі, кабельдер мен дисктік массивтерді физикалық тұрғыда бір серверден екіншісіне тасымалдау немесе қайта байланыстыру қажеттілігі жоқ. SAN жүйені тоқтатпай ақ желіге жаңа серверлер мен дисктік массивтерді қосуға мүмкіндік береді.
Орталықтандырылған жүктеу. Басқа артықшылық серверден тікелей сақтау желісінен жүктеу мүмкіндігі болып табылады. Ондай конфигурациялау кезінде ақаулы серверді тез және жеңіл алмастыруға болады, онда SAN сервер-алмасу ақаулы сервердің логикалық дискінен жүктелетіндей бапталады.

## Slide 7: SAN-ның негізгі артықшылықтары
Бас тартуға тұрақтылық. Сақтау желілері өзінен соң жұмысқа қабілеттілікті біршама тиімді қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. SAN-ға екіншілік сақтау жабдығы бар шалғай учаске кіруі мүмкін. Бұл жағдайда, массивтер контроллерлері деңгейінде, немесе арнайы аппараттық құралдар көмегімен іске асырылған репликацияны қолдануға болады. Ондай шешімдерге деген сұраныс 2001 жылғы 11 қыркүйекте АҚШ-та орын алған оқиғалардан соң біршама аса түсті.
Басқару. SAN технологиялары деректерді сақтаудың барлық кіші жүйелерін орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

## Slide 8: SAN-ның негізгі артықшылықтары
Физикалық сервердің ресурстарын виртуализациялау оларды қосымшалар арасында иекемді үлестіруге мүмкіндік береді, бұл ретте, олардың әрқайсысы тек оған арналған ресурстарды ғана «көреді» және оған бөлек сервер бөлінген деп «санайды», яғни, аталған жағдайда «бір сервер – бірнеше қосымша» тәсілі іске асырылады, бірақ бұл кезде серверлік қосымшалардың өнімділігі, қол жетімділігі мен қауіпсіздігі төмендемейді. Одан басқа, виртуализацияны шешу бөлімдерде әр түрлі ОЖ-ді оларды сервердің аппараттық ресурстарына жүйелі шақыруларына эмуляцияның көмегімен іске қосуға мүмкіндік береді.

## Slide 9: Бақылау сұрақтары:
Физикалық сервердің ресурстарын виртуализациялау.
Деректерді сақтау жүйелерін бірлесе пайдалану қалай орындалады?
SAN-ның негізгі артықшылықтарын атаңыз.