## Slide 1: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Дәріс 2.
Мұнайдың элементтік,химиялық,фракциялық құрамы және ерекше қасиеті.Мұнайдың химиялық және технологиялық классификациясы

## Slide 2
1.Мұнайдың және табиғи газдың құрамы
2. Мұнайдың топтық химиялық құрамы
3. Мұнайдың фракциялық құрамы 4.Мұнайдың классификациясы және зерттеу әдістері
Лекция жоспары

## Slide 3: Мұнайдың және табиғи газдың құрамы
С:Н байланысы мұнайдың химиялық және физикалық қасиеттерін анықтайды.
Жанғыш қазбалар-газ, мұнай және көмір көміртегі мен сутегінің қатынасында бір-бірінен ерекшеленеді.
Көмірсутектер-мұнайдағы химиялық қосылыстардың негізгі класы.
Оларды мұнай құрамында 1817 жылы швейцариялық натуралист Н. Соссюр тапты.Әр түрлі мұнайдағы КС мөлшері орта есеппен 30-дан 70% - ға дейін, ал газ конденсаттарында 100% - ға дейін болуы мүмкін.
Мұнайдың жану жылуы, қатты жаңғыш қазбаларға қарағанда жоғары
Жаңғыш қазба | С,% | Н,%
Мұнай | 84-87 | 12-13
газ | 75 | 25
Құрамы | Шикі мұнай % | Табиғи газ%
Көміртек | 84-87 | 65-80
Сутек | 11-14 | 1-25
Күкірт | 0,06-2 | 0-0,2
Азот | 0,1-2 | 1-1,5
Оттек | 0,1-2 | 0

## Slide 4: Мұнай көмірсутектері екі негізгі топқа бөлінеді
Мұнай көмірсутектері
Реликтілі көмірсутектер, (биомаркерлер,биометтер
хемофоссилия)
Өзгертілген көмірсутектер
бастапқы биоорганикалық молекулаларға тән құрылымдық ерекшеліктерін сақталған
бастапқы биоорганикалық молекулаларға тән құрылымдық ерекшеліктерін жоғалтқан
Көптеген каустобиолиттердің арасында (жанғыш қазбалар, грек каустасынан –жанғыш, биос–өмір, литос – тас) мұнай құрамында сутегі көп.

## Slide 5
Реликтілі көмірсутектер
Реликтілі көмірсутектер
Изопреноидты типті құрылым,
алифатикалық және алициклді сияқты молекуладағы цикл саны бірден беске дейін.
Реликтілі көмірсутектер
Изопреноидты емес типті құрылым,
олар н-алкилды немесе әлсіз тармақталған тізбектері бар алифатикалық қосылыстар

## Slide 6
КС –дің салыстырмалы құрамы мұнайға байланысты:
Бастапқы органикалық заттардан (континентальды-қарашірік,сапропел-теңіз,қарашірік-сапропел);
Мұнай қандай жыныстардан пайда болғанына байланысты(карбонатты,сазды қабаттар);
биодеградацииядан; көші-қоннан;
мұнайдың жасына (мұнай жасы деп мұнай қабатының жасын айтамыз)
Стеран құрамы мен ЖБ
жинақтау шарттарымен байланысы

## Slide 7
Мұнай физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты үш түрге бөлінеді: элементтік, топтық химиялық және фракциялық
Элементтік- мұнай С және Н тұрады , олардың массасы 79,5–87,5 және 11,0–14,5% құрайды. S, O2 және N2 5–8% құрайды. Мұнайда кездесетін элементтер– V, Ni, Fe, Al, Cu, Mg, Ba, стронций, марганец, хром, кобальт, молибден, калий, натрий, цинк, кальций, серебро, галлий және т.б., бор, мышьяк, йод. Олардың мұнайдағы құрамы сирек, оның массасынан 0,02–0,03% құрайды | Фракция –белгілі бір температура аралығында қайнайтын көмірсутектер тобы. Мұнай фракцияларының, жеке қосылыстардан айырмашылығы, тұрақты қайнау температурасына және фракцияның химиялық құрамына байланысты. | Мұнайдың топтық химиялық құрамы - С және Н атомдарының қосылыстарының қатынасы мен құрылымымен сипатталатын белгілі бір химиялық топтардың құрамы. Шамамен 500 КС бар, олардың әрқайсысы өз кезегінде неғұрлым күрделі қосылыстар үшін бастапқы болып табылады. Молекулалардың құрылымына байланысты көмірсутектер үш топқа бөлінеді: метан немесе парафинді (алкандар), нафтенді (циклоалкандар) және ароматты (арендер)

## Slide 8: Шолу сұрақтары
Мұнайдың элементтік, топтық және фракциялық құрамын анықтау неге негізделген?
Тереңдік мұнай құрамына қалай әсер етеді?
Мұнай құрамы мен негізгі физикалық көрсеткіштер қалай өзара байланысты?
Мұнай құрамы қандай бірліктерде анықталады?
Сұйық отынның газдан, қатты отыннан артықшылығы неде?
КС изопреноидты құрылымға мысалдар келтіріңіз.

## Slide 9: Мұнайдың топтық химиялық тобы
С1-С4 құрамындағы алкандар газ болып табылады.
Жоғары молекулалы алкандар, сұйық: С5 - С16 және қатты: С17-32 парафиндер,С33 және одан жоғары-церезиндер мұнайда кездеседі.
Мұнайдағы алкандардың мөлшері 20-дан 70% - ға дейін.
Мұнай алкандары қалыпты тармақталған құрылымға ие.
Мұнайда тұрақты құрылымдағы изопреноидты алкандардың екі түрі ("Басы- ұшымен" типті тұрақты байланыс) және тұрақты емес құрылымы ("ұшы-ұшымен" типті тұрақты емес байланыс және "басы-басымен"типті тұрақты емес байланыс) кездеседі.

## Slide 10: Алкен (олефиндер)
Мұнай құрамында іс жүзінде кездеспейді.
Газ тәрізді этилен көмірсутектер (этилен, пропилен, бутилен) мұнайды термиялық және каталитикалық қайта өңдеу кезінде пайда болады. Мұнайды термиялық және каталитикалық өңдеу процестерінің сұйық өнімдерінде алкендердің мөлшері көп. Термиялық крекинг бензиндерінде 30-35% алкендер, каталитикалық крекинг бензиндерінде 10% олефиндер бар.
Алкендер: ашық тізбекті көмірсутектер, бір қос байланыс бар.
Фролов е. б. және Смирнов М.Б. (1990) табиғи мұнайдың көптеген үлгілерінде олефиндерді (15% дейін) тапты. Олардың пікірінше, олефиндер - жер қойнауындағы табиғи радиоактивті сәулеленудің әсерінен қаныққан мұнай көмірсутектерінің радиолитикалық дегидрациясының (- Н2) өнімі.

## Slide 11
Мұнайдағы ароматты КС екі топқа бөлуге болады:
құрамында тек ароматты сақиналар мен алифатты алмастырғыштар бар алкилароматикалық қосылыс
- құрылыстың аралас түрі
Мұнайдағы ароматты көмірсутектер

## Slide 12
Мұнайдың гетероатомды қосылыстары
Шайырлы заттар -мұнай мен мұнай өнімдеріне түс беретін жоғары молекулалық салмағы (молекулалық салмағы 800-1000) қоңыр түсті заттар. Олар гибридті қосылыстар және құрамында оттегі,күкірт және азот атомдары бар.
Асфальтендер-геобиолигомерлер, молекулалық массасы 3000.Мұнай құрамында 1% - дан аз асфальтендер кезеседі. Ауыр шайырлы мұнайларда мөлшері 2-5% жетеді, бензол мен жоғары мұнай көмірсутектерінде ериді.
оттегі бар қосылыстар –қышқылдар мен фенолдар түрінде болады, және кетондар да бар (альдегидтер жоқ).
Күкірт -қарапайым күкірт (S0),күкіртсутек (H2S), меркаптан (спирттердің аналогы–тиоспирт), сульфид(RSR,тиоэфирлер–алифатикалық және циклдік–тиациклопентандар мен тиоциклогександар), дисульфид (R-S-S-R), тиофен түрінде болады.
Азотты қосылыстар - пиридин,хинолин және пиперидин гомологтары.

## Slide 13: Шолу сұрақтары
Мұнайда қандай бейорганикалық қосылыстар кездеседі?
2. Мұнайдың топтық құрамы қалай анықталады?
3. Қаныққан көмірсутектердің мөлшері мұнай сапасына қалай әсер етеді?
4."Мұнай паспорты" нені анықтайды ?

## Slide 14
Мұнай мен мұнай өнімдерінің фракциялық құрамы белгілі бір температура аралығында қайнайтын әртүрлі фракциялардың құрамын көрсетеді.
Мұнайдың фракциялық құрамы
Айдау әдістері:
Төмен температуралы ректификация – 20°С төмен температурада қайнайтын сұйытылған газдар мен көмірсутек фракциялары үшін.
Орташа температуралы айдау-350°С дейін қайнататын мұнай өнімдері үшін.
Вакуумды айдау-350°С жоғары температурада қайнайтын сұйықтықтар үшін.
Молекулалық дистилляция-жоғары молекулалық заттар үшін.
Бір рет булану әдісімен айдау.
Мазутты фракциясы | ваккумда айдау
1. 300-350 С | Ваккумды газойль
300-400С | Жеңіл фракция
400-450 С | Орташа фракция
450-490 С | Ауыр фракция
490С жоғары | Гудрон (ваккумды қалдық)

## Slide 15: Мұнайды зерттеу Мұнай мен мұнай өнімдерін айдау: – біртіндеп буландыру (ББ) – бір рет буландыру (БРБ) арқылы жүзеге асырылады.
Бір рет буландыру кезінде өнім қоспаларын
соңғы температураға дейін қыздырғанда түзілген булар жүйеден шығарылмайды жəне сұйықтықпен байланыста қалады. Жылу берілу тоқтағаннан кейін барлық бу-сұйықты қоспа
сепараторға шығарылады. Мұнда түзілген булар бір мезгілде сұйықтан бөлінеді.
Біртіндеп буландыру зертханада мұнайды колбада айдағанда қолданылады. Бір рет буландыру біртіндеп буландыруға қарағанда тиімді. Анықтау барысында біртіндеп көтерілетін температурада мұнайдан бір-бірінен қайнау шегімен ерекшеленетін – фракциялар айдалады. Әрбір фракция қайнаудың басталу және аяқталу температураларымен сипатталады

## Slide 16: Мұнайды зерттеу .
Біртіндеп буландыру әдісі бойынша мұнайды зерттегенде ,қайнау температурасының қисығын (ҚТҚ) құруға болады. Ол үшін өте жеңіл фракциялары таңдалады (40-43С, 43-46С, 46-49С және т.б.) Қайнау температурасының қисығы (ҚТҚ) фракциялар мен қалдықтардың ықтимал құрамын және мұнайды өңдеу түрін анықтайды.
Зертханада мұнайды айдау арнайы стандартты аппараттарда АРН(мұнайды айдауға арналған аппарат) жүзеге асырылады, онда мұнай өнімдерін жеңіл фракцияларға бөлуге мүмкіндік беретін дистилляциясы бар айдау қолданылады. Нақты ректификацияның нәтижелері бойынша ИТК қисығы жасалады.

## Slide 17
АРН-1 аппараты мұнайды атмосфералық қысым кезінде ғана жылдамдатуға мүмкіндік береді.
АРН-2 аппараты мұнайды атмосфералық-вакуумдық айдауға, мұнай фракцияларын іріктеудің 30-100ºС аралығымен жылдамдатуға мүмкіндік береді.
Атмосфералық айдау кезінде келесі фракциялар алынады ;
140С- Бензин фракциясы
140-220С –лигроин-керосин фракциясы
140-180С- лигроин фракциясы
180-240С-керосин фракциясы
180-350С –Дизель фракциясы
220-350С-Жеңіл немесе атмосфералық газойль
240-350С –солярлы дистиллят
350С жоғары-мазут

## Slide 18
Қайтаөңдеу процестер кезінде алынатын өнімдер,егер олар 350 °C-қа дейін қайнаса Жеңіл және қайнау шегі 350 °C және одан жоғары болса Ауыр болады
Жеңіл дистилляттарда ең көпмолекулалық құрылымы бар қарапайым көмірсутектер салмағы 250-300-ден аспайды .
Олар келесі гомологиялық қатарлар жатады:
Парафинді көмірсутектер (алкандар);
Циклопарафины (циклоалканы), нафтен (алкилциклопентандар, алкилциклогександар);
Би - және трициклді парафинді көмірсутектер(бес мүшелі, алты мүшелі, аралас);
Моноциклді ароматты көмірсутектер;
Бициклді ароматты көмірсутектер;
Бициклді аралас ароматты көмірсутектер.

## Slide 19
Бензин-әртүрлі қоспалары бар жеңіл КС қоспасы.Ткип. 33-205 C, орташа тығыздығы - 0,71 г/см3. Кристалданудың басталуы -60°C.Бензиннің детонациялық қасиеттері төмен.Бензиннің мөлшері неғұрлым жоғары болса, соғұрлым детонацияға төзімді, яғни сығылған кезде жарылыссыз жануға қабілетті. Изооктан КС-нің антидетонациялық қасиетке ие.
Бензин фракциясында көмірсутектердің үш класы: парафинді, нафтенді және бензолдың ароматты қатарлары болады.
Керосин мен газойл фракцияларында би - және трициклді көмірсутектер кездеседі.
Мұнайдың жеңіл фракцияларында көмірсутектен басқа,гетероатомды қосылыстар да бар:
Оттегі қосылыстары-нафтен қышқылдары және фенолдар;
Күкіртті қосылыстар-меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер, тиофендер;
Азотты қосылыстар-пиридин негіздері мен аминдер.
Жеңіл фракцияларда гетероатомдар қосылыстар саны аз.

## Slide 20: Шолу сұрақтары
1. Фракция дегеніміз не?
2. Неліктен фракциялар жеңіл, ауыр деп аталады?
3. Алкандар мұнай фракцияларында қалай бөлінеді?
4. Қандай мақсатпен ҚТҚ алады?

## Slide 21
Мұнайды жіктеу және талдау
Технологиялық жіктелуі
Күкірт құрамы бойынша: 1-аз күкіртті, S≤0,5% . Бұл ретте бензиндік, реактивті-отындық 0,1% - дан артық емес, дизельдік 0,2-ден артық емес%2 - орташа астық 0,5 < S= 1%3-күкіртті 1 < S≤ 3%, бұл ретте бензинді 0,1% - дан артық емес, реактивті-отынды 0,25% - дан артық емес, дизельді 1-ден артық емес%4-жоғары дәнді S> 3
Мұнай құрамындағы шайырлы заттардың %
Аз шайырлы < 10%
Шайырлы 10 < АЅ≤ 20
Жоғары шайырлы 20 <
АЅ≤35
350°С-қа дейін айдалатын мөлдір фракциялардың
шығымы, % масс.T1-кемінде 45%; T2-30-44, 9%;Т3-30% - дан кем.
Базалық майлардың үлес салмағы,% масс. : Mi - мұнайға есептегендегі кемінде 25%; Mz - мұнайға есептегендегі 15-25% және мазутқа есептегендегі кемінде 45%; ДСМ - мұнайға есептегендегі 15-25% және мазутқа есептегендегі 30-45%; М4 - мұнайға есептегендегі кемінде 15% мұнай есебі
Тығыздығы бойынша: 0-өте жеңіл, d ≤ 0,801-жеңіл, d ≤ 0,842-орташа тығыздық, d ≤ 0,883-ауыр, d ≤ 0.924-өте ауыр, d > 0,92

## Slide 22: Химиялық классификацисы
Барлық мұнайлар тұтқырлық қасиеті бойынша екі топқа бөлінеді: И1 - тұтқырлық индексі 85-тен жоғары; И2-тұтқырлық индексі 40-85.
Мұнайдың 6 түрі бар:
Парафинді
парафин-нафтенді
Нафтенді
парафин-нафтен-ароматты
Нафтенді-ароматты
Ароматты.
Парафиннің құрамына сәйкес мұнай 3 топқа бөлінеді: парафинсіз (1% - дан аз), әлсіз парафин (1-2. %), парафинді (2% - дан астам).

## Slide 23: Шолу сұрақтары
Технологиялық жіктеудің негізі неде?
2. Мұнай шифрі не үшін жасалады?
3. Мұнай құрамы қалай жіктеледі?
4. Күкірт мөлшері қалай анықталады?
5. Мұнай шифр ІТ2М3И1П3 қалай талдау керек ?

## Slide 24: Пайдаланылған әдебиеттер
Абдуқадырова Қ.А. Мұнай және газ химиясы Алматы,2013
Бешимбаева Г. А. Мұнай және газ химиясының технологиясы
В.Д.Рябов Химия нефти и газа, М., Форум, 2009 г.,334с
В.А.Проскуряков,А.Е.Драбкин., Химия нефти и газа. М.2005.448 с.
Handbook of Oil Spill Science andTechnology. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/978111898998214 November 2014
Журнал Нефтехимия 2018-2021 гг.
https://sciencejournals.ru/journal/neftkhim/

## Slide 25
Назарларыңызға рақмет!