## Slide 1
Дәріс 12
Каталитикалық гомолитикалық және гетеролитикалық көмірсутектерді конверсиялаудың теориялық негіздері
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Молдабаева Мадина ПХ-31.

## Slide 2
1. Көмірсутектердің каталитикалық конверсиясының жіктелуі.
2. Каталитикалық гетеролитикалық көмірсутектерді конверсиялаудың теориялық негіздері.
3. Каталитикалық гомолитикалық көмірсутектерді конверсиялаудың теориялық негіздері.
Дәріс жоспары:

## Slide 3
Мұнай өңдеудің негізгі каталитикалық процестері:
- каталитикалық крекинг (КК);
- каталитикалық риформинг (КР);
- әртүрлі дистилятты мұнай фракцияларын гидротазалау (ГТ);
- орташа және ауыр дистиляттардың гидрокрекингі (ГК).
отын және май фракцияларының төмен температуралық қасиеттерін жақсарту мақсатында каталитикалық гидродепарафиндеу (ГДП) процестері мен қондырғылары пайдалануға енгізіледі
Көмірсутектердің каталитикалық
конверсиясының жіктелуі
Әрекеттесетін заттар мен катализатордың агрегаттық күйіне байланысты гомогенді және гетерогенді катализді ажыратады

## Slide 4
https://ppt-online.org/855298
https://ppt-online.org/855298
Әрекеттесетін заттар мен катализатордың аралық химиялық әрекеттесу табиғатына байланысты үш классқа бөледі:
1) гомолитикалық катализ, химиялық әрекеттесу гомолитикалық механизммен жүрген жағдайда;
2) гетеролитикалық катализ — аралық әрекеттесудің гетеролитикалық табиғаты жағдайында;
3) бифункционалды (күрделі) катализ, химиялық әрекеттесудің екі түрін де қамтиды
Активті катализатордың қасиеттерін реакциялық жүйенің агрегаттық күйі емес, химиялық әрекеттесудің аралық табиғаты анықтайды.
Катализ, катализаторлар, процесстер
катализаторлар
Катализатор классы
Гомолитикалық (электронды)
Гетеролитикалық (ионды)
Күрделі (бифункционалды)
Мұнай-газ өңдеу процесстері
және т.б.
Сутегі , элементарлы күкірт өндірісі, демеркаптинизация, аммиак синтезі, Фишер-Тропш, катализаторлар регенрациясы
Протонды қышқылдар:
HCl, H2SO4, H3PO4 апротонды қышқылдар: AlCl3, алюмосиликаттар, цеолиттер, ионалмасушы смолалар, т.б.
Гомолитикалық+
гетеролитикалық катализаторлар
Каталитикалық крекинг, алкилдеу, полимеризация, алкендер гидратациясы, спирттердің дегидратациясы, этерификациясы
Каталитикалық реформинг, гидрокрекинг, гидрокүкіртсіздендіру, селективті гидрокрекинг, изомеризация

## Slide 5
Гомолитикалық, яғни электронды катализ бойынша тотығу-тотықсыздану типіндегі реакциялар жүреді:
гидратация, дегидратация, ГОС мұнайдың гидрогенолизі, элементарлы күкіртті өндірудегі тотығу және тотықсыздану, сутегі өндірісіндегі КС бу конверсиясы, көміртегі тотығын метанға дейін гидрлеу және т.б.
Гомолитикалық катализ кезінде әрекеттесетін заттағы электронды жұптың үзілуі энергияның үлкен шығынын талап етеді. Осы сатының жылу эффектісі, сәйкесінше Еакт тым үлкен болмас үшін, е-жұптың үзілуімен бірге бір уақытта катализатордың жұптаспаған е қатысында жаңа е-жұптың түзілуі жүреді.

## Slide 6
Криформинг пен Гкатализде металл жалатылған - гомолит реакция Kt (Pt, Pd, Co, Ni,Mo және т.б.) қышқыл типті тасымалдаушыдан тұратын бифункционалды катализаторлар (алюминий тотығы, алюмосиликаттар, промоторланған галоидтер, цеолиттер и т.б.) қолданылады.
Гетеролитикалық немесе ионды катализ кезінде изомерлену, циклдеу, алкилдеу, деалкилдеу, КС полимерленуі, спирттердің дегидратациясы, алкендер гидратациясы, гидролиз және басқа да мұнай-химиялық процесстер жүреді.
Ионды реакция катализаторларына сұйық және қатты қышқылдар мен негіздерді жатқызады (осы себепті гетеролит кат-з қышқыл-негізді деп жиі атайды): H2SO4,HF,HCl,Н3РО4,HNO3,СН3СООН,AlCl3,BF3, SbF3,алюминий, цирконий тотықтары, алюмосиликаттар, цеолиттер, ионалмасу смолалары, сілтілер және т.б.

## Slide 7: Обзорные вопросы
Каталитикалық реакциялардың ерекшелігі неде?
Қышқылды катализдің негізі неде?
Тотығу катализінің физикалық-химиялық ерекшеліктері қандай?
Каталитикалық крекинг, каталитикалық риформинг процесінің катализаторларына мысалдар келтіріңіз.
ШОЛУ СҰРАҚТАРЫ

## Slide 8: Каталитикалық гетеролитикалық көмірсутектерді конверсиялаудың теориялық негіздері
Брэнстед-Лоури теориясы: қышқыл молекуласында протонның болуы. Сутегі молекуласы жоқ қосылыстарды қарастырмайды (алюмосиликаттар, цеолиттер)
Льюис электронды теориясы: қышқылдар мен негіздер рөлін электрондық жұптың доноры мен акцепторы болатын заттар атқарады. Кат крекинг реакциялары, полимерлену, алкилдеу жатады.
а) каталитикалық крекинг
алкен түзілуімен жүретін шикізаттың термолизі
карбкатиондардың түзілуі
біріншілік карбений-ионы
екіншілік карбений-ионы

## Slide 9
Гетеролитикалық катализ кезінде бастапқы заттардың катализатормен әрекеттесуінің аралық өзара әрекеттесуі гетеролитикалық механизм бойынша өтеді, сонымен қатар қосэлектронды байланыстың үзілуі мен түзілуі электронды жұптың түзілуі мен бұзылуынсыз жүреді.
Гетеролитикалық механизм спирттерді дегидратациялау, олефиндерді гидратациялау, крекинг, изомеризация, көмірсутектерді алкилдеу, гидролиз және т. б. каталитикалық реакциялар кезінде жүзеге асырылады.
Реакциялардың осы тобына арналған катализаторлар электронды жұпты беру немесе қосу арқылы координациялық байланысты түзу қабілетіне ие болуы керек. Атап айтқанда, олар протон немесе апротонды қышқылдар мен негіздер болуы мүмкін

## Slide 10
Қышқылдармен әрекеттескен кезде КС әлсіз негіздер сияқты әрекет етеді. КС барлық класстардың ішінде алкендер негізгі негізділікке ие, ал изоалкендердің негізділігі жоғары. Полициклді арендер моноциклдерге қарағанда күшті негіздер болып табылады. Алкандар әлсіз негізділікпен сипатталады.
Мұнай өңдеуде КС қышқылды Кт-мен әрекеттесуі кезінде пайда болған біріншілік (аралық) қосылыс карбений ионы немесе карбкатион, ал катализ карбений-ионды деп аталады.
Карбкатиондардың радикалдар сияқты негізгі реакциялары β-ереже бойынша мономолекулярлы ыдырау және бимолекулярлы орынбасу, қосылу рекциялары болып табылады. Карбкатиондар мен радикалдардың ең маңызды айырмашылығы-олардың изомеризациға қабілеті, бұл біріншілік карбкатиондардың екіншілік және үшіншілікке ауысқан кездегі еркін энергияның төмендеуімен түсіндіріледі.
Ковалентті байланыстың үзілуінің екі типі
Гомолитикалық үзілу (Ⅰ)
Гетеролитикалық үзілу (Ⅱ, Ⅲ)
Радикалдар н/е атомдар
Метил радикалы
Атомарлы сутегі

## Slide 11
Ионды катализ: Карбкатиондар-радикалға қарағанда электрондар саны жұп С атомында "+" локализацияланған заряды бар органикалық иондар. Н+ - бұл өте кішкентай диаметрі және жоғары реакциялық белсенділігі бар электронды қабығы жоқ ион.
Ионды катализде Kt қышқылдар мен негіздер болып табылады. Бұл қышқылдар мен негіздердің әрекеттесетін молекуламен, ионмен немесе жоғары реакциялық қабілетке ие ион типтес аралық қосылыс түзетін жұп электрондармен алмасу қабілетімен түсіндіріледі.
Изобутиленнің метанолмен этерификациясы
Бутиленді изобутанмен алдкилдеу
1. Тізбектің түзілуі
2. Тізбектің дамуы
3. Тізбектің үзілуі

## Slide 12
Карбкатиондардың мономолекулярлы реакциялары
Карбкатионды реакциялар
үнемі сұйық фазада немесе қатты катализатордың бетінде өтеді. Ерітіндідегі сольватация және беттегі адсорбция ион реакцияларының жылу эффектісін едәуір өзгертеді
Карбкатион және олефин түзілуімен жүретін β-ыдырау
Изомеризация
Карбкатиондардың Н-тасымалымен бимолекулалық реакциялары
Алкилдеу
Конденсация

## Slide 13
Каталитикалық крекинг
механизмі және химизмі:
крекингленетін шикізаттың химиялық түрленуі карбений — ионды механизм арқылы КС молекулаларын белсенділігі әлсіздеу ірі кеуекті матрицадан тұратын алюмосиликаттан және белсенді компонент-цеолиттен тұратын катализатор бетіне химосорбциялау арқылы жүзеге асырылады;
Карбений-ионындағы С-С байланысының үзілуі төменмолекулалы отын фракциялары мен КК газдарындағы С3–С4 КС түзілуіне, изомерленуге, дегидрлеуге әкелетін маңызды мақсатты реакциялардың бірі болып табылады.

## Slide 14: Обзорные вопросы
Гетерогенді катализді қандай теориялар сипаттайды?
Иондық катализге мысалдар келтіріңіз
Карбкатиондардың мономолекулалық реакцияларын жазыңыз.
Каталитикалық крекинг кезеңдерін сипаттаңыз.
ШОЛУ СҰРАҚТАРЫ

## Slide 15
Электронды, тотығу-тотықсыздану катализі.
Кт әрекеті ауыспалы металдардың бос электрондары есебінен гомолитикалық реакциялардағы электрондық өтулерді жеңілдету арқылы қол жеткізіледі.ТТР-да белсенді Кт аяқталмаған d-қабаты бар ауыспалы металдар: аммиак синтезіндегі темір.Кобальт, никель, мыс және платина тобындағы металдар гидрлеу және дегидрлеу, сондай-ақ тотығу процестерінде жоғары белсенділік көрсетеді.
Каталитикалық гомолитикалық көмірсутектерді конверсиялаудың теориялық негіздері
Күкіртті мұнайды терең өңдеу кезінде МӨЗ гидрогенизациялық процестерінің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін Н2 КР қондырғылары жеткіліксіз.
H2 алудың балама әдісі-бұл КС каталитикалық бу конверсиясы. КБК процестерінде шикізат ретінде табиғи және зауыттық газдар, сондай-ақ тікелей айдалған бензин қолданылады.

## Slide 16
Конверсияны тотықтырғыш ретінде әртүрлі реагенттерді (оттегі, су буы, көмірқышқыл газы және олардың қоспалары), металл оксидтерін қолдану арқылы жүзеге асырады.
Әртүрлі тотықтырғыштармен метанның конверсиясы келесі реакция теңдеулерінде көрсетіледі:
CH4 + H2O ⇔ CO + 3H2 — 2066․102 дж (49,3 ккал),
CH4 + CO2 ⇔ 2CO + 2H2 — 2476․102 дж (59,1 ккал),
CH4 + 0,5 O2 ⇔ 2H2 + 356∙102 дж (8,5 ккал),
CO + H2O ⇔ CO2 + H2 + 411∙102 дж (9,8 ккал).
Метан гомологтарының тотығу реакциялары аналогиялық түрде жүреді.
1. Метанның бу конверсиясы
КС бу конверсиясының реакция химизмі
Катализ механизмі
Катализаторды (Ni) тотығу-тотықсыздану және карбидтеу реакциялары

## Slide 17
Бифункциональный катализ имеет место в процессах, в которых одни стадии сложной реакции
протекают по ионному, а др. — электронному катализу. По такому ионно-электронному катализу осуществляются реакции ароматизации
(дегидроциклизации) нормальных алканов и пятичленных
цикланов в процессе КР бензина, реакции деструктивного гидрирования в процессе ГК, а также изомеризация С4–С6
алканов.
а) бензиннің каталитикалық риформингі
б) С4-С5 алкандарының каталитикалық изомеризациясы

## Slide 18
Катализаторы серии НИАП-01-01 (ранее выпускались под торговой маркой АКМ) предназначены для гидрирования сероорганических соединений, содержащихся в природном газе, и могут быть применены в производствах аммиака, метанола, водорода, уксусной кислоты и в других производствах, использующих каталитическую переработку природного газа.
Существуют различные способы очистки нефтяных дистиллятов от сернистых соединений. В случае необходимости очистки топлив только от меркаптанов в основном используют способы окислительной демеркаптанизации.

## Slide 19
Сутегіні алу секциясы 78-Z-002 каталитикалық бу риформингі арқылы газ қоспасынан (мұнай газы, сутегі) синтиетикалық газды (шикі газтәріздес сутегі қоспасы) алуға арналған, сондай-ақ келесі процесстерді қамтиды:
- Органикалық күкіртің гидрогенизациясы мен бастапқы шикізаттан Н2S сіңірілуі;
- Көміртегі тотығы конверсиясы;
- Бу өндірісі мен жылу утилизациясы утилизация тепла и производства пара;
- охлаждение технологического газа;
- очистка синтетического газа (синтез-газа) после печи 78-F-001 секции генерирования водорода 78-Z-002 методом краткосрочной адсорбции давлением (КАД) в пяти адсорберах 78-R-004 A/B/C/D/E/, а также использование отходящих газов после краткосрочной адсорбции давлением в качестве топливного газа.
Сутегіні өндіру және тазарту қондырғысы (СӨТҚ) (АМӨЗ)
Notes: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ү.гнггү

## Slide 20
Бифункционалды катализ катализаторлары құрамында бір уақытта орталықтардың екі түрін де - металды (м. о.), және қышқылды (қ.о.) қамтиды.
Мысалы, полиметал алюмоплатинді КТ риформингі РЗЭ модификацияланған Pt, тасымалдаушыда-қышқылмен (хлормен) промоторланған алюминий тотығы болып табылады.
Кт ГК-да, мысалы, цеолитті алюмокобальтмолибден (немесе алюмоникельмолибденцеолит), Со + Мо немесе Ni + Moгидрлеу-дегидрлеу қызметін атқарады, ал цеолит қышқылдық компонент болып табылады

## Slide 21
Қазіргі уақытта Қазақстанда "жасыл" химия талаптарына жауап беретін мұнай-химия және органикалық синтез процестерінің жаңа тиімді катализаторларын іздеу өзекті міндет болып табылады.
Фосфорқұрамды иондық сұйықтықтар негізіндегі родий-иридий катализаторларын жасау – ҚР ғылым саласындағы жаңа бағыт. Иондық сұйықтықтар - бұл Тбал 100°C-тан төмен болатын иондардан тұратын тұздардың ерекше класы.

## Slide 22: Шолу сұрақтары
Гомолитикалық каталитикалық процестерде қандай реакциялар жүреді?
Қандай каталитикалық процестер бифункционалды?
С4-С6 алкандарының изомеризация реакцияларын жазыңыз.
Полимерлеу катализаторларына мысалдар келтіріңіз.

## Slide 23: Список использованных источников
1. В.Д.Рябов Химия нефти и газа, М., Форум, 2009 г.,334с
2. В.А.Проскуряков,А.Е.Драбкин., Химия нефти и газа. М.2005.448 с.
3. Хатмуллина, Д. Д. Катализаторы риформинга / Д. Д. Хатмуллина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 1 (60). — С. 136-138.
4. А. А. Ламберов Катализаторы нефтехимии. Теория и практика. //т.15 № 3
https://www.catalysis-kalvis.ru/jour/issue/view/22
5. Н.К.Надиров Катализ и нефтехимия // Известия НАН РК, серия химическая, № 1, 2011. с.45-57
Ұсынылатын әдебиттер

## Slide 24: Бейнеролик Бейне: KNT Grouphttps өндірісінің каталитикалық крекинг катализаторлары https://www.youtube.com/watch?v=yTPH3srx8rk Гидрогенизациялық процесстердің катализаторы https://www.youtube.com/watch?v=UdmVXI_AyI

## Slide 25: Назарларыңызға рақмет!