## Slide 1
Астана 2022 г.
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилёва
Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»

## Slide 2
Лекция №5. Взаимосвязь эксплуатационных свойств дороги с тормозной динамичностью автомобиля
Дисциплина: Эксплуатация автомобильных дорог
Астана 2022 г.

## Slide 3
План:
Тормозная сила;
Тормозной путь;
Занос автомобиля.

## Slide 4
При торможении элементарные силы трения, распределенные по поверхности фрикционных накладок, создают результирующий момент трения, т.е. тормозной момент Мтор, направленный в сторону, противоположную вращению колеса. Между колесом и дорогой возникает тормозная сила Ртор.
Максимальная тормозная сила Ртор max равна силе сцепления шины с дорогой[от φ=0,1 (при гололеде), до φ=1,0 (шины с высокой проходимостью)]. Современные автомобили имеют тормозные механизмы на всех колесах. У двухосного автомобиля максимальная тормозная сила, Н,
Тормозная сила

## Slide 5
Если тормозящее колесо не проскальзывает по поверхности дороги, то кинетическая энергия автомобиля переходит в работу трения тормозного механизма и частично в работу сил естественных сопротивлений. При интенсивном торможении колесо может быть заблокировано тормозным механизмом. В этом случае оно скользит по дороге юзом и работа трением происходит между шиной и опорной поверхностью.
По мере увеличения интенсивности торможения растут затраты энергии на проскальзывание шин. Вследствие этого увеличивается их износ. Особенно велик износ шин при блокировке колес на дорогах с твердым покрытием и при высоких скоростях скольжения.
Виды износа шин:
А)Двухсторонний износ шин;
Б) Центральный износ шин
А)
Б)
Занос при плохих погодных условиях

## Slide 6
Торможение с блокировкой колес нежелательно и по условиям безопасности движения:
Во-первых, на заблокированном колесе тормозная сила значительно меньше, чем при торможении на грани блокировки.
Во-вторых, при скольжении шин по дороге автомобиль теряет управляемость и устойчивость.

## Slide 8
Силы, действующие на автомобиль при торможении на подъеме и другие параметры расчетной схемы показаны на рисунке, это такие как
Рв – сила сопротивления воздуха;
Ри – приведенная сила инерции;
Рп – сила сопротивления подъему;
Рк1, Рк2 – силы, учитывающие потери энергии в шинах ведущих колес;
Рт.д. – сила трения в двигателе, приведенная к ведущим колесам;
G – вес автомобиля;
Ртор1, Ртор2 – тормозные силы колес переднего и заднего мостов;
Ртр – потери на трение в трансмиссии;
αд – угол, характеризующий крутизну подъема дороги;
L – база автомобиля
Проецируя все силы, действующие на автомобиль при торможении, на плоскость дороги, получим в общем виде уравнение движения автомобиля при торможении на подъеме:
Ртор1 + Ртор2+ Рк1 + Рк2 + Рп + Рв + Рт.д. + Рг – Ри = = Ртор+ Рд + Рв + Рт.д .+ Ри – Рп = 0,
где
Ртор= Ртор1 + Ртор2;
Рд = Рк1 + Рк2 + Рп – сила сопротивления дороги;
Рт.д. – сила трения в двигателе, приведенная к ведущим колесам.
Ртор max = Ртор1+ Ртор2 = φx (Rz1 + Rz2) = φx G.

## Slide 9
Замедление при торможении автомобиля
Замедление при торможении определяют по формуле
аз = (Ртор + Рд + Рв + Ри)/( δврm).
Если тормозные силы на всех колесах достигли значения сил сцепления, то, пренебрегая силами Рв и Ри
aз = [(φх + ψ) / δвр] g .
Коэффициент φх обычно значительно больше коэффициента ψ, поэтому в случае полного торможения автомобиля величиной ψ в выражении можно пренебречь. Тогда
aз = φх g /δвр ≈ φх g .
Если во время торможения коэффициент φх не изменяется, то замедление аз не зависит от скорости автомобиля.

## Slide 10
Время торможения
Остановочное время (общее время торможения) – это время от момента обнаружения водителем опасности до полной остановки автомобиля. Общее время торможения включает в себя несколько отрезков:
1) время реакции водителя tр – время, в течение которого водитель принимает решение о торможении и переносит ногу с педали подачи топлива на педаль рабочей тормозной системы (в зависимости от его индивидуальных особенностей и квалификации составляет 0,4...1,5 с);
2) время срабатывания тормозного привода tпр – время от начала нажатия на тормозную педаль до начала замедления, т.е. время на перемещение всех подвижных деталей тормозного привода (в зависимости от типа тормозного привода и его технического состояния составляет 0,2...0,4 с для гидропривода, 0,6...0,8 с для пневмопривода и 1...2 с для автопоезда с пневмоприводом тормозов);
3) время tу, в течение которого замедление увеличивается от нуля (начало действия тормозного механизма) до максимального значения (зависит от интенсивности торможения, нагрузки на автомобиль, типа и состояния дорожного покрытия и тормозного механизма);
4) время торможения с максимальной интенсивностью tтор. Определяют по формуле
tтор = υ/aз max – 0,5tу .
В течение времени tр + tпр автомобиль движется равномерно со скоростью υ, в период ty – замедленно, а в течение времени tтор – замедленно до полной остановки.
Графическое представление о времени торможения, изменении скорости, замедлении и остановке автомобиля дает тормозная диаграмма.
Чтобы определить остановочное время tо, необходимое для остановки автомобиля с момента возникновения опасности, нужно суммировать все названные выше отрезки времени:
tо = tр + tпр+ tу+ tтор = tр + tпр+ 0,5tу+ υ/aз max = tсум+ υ/aз max,
где tсум = tр + tпр+ 0,5tу.
Если тормозные силы на всех колесах автомобиля одновременно достигают значения сил сцепления, то, принимая коэффициент δвр = 1, получим
tо = tсум+ υ/(φх g).

## Slide 11
Тормозной путь – это расстояние, которое автомобиль проходит за время торможения tтор с максимальной эффективностью. Этот параметр определяют, используя кривую tтор = f(υ) и считая, что в каждом интервале скоростей автомобиль движется равнозамедленно. Примерный вид графика зависимости пути Sтор от скорости с учетом сил Рк, Рв, Рт и без учета этих сил показан на рис. 2.18, а.
Остановочный путь условно можно разделить на несколько отрезков, соответствующих отрезкам времени tр, tпр, tу, tтор:
Sо = Sр + Sпр+ Sу+ Sтор .
Путь, пройденный автомобилем за время tр + tпр движения с постоянной скоростью υ, определяют так:
Sр + Sпр =υ (tр + tпр) .
Принимая, что при уменьшении скорости от υ до υ' автомобиль движется с постоянным замедлением аср = 0,5 аз mах, получим путь, пройденный автомобилем за это время:
ΔSу = [υ2– (υ')2] / аз mах .
Тормозной путь

## Slide 12
Тормозной путь при уменьшении скорости от υ'до нуля во время экстренного торможения
Sтор = (υ')2 / (2аз mах)
Если тормозные силы на всех колесах автомобиля одновременно достигли значений сил сцепления, то тормозной путь автомобиля
Sтор = υ2 / (2φх g).
Тормозной путь прямо пропорционален квадрату скорости автомобиля в момент начала торможения, поэтому при увеличении начальной скорости тормозной путь возрастает особенно быстро.
Таким образом, остановочный путь можно определить так:
Sо = Sр + Sпр+ Sу+ Sтор = υ (tр + tпр) + [υ2– (υ')2] / аз mах + (υ')2 / (2 аз mах) = υ tсум + υ2 / (2аз mах) = υ tсум + υ2 / (2φх g).

## Slide 13
Остановочный путь, как и остановочное время, зависит от большого числа факторов, основными из которых являются:
скорость движения автомобиля на момент начала торможения;
квалификация и физическое состояние водителя;
тип и техническое состояние рабочей тормозной системы автомобиля
состояние дорожного покрытия
загруженность автомобиля
состояние шин автомобиля
способ торможения и т.д.

## Slide 14
Распределение тормозной силы между мостами автомобиля
При торможении автомобиля сила инерции Ри, действуя на плече hc, вызывает перераспределение нормальных нагрузок между передними и задними мостами; нагрузка на передние колеса увеличивается, а на задние – уменьшается. Поэтому нормальные реакции Rz1 и Rz2, действующие соответственно на передние и задние мосты автомобиля во время торможения, значительно отличаются от нагрузок G1 и G2, которые воспринимают мосты в статическом состоянии. Эти изменения оценивают коэффициентами изменения нормальных реакций mр1, и mр2, которые для случая торможения автомобиля на горизонтальной дороге определяют по формулам
mр1 = 1 + φх hc / l1; mр2 = 1 – φх hc / l2.
Следовательно, нормальные реакции дороги
Rz1 = mр1 G1; Rz2 = mр2 G2.
Во время торможения автомобиля наибольшие значения коэффициентов изменения реакций находятся в следующих пределах:
mр1 = 1,5...2; mр2 = 0,5...0,7.

## Slide 15
Максимальную интенсивность торможения можно обеспечить при условии полного использования сцепления всеми колесами автомобиля. Однако тормозная сила между мостами может распределяться неравномерно. Такую неравномерность характеризует коэффициент распределения тормозной силы между передними и задними мостами:
βо = (l1 + φо hc) / L
βо = Ртор1 / Ртор = 1 – Ртор2 / Ртор.
Этот коэффициент зависит от различных факторов, из которых основными являются: распределение веса автомобиля между его осями; интенсивность торможения; коэффициенты изменения реакций; виды колесных тормозных механизмов и их техническое состояние и т.д.
При оптимальном распределении тормозной силы передние и задние колеса автомобиля могут быть доведены до блокировки одновременно. Для этого случая

## Slide 16
Большинство тормозных систем обеспечивает неизменное соотношение между тормозными силами колес переднего и заднего мостов (Ртор1 и Ртор2), поэтому суммарная сила Ртор может достигнуть максимального значения только на дороге с оптимальным коэффициентом φо. На других дорогах полное использование сцепного веса без блокировки хотя бы одного из мостов (переднего или заднего) невозможно. Однако в последнее время появились тормозные системы с регулированием распределения тормозных сил.
Распределение общей тормозной силы между мостами не соответствует нормальным реакциям, изменяющимся во время торможения, поэтому фактическое замедление автомобиля оказывается меньше, а время торможения и тормозной путь больше теоретических значений этих показателей.
Для приближения результатов расчета к экспериментальным данным в формулы вводят коэффициент эффективности торможения Кэ, который учитывает степень использования теоретически возможной эффективности тормозной системы. В среднем для легковых автомобилей Кэ = 1,1...1,2; для грузовых автомобилей и автобусов Кэ = 1,4...1,6. В этом случае расчетные формулы имеют следующий вид:
aз = φх g / Кэ;
tо = tсум+ Кэ υ/(φх g);
Sтор = Кэυ2 / (2φх g);
Sо = υ tсум + Кэυ2 / (2φх g).