## Slide 1
Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»
Бекенов Тасыбек Нусупбекович
Профессор, доктор технических наук
НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

## Slide 2
по дисциплине «Эксплуатация автомобильных дорог»

## Slide 3
Лекция 15
Тема: Основы борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

## Slide 4: План:
Теоретические основы борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах
Особенности организации зимнего содержания автомобильных дорог и городских улиц в зарубежных странах

## Slide 5
Теоретические основы борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах
Зимняя скользкость включает в себя все виды снежно-ледяных образований на поверхности дороги, приводящие к снижению коэффициента сцепления: различные виды естественного обледенения, которые в метеорологии объединяют понятием гололедицы, и искусственное обледенение в виде снежного наката.
Наиболее общим случаем является образование гололеда на покрытии в результате замерзания капель дождя, мороси, тумана непосредственно на покрытии или в приземном слое воздуха, в котором при пониженной температуре содержится паровоздушная смесь в состоянии, близком к насыщению: ледяная корка образуется в зимний период при температуре воздуха от +4 до -20 °С: 55% случаев приходится на период 0...-5 °С; 80% на период +2...-6 °С; 90% на период +2...-15 °С. Относительная влажность воздуха оказывает важное влияние на формирование условий льдообразования. Гололед на покрытиях в 95% случаев возникает при со = 70 + 100%, 90% случаев при ш = 80 + 100%.

## Slide 6
Ко второй группе относят те виды обледенения, которые образуются на сухой поверхности в результате кристаллизации водяного пара из воздуха и образования инея при радиационном охлаждении покрытия ниже температуры точки росы.
К первой группе относят все виды обледенения, возникающие с понижением температуры воздуха и замерзанием имеющейся на покрытии воды. Это гидратационный тип гололедообразования, который возникает от внезапного снижения температуры воздуха до О °С и ниже, когда замерзает вода, находящаяся на покрытиях после дождя, таяния снега.
К третьей группе относят виды скользкости, возникающие при замерзании осадков, выпадающих на покрытие, охлажденное ниже температуры замерзания воды, в результате чего образуется твердый налет. Различают налет зернистый и ледяной.
К четвертой группе относят те виды обледенения, которые возникают при выпадении на покрытие переохлажденных капель влаги. Жидкая фаза на сухом или мокром покрытии образуется за счет выпадения капель переохлажденной жидкости из приземного слоя.
Пятую группу составляют те виды скользкости, которые образуются от уплотнения на покрытии слоя снега, т.е. искусственная скользкость. Снег обладает свойством изменять свои физические характеристики (плотность, прочность) под воздействием колес движущегося автомобиля.
По характеру образования различают пять групп обледенения поверхности автомобильных дорог:

## Slide 7: Процесс формирования снежного наката включает три стадии:
1) механическое уплотнение снега, в результате образуется накат плотностью 0,35—0,5 г/см3. При этом коэффициент сцепления колеса с покрытием может достигать 0,20—0,25; 2) постепенное формирование льда на его поверхности в результате периодического замерзания и оттаивания верхнего слоя наката. Тонкая пленка воды образуется от трения колес автомобиля по поверхности уплотненного снега; затем происходит кристаллизация ее в лед за счет большой теплоемкости снежных отложений. Плотность такого отложения 0,6—0,65 г/см3; 3) дальнейшее уплотнение и промерзание наката до превращения его в сплошной лед плотностью 0,9 г/см3. Коэффициент сцепления снижается до 0,1—0,15.

## Slide 8
Борьба с зимней скользкостью ведется по трем направлениям: улучшение сцепления колес автомобилей с покрытием; удаление снежно-ледяных образований с дорожного покрытия; предотвращение образования скользкости. Основные способы борьбы: фрикционный, химический, тепловой и механический.
Широко распространен фрикционный способ, заключающийся в рассыпании по поверхности обледенелого слоя материалов, повышающих коэффициент сцепления шин с дорогой (песка, шлака, золы и т. д.). В табл. 1 приведен усредненный тормозной путь легкового автомобиля с начальной скоростью 40 км/час при использовании абразивных антигололедных реагентов.
Борьба с зимней скользкостью

## Slide 9: Таблица 1 Тормозной путь автомобиля после применения абразивов
Состояние покрытия | Коэффициент трения | Тормозной путь, м
Снежный накат, ниже –15 0C | 0,18 | 35,0
Свеженанесенный абразивный материал (300 кг/км) | 0,40 | 15,7
Покрытие после прохода нескольких автомобилей | 0,23 | 29,5
Недостатками фрикционного способа являются значительные транспортные расходы на перевозку и распределение материалов. Обычно песок наносится на покрытие в количестве до 340 кг на км на 1 полосу движения. Песок предназначен для временного увеличения сцепления между колесами транспортных средств и покрытием.

## Slide 10
Механический способ борьбы с зимней скользкостью предусматривает использование самоходных и прицепных машин и механизмов ударного, скребкового, вибрационного или срезывающего действия для разрыхления и отделения льда и уплотненного снега от покрытия. Применение таких машин пригодно для складывания и срезания толстых уплотненных снежно-ледяных корок. Для удаления тонких ледяных пленок механический способ является неприемлемым. Это связано со значительной прочностью контакта смерзания льда с бетоном и асфальтобетоном. Под действием нагрузки разрушение льда часто происходит не по контакту «лед – покрытие», а по льду. Механический способ борьбы с зимней скользкостью применяется чаще всего в сочетании с химическим, когда химическими веществами предварительно ослабляют снежно-ледяной слой, а затем его удаляют с дороги машинами.
Основной путь повышения эффективности борьбы с зимней скользкостью – полное удаление ледяного или снежно-ледяного слоя тепловым или химическим способом.

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!