## Slide 1
Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»
Бекенов Тасыбек Нусупбекович
Профессор, доктор технических наук
НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»

## Slide 2
по дисциплине «Эксплуатация автомобильных дорог»

## Slide 3
Лекция 13
Тема: Требования к эксплуатационным свойствам дороги и их характеристики
План
1.Карта автомобильных дорог
2. Основные требования к автомобильным дорогам
3. Продольные уклоны
4. Пересечение и примыкание АД
5. Элементы автомобильной дороги

## Slide 4
Дороги общего пользования (федеральные, региональные и муниципальные) предназначены для пропуска транспортных средств с габаритными размерами:
длиной одиночных автомобилей – 12 м;
автопоездов – до 20 м;
шириной – 2,5 м;
высотой до 4 м для дорог I-IV категорий и 3,8 м для дорог V категории;
АД I-II категорий строятся в основном под осевую нагрузку до 10 т, дороги III-V категорий – под нагрузку до 6 т.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
При проектирование АД следует принимать следующие нормативы:
продольные уклоны не более 30‰;
расстояние видимости для остановки автомобиля – не менее 450 м;
радиусы кривых в плане – не менее 3000 м.
проектная скорость движения – до 150 км/ч

## Slide 5
ПРОДОЛЬНЫЕ УКЛОНЫ
Продольный уклон характеризует величину проектных уклонов отдельных участков АД и расположение проезжей части относительно естественной поверхности земли, определяется тангенсом угла наклона α:
Значение угла в промилле показывает, на сколько метров повышается или понижается трасса оси дороги на протяжении 1000 м.

## Slide 6
Транспортная развязка — комплекс дорожных сооружений (мостов, туннелей, дорог), предназначенный для минимизации пересечений транспортных потоков и, как следствие, для увеличения пропускной способности дорог. Преимущественно под транспортными развязками понимаются транспортные пересечения в разных уровнях, но термин используется и для специальных случаев транспортных пересечений в одном уровне
Транспортные развязки следует проектировать с таким расчетом, чтобы на дорогах I и II категорий не было левых поворотов, а также въездов и съездов с левыми поворотами, при которых пересекались бы в одном уровне потоки основных направлений движений.

## Slide 8
На дорогах I и II категорий при соответствующем обосновании допускается устройство примыканий дорог III категорий в одном уровне (при обязательном отгоне «уширении» полосы движения).
Число пересечений и примыканий в одном уровне
должно быть возможно меньшим!!!
Пересечения и примыкания на АД I категорий вне пределов населенных пунктов надлежит предусматривать, как правило, не чаще чем через 10 км, на II категорий – 5 км, а на дорогах III категорий – 2 км
Пересечения и примыкания рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом при пересечении транспортных потоков!!!
В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости!!!
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ АД

## Slide 9
ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
В – ширина проезжей части, м; iо – поперечный уклон двухскатного профиля; iвир – поперечный уклон виража; l – уширение; r – круговая кривая,
Rо – радиус закругления; А – отгон виража.
ВИРАЖ
Уклон проезжей части на вираже делают не менее, чем поперечный уклон покрытия с 2-х скатным профилем.
При проезде автомобиль занимает полосу проезжей части большей ширины, чем на прямом участке (l).
Переход к полному уширению происходит на длине, называемой отводом уширения или отгоном виража.

## Slide 10
СОВРЕМЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

## Slide 11
Дорожная одежда – многослойная конструкция, устраиваемая на проезжей части для удобного и безопасного движения транспортных средств с расчетной скоростью.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

## Slide 12
Интенсивность движения (N) – количество автомобилей, проходящие в единицу времени по участку автомобильной дороги. Измеряют интенсивность в авт./ч или авт./сут.
Состав движения – распределение в процентном отношении всего транспортного потока по видам транспортных средств (легковые, автобусы, грузовые автомобили тяжелые, средние, легкие). Состав движения оказывает существенное влияние на выбор мероприятий по организации движения.
Грузонапряженность дороги – это общая масса грузов, перевезенных по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу времени и на единицу пути. Показатель грузонапряженности дороги применяют для оценки работоспособности дорожной одежды.
Пропускная способность автомобильной дороги (Р) – максимальное количество автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги или дорога в целом в единицу времени; измеряется в авт./ч. Этот показатель является важнейшим в проектировании поперечного профиля дороги.
Степень загрузки дороги движения (Z) – выраженное в процентах отношение величины интенсивности движения, пропускной способности рассматриваемого участка дороги. Этот показатель является основным для выбора числа полос движения.
Основные характеристики транспортно -
эксплуатационного состояния автомобильной дороги

## Slide 13
Скорость движения – важнейший показатель транспортной работы автомобильной дороги и характеристики состояния дороги.
В зависимости от задач и целей, для которых применяют скорости движения, различают следующие виды скоростей:
расчетные скорости;
конструктивная скорость;
мгновенные скорости;
эксплуатационные скорости;
технические скорости;
скорость организации движения;
оптимальные скорости движений;
нормируемые скорости движения.