## Slide 1
Лекция 7 Тема:
Методы оценки потенциальной устойчивости геосистем в условиях антропогенных воздействий. Интегральная оценка устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

## Slide 2
Шкала балльной оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям.
Интегральная оценка устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям
План лекции:

## Slide 3
Устойчивость геосистемы рассматривается, как способность сохранять свою структуру и функционирование при внешних воздействиях. Принципы оценки устойчивости геосистем к антропогенному воздействию предложены Глазовской М.А., Башкиным В.Н., Евстафьевой Е.В., Орловой И.В. (таблица 1). Данные принципы оценки основаны на методах нормирования отдельных показателей с последующим их суммированием по балльной системе, что позволяет комплексно учитывать их для получения интегральной оценки устойчивости в целом и группировать геосистемы по степени их общей устойчивости.
Устойчивость геосистем к антропогенному воздействию наиболее объективно может быть охарактеризована следующими показателями (таблица 1). При этом необходимо стремится к минимизации числа используемых показателей, считая, что увеличение их числа может привести к излишнему «информационному шуму». По этой причине необходимо избегать использования взаимосвязанных величин, предпочитая ту из них, которая в наибольшей степени характеризует рассматриваемый процесс.

## Slide 4
Этапы интегральной оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям:
Определение и картографирование показателей устойчивости геосистем, разработка шкалы балльной оценки с учетом максимальных и минимальных значений;
Дифференциация объектов исследования по каждому отдельному показателю устойчивости;
С помощью разработанной шкалы оценки показателей устойчивости формировать интегральные значения для каждой геосистемы.
Анализ полученных интегральных оценок, выявление ведущих показателей для каждой группы геосистем.

## Slide 5
С
где С - оценка потенциальной устойчивости геосистемы к антропогенным воздействиям, %;
Cg - балл по каждому показателю;
Q - максимально возможная сумма баллов;
g - порядковый номер показателя;
п - количество показателей.
Интегральная оценка устойчивости геосистем к антропогенному воздействию основана на суммировании оценок анализируемых параметров. Максимально возможный балл, характеризующий наибольшую относительную устойчивость для данной территории, был принят за 100%, все остальные баллы выражаются в процентах, для чего выполняется перерасчет суммарных баллов по формуле, представленной в работе И.В. Орловой, формула (3).

## Slide 6
среднеустойчивые - 90-80
слабоустойчивые – 80-70
относительно устойчивые геосистемы – 100-90
весьма слабоустойчивые - менее 70
Как упоминалось выше, к свойствам геосистем относятся не только всеобщие свойства устойчивость и изменчивость и др., но и приобретенные в результате антропогенного воздействия как саморегуляция и самоорганизация, где компоненты геосистем, как и связи между ними, стремятся к выравниванию направленной на достижение устойчивого состояния. Исходя из этого, мы сочли нецелесообразным выделять группу со степенью неустойчивых геосистем к антропогенным воздействиям. В результате были выделены следующие группы геосистем, где градация проводилась на основе общей суммы баллов (%):

## Slide 7: Необходимо отметить, что именно совокупность данных показателей может наиболее объективно отразить степень устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям. Принятые за основу показатели позволяют пространственно увязать хозяйственную деятельность с их устойчивостью, и дают возможность регулирования структуры природопользования, определения размещение объектов хозяйственной деятельности, т.е. планировочного решения вопроса уменьшения отрицательного эффекта воздействия за счет знания устойчивости геосистемы. Таблица 1 – Шкала балльной оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям (составлено по материалам Глазовской М.А., Башкина В.Н., Евстафьева Е.В., Орловой И.В.)
Показатель | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов
Радиационный баланс ккал/см2 год | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | более 50
Радиационный индекс сухости | менее 0,45 или более 3 | - | 1,01 или 3,00 | - | 0,45-1,00
Ветровой режим: количество дней с сильными ветрами | более 51 | - | 21-50 | - | менее 20
Крутизна склона, в градусах | более 20 | 5,1-20 | 3,1-5 | 1,1-3 | 0-1

## Slide 8: Продолжение таблицы-1
Показатель | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов
Степень естественной дренированности | >0,0005 крайне слабодренированная | весьма слабодренированная 0,0005-0,001 | слабодренированная 0,001-0,008 | дренированная | интенсивно дренированная
Геохимическое положение | аккумулятивное | - | транзитное | - | элювиальное
Механический состав почвы | песок | супесь | легкий суглинок | средний суглинок | тяжелый суглинок
Мощность гумусового горизонта, см | менее 3 | 3-10 | 10,1-25 | 25,1-80 | более 80
Содержание гумуса в слое 0-20 см, в % | менее 2 | 2,0-4,0 | 4,1-6,0 | 6,1-9,0 | более 9,0
Кислотность почвенного раствора (рН) | сильнокислая (4,5 и менее) или сильно щелочная (8,5 и более) | кислая (4,5-5,0) или щелочная (7,5-8,5) | слабокислая (5,0-5,5) или слабощелочная (7,0-7,5) | близкая к нейтральной (5,5-6,0) | нейтральная (6,0-7,0)

## Slide 9: Продолжение таблицы-1
Показатель | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов
Степень засоленности (содержание солей в верхнем горизонте, в %) | очень сильная и сильная (0,6) | средняя (0,3-0,6) | слабая (0,2-0,3) | очень слабая (0,15-0,2) | не засолены (менее 0,15)
Емкость катионного поглощения (обмена), мг.экв/100 г. почвы | менее 10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | более 40
Тип водного режима | десуктивно-выпотной | выпотной | непромывной | периодический промывной | промывной
Степень гидроморфности почв | гидроморфные | - | полугидроморфные | - | автоморфные
Покрытая растительностью пл., % | менее 20 | 20-40 | 41-60 | 61-90 | более 90

## Slide 10: Оценки потенциальной устойчивости геосистем в условиях антропогенных воздействий на основе ПО ArcGIS:
1) Переклассификация полученных данных по каждому показателю. Инструменты Spatial Analyst – Переклассификация (Reclassify) – Переклассификация (Reclassify).

## Slide 11: Оценки потенциальной устойчивости геосистем в условиях антропогенных воздействий на основе ПО ArcGIS:
2) Инструменты Spatial Analyst – Наложение (Overlay) – Взвешенное наложение (Weighted Overlay).

## Slide 12: Обзорные вопросы
Этапы интегральной оценки устойчивости геосистем к антропогенному воздействию?
Разработка шкалы балльной оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям.
Оценки потенциальной устойчивости геосистем в условиях антропогенных воздействий на основе ПО ArcGIS.

## Slide 13: Список использованных источников
Глазовская М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 102 с.
Башкин В.Н., Евстафьева Е.В., Снакин В.В. и др. Биогеохимические основы экологического нормирования. – М.: Наука, 1993. – 312 с.
Орлова И.В. Ландшафтное планирование для целей сельскохозяйственного природопользования (на примере Благовещенского района Алтайского края): дис. … канд. геогр. наук. – Барнаул, 2002. – 191 с.
Орлова И.B. Ландшафтное планирование для целей сбалансированного сельскохозяйственного природопользования // География и природные ресурсы. – М., 2006. – №2. – С. 121-134.

## Slide 14: Благодарю за внимание!