## Slide 1
Лекция 8 Тема:
Источники и виды техногенных воздействий на окружающую среду
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

## Slide 2
Физическое воздействие.
Химическое воздействие.
Биологическое воздействие.
Механическое воздействие.
План лекции:

## Slide 3
Развитие цивилизации в последние десятилетия характеризуются созданием высоко урбанизированной среды, где сосредоточено основное количество городского населения. Именно здесь формируются крупные города и городские агломерации. На этих территориях естественная природная среда претерпевает наиболее значительные изменения, подчас необратимые.
Крупные и крупнейшие города, а также городские агломерации, преобразуя природную среду, отличаются не только обширным территориальным воздействием, но и разнообразными источниками, видами и формами техногенного воздействия на окружающую среду. Источниками техногенных воздействий на окружающую среду в городах и промышленных центрах являются объекты промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, очистные сооружения, гражданское строительство, водозаборы и водохранилища, транспорт и транспортные магистрали, карьеры, свалки, кладбища, селитебные и складские зоны и другие объекты инженерной и хозяйственной деятельности человека.

## Slide 4
Техногенные воздействия на окружающую человека среду осуществляются либо непосредственно через атмосферу либо через геологическую среду. Под воздействием следует понимать постоянный или временный процесс, приводящий к изменениям состояния различных элементов окружающей среды. Преобладающий вид воздействия (загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы) определяется профилем производства или характером источника воздействий.

## Slide 5
Существуют следующие основные виды техногенных воздействий:
физическое
химическое
биологическое
механическое

## Slide 6
Физические воздействия наиболее многообразны по формам и сложны по характеру проявления. Особую роль в возникновении физического воздействия (загрязнения) из-за значимости своего влияния на состояние геологической среды играют статические, динамические (вибрационные), температурные, электрические, электромагнитные формы воздействия, формирующие искусственные физические поля, превышающие естественные физические поля Земли. Они проявляются в непосредственной близости от источников воздействия и, в большинстве своем, не распространяются на значительные расстояния. Существенное значение для человека в городской среде имеют также акустические и радиационные воздействия, распространяющихся на большие расстояния от источников их возникновения

## Slide 7
Статическое воздействие на геосреду оказывают все сооружения. Оно проявляется в виде нагрузки на грунты основания фундаментов инженерных сооружений, вызывает изменение их свойств и деформацию, выражающуюся в абсолютной и относительной осадке. Статическое воздействие пространственно ограничивается объемом грунтового массива ниже сооружения и незначительно выходит за границы самого сооружения.

## Slide 8
Динамическое воздействие (вибрация) возникает вблизи промышленных предприятий, строительных площадок, транспортных магистралей и т.п. Оно связано с работой машин и механизмов, применением взрывов при разработке карьеров строительных материалов. Вибрационные воздействия изменяют физико-механические свойства грунтов, способны вызвать деформации зданий, сооружений, подземных трубопроводов.

## Slide 9
Тепловое воздействие обусловлено работой теплообразующих объектов: ТЭЦ, АЭС, котельные, тепломагистрали, металлургические предприятия, хладокомбинаты и холодильные установки. С ним связаны изменения температурного поля грунтов, подземных вод, изменения теплофизических свойств массива грунтов, сопровождающиеся нарушениями устойчивости сооружений. Оно также не распространяется на значительные расстояния и затухает в пределах первых 100 м.

## Slide 10
Электрическое воздействие на окружающую среду оказывают ТЭЦ, АЭС, гидроэлектростанции, линии электропередач, электрокабели, электроподстанции, промышленные предприятия, городской электротранспорт, электрифицированные железные дороги и другие источники. Электрическое воздействие проявляется в виде полей блуждающих токов в грунтовом массиве, непосредственно влияет на коррозийную активность грунтов. Коррозийная активность грунтов, в свою очередь, снимает срок эксплуатации металлических конструкций, подземных трубопроводов, подземных сооружений.

## Slide 11
Электромагнитные воздействия в городской среде связаны с работой радиостанций, телецентров, линий электропередач высокого напряжения, некоторых промышленных установок, а также с широким применением теле- и радиоаппаратуры, радиоэлектроники. Электромагнитное загрязнение возникает при изменении электромагнитных свойств природной среды и может привести к изменениям в биологических процессах как внутри организма, так и внутри самих природных сообществ. Электромагнитные волны различной интенсивности проникают в жилые и общественные здания, угрожают здоровью человека, поражая сердечно-сосудистую, кроветворную и эндокринную системы. Кроме того, при изменении электромагнитного поля происходит нарушение структуры почв, замедляются биохимические процессы, изменяется биологический баланс организмов, населяющих почву.

## Slide 12
Акустические (шумовые) воздействия на атмосферный воздух обусловлены такими источниками как: транспорт, промышленные установки, строительные машины и агрегаты, погрузо-разгрузочные площадки, речные и морские порты, аэропорты п аэродромы, ТЭЦ, промышленные предприятия, железнодорожные узлы, коммунально- бытовые источники, спортивные сооружения и др. На бытовом уровне источниками шума являются многочисленные электробытовые приборы, аудио-видеоаппаратура, игровые площадки и т.п. При кратковременном воздействии шума на организм человека сверх установленных предельно-допустимых уровней он вызывает утомляемость, при более длительных воздействиях может привести к снижению умственной активности, повышению артериального давления, расстройству пищеварения, неврозам, инфарктам, потере слуха

## Slide 13
Радиационное воздействие на окружающую природную среду и самого человека оказывают источники ионизирующего излучения радиоактивных веществ и ядерных материалов, находящихся в любом физическом состоянии или в изделии, либо в другом виде. К ним относятся АЭС, ядерные установки промышленного типа, научные и медицинские приборы и оборудование, хранилища радиоактивных отходов и др. Продукты распада радиоактивных веществ загрязняют атмосферу, гидросферу, биосферу, попадая в почву, воду и пищу животных и людей, способны вызвать радиоактивное поражение, необратимые изменения клеток и тканей, заболевание крови, раковые опухоли. Существенное значение в загрязнении среды имеют радиоактивные газы: криптон, ксенон, радон и др.

## Slide 14
Химическое воздействие на природную среду связано с работой промышленных предприятий, теплоэнергетических объектов, агропромышленных комплексов, коммунального хозяйства, очистных сооружений, нефтеперерабатывающих комплексов, нефтепроводов и газопроводов, химико-фармацевтических производств, пищевой промышленности, транспорта, а также - с размещением свалок, хранилищ промышленных отходов и других объектов. Оно выражается в химическом загрязнении атмосферного воздуха, гидросферы, почв, грунтов. Загрязнение происходит как в процессе производства, хранения, транспортировки и применения, так и при нарушении правил утилизации и удаления химических отходов. Загрязняющие вещества поступают в геологическую среду в виде газовых и пылевых выбросов, сточных вод и твердых отходов, тяжелых металлов, которые распространяются по природным каналам, образуя техногенные геохимические поля.

## Slide 15
Биологическое воздействие на окружающую природную среду выражается в биологическом загрязнении, которое оказывают промышленные, агропромышленные предприятия, канализационные сети, отстойники, свалки бытовых и промышленных отходов, кладбища. Большую группу источников биологического воздействия образуют предприятия тяжелой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной, пищевой, кожевенной, химико-фармацевтической и микробиологической промышленности. Эти объекты могут поставлять в водоемы, почвы, грунты и подземные воды болезнетворные микробы, грибки, вирусы, бактерии, продукты жизнедеятельности человека и животных. Большую опасность биологического загрязнения природы представляют промышленные стоки, содержащие углеводороды нефти и жирные кислоты, служащие средой для быстрого размножения микроорганизмов. Кроме того существует вероятность биологического заражения при завозе растений, животных, рыбы без разрешения карантинной службы. а также в случае аварийных ситуаций на промышленных объектах и в научно-исследовательских институтах и лабораториях. Биологическое загрязнение грунтов сульфатвосстанавливающими бактериями способно усилить коррозию подземных трубопроводов и быть причиной аварий. Известны случаи загрязнения подземных сооружений и метрополитенов биогазами, выделяемыми микроорганизмами в анаэробной среде под землей, и создания экстремальных ситуаций для людей

## Slide 16
Механические воздействия на природную среду при градостроительстве связаны с инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Строительства зданий и сооружений, прокладка подземных коммуникаций и магистральных трубопроводов, транспортных систем, устройство искусственных водоемов и водохранилищ, каналов, откачка подземных вод из скважин сопровождаются перемещением больших объемов горных пород, отсыпкой насыпей и дамб, погодкой траншей и котлованов, разработкой карьеров строительных материалов и полезных ископаемых, намывом искусственных грунтов, срезкой и подрезкой склонов, планировкой поверхности, целенаправленным или стихийным изменением уровня поверхностных и подземных вод при строительстве подземных сооружений ( метрополитенов, подземных гаражей и переходов), а также складированием отходов производства (золоотвалы, свалки, терриконы и др.) Происходит преобразование природного ландшафта, формируется искусственная геологическая среда, искусственная гидросеть, это неизбежный процесс, обусловленный технологией строительного производства и в целом разнообразной человеческой деятельностью.

## Slide 17: Источники техногенных воздействий могут быть типизированы по преобладающим видам воздействий. В таблице приведены 9 групп источников техногенных воздействий, наиболее распространенных на освоенной территории Дальнего Востока
Источники техногенных воздействий | Виды воздействий на окружающую среду
1.Гражданское строительство: жилая, административная Застройка, гаражи и др. | Строительное зонирование территории. Физические воздействия: статические, динамические, тепловые: отепляющее воздействие, охлаждающее воздействие. Механические воздействия.
2.Коммунальное хозяйство: водопровод, теплосети, канализация, очистные сооружения. | Механические: сброс в водоемы и водотоки сточных вод; утечки воды из подземных коммуникации и др. Физические: статическое, тепловое. Химическое воздействие. Биологическое загрязнение
3.Промышленные предприятия: нефтепереработки машиностроения, металлообработки, строительной индустрии, легкой и пищевой промышленности, химико-фармацевтические; склады ГСМ, AЗC нефтебазы, автобазы | Физические статическое, динамическое, тепловое, электрическое, электромагнитное. Механическое: складирование отходов (свалки, отстойники; складирование сырья), утечки простаков. Химическое и биологическое загрязнение.
4. Транспортные системы. Виды транспорта: автомобильный железнодорожные, электротранспорт | Механические: отсыпка насыпей и дамб. Физические: статические нагрузки от насыпей, дамб; динамические нагрузки от транспорта, электрические воздействия (поля блуждающих токов) Химические: выбросы в атмосферу газов и аэрозолей.
5.Энергетические комплексы: ТЭЦ, ТЭС, линии электропередач, электроподстанции; электрокабели; | Физические статические, динамические, электрические, тепловые. Химические. Механические: накопление топлива, складирование отходов (золы), утечка из резервуаров, водоводов, тепломагистралей.

## Slide 18
6.Искусственные водоемы, водохранилища, пруды, бассейны и др. | Механические: перемещение горных пород, отсыпка дамб и плотин; уплотнение насыпей; проходка котлованов, каналов; регулирование поверхностного стока; Физические: статические, динамические, тепловые, Сейсмические. Химические.
7. Сельское хозяйство Агропромышленные комплексы, птице фабрики, свинофермы, фермы KPC. Теплицы, парники, орошаемое земледелие Мелиоративные системы. Садово-огородные участки. | Механические распашки почв, перемещение грунтов; складирование отходов: навозохранилища, отстойники; проходка траншей, котлованов, каналов; устройство водоемов и водохранилищ; отсыпка насыпей и дамб. Орошение или осушение земель. Физические: статические нагрузки. Химические и биологические загрязнения почв и воды.
8. Месторождения строительных материалов. Открытая “ разработка месторождений строительного камня, глины, песка в карьерах. | Механическое: разрыхление и перемещение горных пород. Физическое: динамическое воздействие от транспорта и взрывов, статическое при складировании пород, сейсмическое.
9.Свалки, золоотвалы, кладбища и др. | Химическое и биологическое загрязнение.

## Slide 19: Обзорные вопросы
Виды техногенных воздействий на окружающую среду.
Типизация источников техногенного воздействия.
Источники электромагнитного воздействия в городской среде.
Источник радиационного воздействия на окружающую среду.

## Slide 20: Список использованных источников
1. Подгорная Т.И. Источники и виды техногенных воздействий на окружающую среду. Хабаровск, 1997. – 39 с.
2. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории: Учебное пособие. - М.: 1999. - 86 с.
3. Исаченко А.Г. О так называемых антропогенных ландшафтах // Известия ВГО. – 1974. – Вып. 1. – С. 70-76.

## Slide 21: Благодарю за внимание!