## Slide 1
Лекция 2 Тема: Свойства космических снимков и их классификация по отдельным показателям
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

## Slide 2
Свойства космических снимков
Классификация космических снимков
План лекции:

## Slide 3
Снимок
двумерное изображение, полученное в результате дистанционной регистрации техническими средствами собственного или отраженного излучения и предназначаемое для обнаружения, качественного и количественного изучения объектов, явлений и процес­сов путем дешифрирования, измерения и картографи­рования.

## Slide 4
Обзорность снимков
обеспечивается охватом боль­ших площадей. При этом обширные регионы покрыва­ются съемкой единовременно при одних и тех же ус­ловиях.
В результате появляется возможность вести исследования в глобальном и даже планетарном мас­штабе.
Комплексное отображение компонентов геосферы
На снимках одновременно отображаются различные компоненты геосферы — литосфера, гидросфера, био­сфера, атмосфера, что позволяет изучать их взаимодей­ствие и взаимосвязи.
Регулярная повторяемость съемка
Интервалы между съемками могут составлять годы, месяцы, часы, минуты. При этом обеспечивается получение снимков на одну и ту же территорию при одинаковых условиях, что очень важно при организации мониторинговых исследований.

## Slide 5
Генерализация изображения
заключается в значи­тельной обобщенности изображения. Характер геомет­рического и тонового обобщения рисунка зависит от ряда факторов, как технических (масштаб, разрешение снимка, метод съемки, спектральный диапазон), так и природных (влияние атмосферы, особенности терри­тории).
В результате генерализации спрямляются линии, происходит упрощение форм, обобщение цветов и то­нов, черные и белые тона заменяются менее контраст­ными. Изображение многих объектов земной поверхно­сти освобождается от частностей, в то же время разрозненные детали объединяются в единое целое, поэтому выступают на первый план наиболее важные свойства объектов. Это важно при ландшафтных ис­следованиях для выявления различных уровней ланд­шафтных структур.
Необходимая степень генерализации достигается специальными средствами. Например, подбором соответ­ствующего масштаба снимка. Влияние генерализации на дешифрируемость может быть как положительным, так и отрицательным.
С одной стороны, сильное обобще­ние изображения уменьшает возможность точного кар­тографирования и может привести к ошибкам. С дру­гой стороны, это является важным достоинством снимков, так как в результате генерализации появля­ется новое содержание и космические снимки можно использовать непосредственно для тематического кар­тографирования.

## Slide 6: Масштаб и обзорность съемков
Мелкомасштабные (1:10 000 000 до 1:100 000 000). Их получают с геостационарных и метеоспутни­ков на околоземных орбитах.
Среднемасштабные (1:1000 000 до 1:10 000 000). Получают с пилотируемых кораблей и орбиталь­ных станций.
Крупномасштабные (крупнее 1:1 000 000). Получают со специальных картографических спутников.
По масштабу космические снимки делятся на сле­дующие группы.

## Slide 7: Обзорность— это площадной охват территории одним снимком. По данному параметру различают снимки:
глобальные
охватывающие освещенную часть од­ного полушария; получают с межпланетных кос­мических кораблей и геостационарных спутников. Территориальный охват их составляет десятки и сотни млн км2;
региональные
на которых изображается часть ма­терика или крупный регион; получают с метеоро­логических и ресурсных спутников. Охват исчис­ляется млн. км2. Ширина зоны охвата варьирует от 500 км до 3 000 км;
локальные
на которых изображается часть регио­на; получают с пилотируемых кораблей, орбиталь­ных станций, ресурсных и картографических спут­ников. Снимки охватывают десятки тысяч км.

## Slide 8: Разрешение
Снимки очень низкого разрешения (десятки кило­метров). В настоящее время снимки с таким разре­шением редки, в основном, это радиометрические снимки
Снимки низкого разрешения (несколько километ­ров). Эти снимки широко распространены, к ним относятся телевизионные и сканериые снимки с метеоспутников, а также с ресурсных спутников.
Снимки среднего разрешения (сотни метров). Та­кие снимки получают сканирующей аппаратурой среднего разрешения и тепловой инфракрасной аппаратурой ресурсных спутников.
Снимки высокого разрешения (десятки метров). Такое разрешение характерно для широко исполь­зуемых фотографических снимков с пилотируемых космических кораблей, автоматических картогра­фических спутников и орбитальных станций, а также для сканерных снимков с ресурсных спут­ников. Эта группа снимков делится еще на снимки относительно высокого разрешения (50—100 м); высокого (20 — 50 м); очень высокого (10 — 20 м); сверхвысокого разрешение меньше 1 м (рис.1).
Разрешение — это минимальная линейная величина объекта, которая отображается на снимке. По данному параметру снимки классифицируются следую­щим образом.

## Slide 9: Детальность
средней детальности, по­зволяющие работать при двойном увеличении;
де­тальные снимки, требующие для работы увеличения оригинального снимка от двух до десяти раз.
малой детальности — работа с ними возмож­на в масштабе оригинала;
Детальность — это количество информации на еди­ницу площади снимка. По этому показателю выделяют снимки:

## Slide 10: Повторяемость съемки
Съемка с периодической повторяемостью выпол­няется со всех метеорологических спутников, которые работают на геостационарных и на околоземных ор­битах, а также с ресурсных спутников.
Периодическая, ограниченно регулируемая съемка выполняется с некоторых ресурсных спутников. Сним­ки выполняются с редкой повторяемостью, однако при необходимости могут быть выполнены с большей час­тотой.
Регулируемая съемка. Выполняется с орбитальных станций, фотографических автоматических спутников, которые запускаются на короткое время, а также с кос­мических аппаратов, предназначенных для съемки других планет. Возможности регулирования и выбора сроков съемки здесь максимальны.
Рассмотренные выше классификации касаются пространственных характеристик космического изображения. Однако для исследования географических объектов в их динамике важны также временные па­раметры съемки. Их отражает следующая классифи­кация.

## Slide 11
Период по­вторения снимков 1 типа зависит от особенностей орбиты скитника, обычно остается неизменным все время функциони­рования спутника и составляет от 10 мин до 16—18 суток. Многократные внутрисуточные снимки полу­чают с геостационарных спутников, которые ((зави­сают» над определенным районом Земли. Ежесуточ­ная съемка выполняется со всех метеорологических спутников Земли, которые за сутки обеспечивают полный обзор земной поверхности. Отечественные ресурсные спутники с аппаратурой среднего разре­шения, имеют периодичность съемки 5 суток. Ресур­сные спутники, поставляющие снимки высокого разрешении, имеют небольшой охват территории, а повторяемость их съемки составляет 16— 18 суток.
Рис.1. Снимок со спутника SuperView-1. Венеция, Италия

## Slide 12: Обзорные вопросы
Что такое космический снимок и какая информация может быть на нем отражена?
Что называется «окнами прозрачности»?
Комплексное отображение компонентов геосферы?
Масштаб и обзорность съемков?
Регулярная повторяемость съемка?

## Slide 13: Список использованных источников
Трифонова Т. А., Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях. — Академический Проект, 2005. — 352 с.
Краснощёков А.Н., Трифонова Т.А., Мищенко Н.В. Геоинформационные системы в экологии: Учеб. пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2004. – 152с.
Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: учебное пособие / О.С. Токарева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2010. - 148 с.
А. Н. Шихов, А. П. Герасимов, А. И. Пономарчук, Е. С. Перминова Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения. Пермь, 2020. – 191 б. (http://www.psu.ru/files/docs/science/book s/uchebn ie -posobiya/shik hov-gerasimov-ponoma rchukpe r m i nov a - temat ic he sko e - de sh i f r ov a n ie -i -i nte r pr e t ac i y a -kosmicheskih-snimkov.pdf.)
Савиных В.П., Малинников, В.А., Сладкопевцев С.А., Цыпина Э.М. География из космоса. – М.:, Изд-во Моск. гос. ун-та геодезии и картографии´, 2000. – 224 с.

## Slide 14: Благодарю за внимание!