## Slide 1
Лекция 8 Тема: Автоматизированный анализ ДЗЗ
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

## Slide 2
Классификационный методы анализа
Обработка данных на основе спектрально-отражательных характеристик объекта
Основные типы спектральных признаков
Программные средства обработки данных дистанционного зондирования
План лекции:

## Slide 3
Под классификацией следует понимать методы обработки информации при изучении новых объектов и явлений, основанные на отнесении изучаемых объек­тов к известным классам и, если требуется, образова­нии новых классов и их упорядочении. Наиболее раз­витым такой подход является в теории и методах обработки данных дистанционного зондирования. Это обусловлено огромным объемом первичной информа­ции, получаемой с помощью космических снимков, которую невозможно обработать вручную.

## Slide 4
Обычно анализу подвергаются растровые изоб­ражения. Следует выделить несколько процедур классификации при обработке первичных данных в ГИС-технологиях:
без обучения (автономная, некон­тролируемая),
специальная.
с обучением и

## Slide 5
В процессе классификации осуществляется разбие­ние пикселов, составляющих непрерывное растровое изображение, на несколько категорий на основании их файловых спектральных значений.
Каждый пиксель получает новое значение, входящее в заранее заданное дискретное множество, исходя из его первоначального значения, которое входило в непрерывное множество.
Таким образом, классификация — это преобразование непрерывного растрового изображения в тематическое, которое может содержать такие классы, как, например, типы земельных угодий или ландшафтов. Качество клас­сификации во многом зависит от исходных данных.

## Slide 6
Классификация без обучения (неконтролируемая, автономная или кластер-анализ) представляет собой автотоматический метод нахождения категорий данных. Она позволяет пользователю задать основные руково­дящие принципы для определения модели классифи­кации в виде некоторых статистических характерис­тик, но само определение классов и отнесение пикселов изображения к тому или другому из них происходит полностью автоматически.
Автономная классификация обычно используется, когда имеется информация о том, что исходные наборы данных принадлежат к известным классам или подклас­сам. Неконтролируемая классификация автоматически идентифицирует кластеры подобных данных.
Процедура классификации из общего набора дан­ных выделяет те объекты, которые принадлежат к из­вестным классам. При этом необходимо задавать не­которые параметры или признаки, которые служат основой для анализа и отнесения к известному классу.
Для простой классификации определяют только вход­ной и выходной наборы данных. После этого програм­ма автоматически выполняет классификацию, исполь­зуя заданные параметры класса.

## Slide 7
Существует два вида классификации без обучения: параметрическая и непараметрическая.
Непараметрическая классификация менее извес­тна, применяется реже и основана на информации о мерах близости между исследуемыми объектами. Именно эта ветвь классификации более открыта для интеллектуализации классификационных процедур, поскольку в ней больше эвристических процедур, чем в параметрической классификации.
Параметрическая классификация наиболее широ­ко представлена в ГИС-технологиях. Она требует зна­ния пределов численных значений параметров иссле­дуемых объектов и явлений.

## Slide 8
Классификация с обучением позволяет провести не только выявление объектов, но и определить для них новые классы в отсутствие существующих. Она начи­нается с определения областей обучения (обучающих выборок, эталонов), выделяемых посредством компь­ютерной графики, которые хранятся в соответствую­щем наборе данных.
В процессе классификации затем будут отыскивать­ся области, содержащие пиксели, соответствующие эталонам. В результате получается набор данных, со­держащий набор назначенных классов. Классы будут иметь те же самые имена, что и области обучении. При этом сохраняется возможность редактировать парамет­ры каждого класса.
Результаты любой контролируемой или неконтро­лируемой классификации могут быть использованы последовательно. Можно выполнить неконтролируе­мую классификацию данных, затем использовать ее результаты как входные данные для контролируемой классификации, для уменьшения числа классов.
Наиболее целесообразно применять контролируе­мую классификацию, если известны классы, в которые входят исследуемые объекты.

## Slide 9
К специальным видам классификации относится одноклассовая. Данный способ классификации приме­няется когда нужно выделить одну группу объектов или ограниченное число классов. Этот подход широко при­меняется при исследовании природных ресурсов.
Существуют различные способы создания одного класса. Например, используют диаграмму рассеивания для обозначения спектральной области класса выделя­емых объектов. Такой подход целесообразен, когда класс можно легко выделить в спектральном простран­стве (водная поверхность).
Специальная классификация может осуществлять­ся на основе задания параметров или соотношения между параметрами. При этом исследователю неизве­стно, чему в действительности может соответствовать такое соотношение параметров. Такие совокупности называют виртуальным набором данных.

## Slide 10
Обработка данных на основе спектрально-отражательных характеристик объекта
Солнечное электромагнитное излучение, достигая земной поверхности, частично поглощается, а частич­но отражается от нее. Все объекты земной поверхнос­ти испускают электромагнитное излучение, которое содержит как собственное, так и отраженное от них солнечное излучение. Характер электромагнитного излучения зависит от вида и состояния объекта, на этом базируется их изучение дистанционными методами.
Изображение в видимой части спектра формирует­ся в основном за счет отраженного излучения, величи­ну которого характеризуют несколькими параметрами. Для исследования ландшафтов используются коэффи­циенты интегральной и спектральной яркости.

## Slide 11
𝑅=𝐵/𝐵^0
Значение R может быть от 1 до 0, при этом макси­мальное значение R соответствует свежевыпавшему снегу, минимальные коэффициенты имеют чернозем­ные почвы, асфальт и др.
Коэффициент интегральной (ахроматической) яркости (R), или просто коэффициент яркости (альбе до) — это отношение интегральной яркости объекта в данном направлении В к яркости идеально рассеива­ющей, полностью отражающей радиацию поверхнос­ти в том же направлении В° при одинаковых условиях их освещения.

## Slide 12
Однако объекты земной поверхности отражают световой поток по-разному в разных зонах спектра, это зависит от спектральной отражательной способностью объектов, которая характеризуется через коэффициент спектральной яркости КСЯ (определяется аналогично коэффициенту яркости по отношению монохромати¬ческих яркостей):
𝑅𝜆=𝐵𝜆/(𝐵^0 𝜆)
Коэффициент яркости представляется в таблич­ной форме, коэффициент спектральной яркости — в табличной и графической (спектральные кривые отражения). Очевидно, что коэффициент спектральной яркости содержит больше информации, чем интег­ральный. Он часто позволяет выявлять существенные различия свойств объектов, коэффициенты яркости которых примерно одинаковы. Характер спектраль­ных кривых отражения является одним из дешифровочных признаков природных и антропогенных объектов, а метод дешифрирования, основанный на анализе спектральных кривых объектов, называют спектрометрическим.

## Slide 13
По спектральной отражательной способности в видимой области спектра все многообразие объектов на Земле делят на 4 класса
1 класс (горные породы и почвы) характеризуется низким коэффициентом спектральной яркости в корот­коволновой части спектра. По мере движения от ко ротковолновой части к ближней ИК-зоне они постепен­но повышаются;
2 класс (растительный покров) имеет резко разли­чающиеся ПО зонам коэффициенты спектральной яр­кости — низкий в коротковолновой (сине-фиолетовой) и в красной частях спектра и высокий в зеленой (0,55 мкм) и ближней ИК-зонах;
3 класс {водные поверхности) — при общем низком коэффициенте спектральной яркости во всех зонах, R уменьшается от КОРОТКОВОЛНОВОЙ к ближней ИК части спектра:
4 класс (снежные поверхности) — при общем вы­соком коэффициенте спектральной яркости слабое понижение наблюдается в ближней ИК зоне.

## Slide 14
Внутри каждого класса также существуют разли­чия. Например, на отражательную способность снега сильно влияет его влажность, когорая снижает коэф­фициент спектральной яркости. Благодаря различиям в отражательной способности различных видов деревьев, главным образом лиственных и хвойных, можно опознать их на космических снимках.

## Slide 15
Характерные длины волн в спектральном распре­делении КСЯ. Дешифрирование объектов осуществля­ется путем определения длин волн, на которые прихо­дятся минимумы или максимумы КСЯ. Например, известняк отражает падающий на него световой поток в зоне 0,45 — 0,5 мкм намного сильнее, чем красный алевролит, а отражение в зоне 0,65 — 0,7 мкм для крас­ного алевролита намного больше, чем известняка, в то же время в зоне 0,575 — 0,6 мкм отражательная способ­ность обеих пород одинакова, здесь их спектральные кривые пересекаются.

## Slide 16
Признаки, характеризующие спектральный кон­траст.
Эти признаки являются количественными харак­теристиками спектрального контраста между двумя спектральными зонами позволяют отделить влияние факторов, определяющих форму спектрально­го распределения КСЯ, от факторов, приводящих к его равномерному изменению.
Существует большой набор различного рода при­знаков (зональных отношений). В качестве примеров, приведем некоторые из них:
— простая зональность:
— простая зональность: 𝐷(𝜆_1 𝜆_2 )=𝑟(𝜆_1 )−𝑟(𝜆_2 )
— простое зональное отношение:
— простое зональное отношение: 𝑄(𝜆_1 𝜆_2 )=𝑟(𝜆_1 )/𝑟(𝜆_2 )
— корень квадратный простого деления:
— корень квадратный простого деления:𝑆𝑄(𝜆_1 𝜆_2 )=√(𝑟(𝜆_1 )/𝑟(𝜆_2 ) )
— сложное деление:
— сложное деление: 𝐷_1=𝑟(𝜆_1 )/(𝑟(𝜆_1 )+𝑟(𝜆_2 ) )
— сложное деление:
— сложное деление: 𝐷2=(𝑟(𝜆_1 )−𝑟(𝜆_2 ))/𝑟(𝜆_1 )
— сложное зональное отношение (вегетационный индекс):
— сложное зональное отношение (вегетационный индекс): 𝑉=(𝑟(𝜆_1 )−𝑟(𝜆_2 ))/(𝑟(𝜆_1 )+𝑟(𝜆_2 ) )

## Slide 17
Названные признаки широко используются в раз­личных исследованиях. Так, признак D (0,65 — 0,45) линейно зависит от содержания в почве окиси железа, для которой характерно значительное увеличение КСЯ при переходе от сине-зеленого к красному участку видимого диапазона.
Использование зональных отно­шений в двух участках спектра значительно уточняет и упрощает дистанционные измерения фитомассы, так как при изменении высоты Солнца, состояния атмос­феры, влажности почвы, вида ее обработки, угла на­клона объекта и эталона зональное отношение меняет­ся незначительно.
При этом выбираются такие участки спектра, в которых земная вегетирующая раститель­ность имеет различную отражательную способность. Используются простые зональные отношения различ­ных длин волн с максимумами чувствительности 0,75 и 0,67 мкм, 0,78 и 0,66 мкм, 0,800 и 0,675 мкм.

## Slide 18
Программные средства обработки данных дистанционного зондирования
Интегрированные ГИС имеют достаточно большие пакеты программ для обработки изображений с целью их совместного анализа с картографической и другой пространственной информацией. К ним можно отнес­ти: ER Mapper, Erdas, MGE Base Image, IDRISI и др.

## Slide 19
Они выполняют следующие операции.
Радиометрическая коррекция: радиометрическая калибровка, солнечная и атмосферные коррекции, кор­рекции за угол визирования.
Геометрическая коррекция: инверсия и вращение изображения, генерация сетки на изображение, кор­рекция за кривизну Земли.
Преобразования: манипуляция с таблицами пере­кодировки, алгебраические и логические операции, метод главных компонент, трансформация цветного пространства, быстрое преобразование Фурье.
Фильтрация: низких и высоких частот, подчерки­вание границ, медианная фильтрация, фильтрацион­ные статистики.

## Slide 20
Они выполняют следующие операции.
Текстурный анализ: характеристики Харлика, К. Сана, измерения вариации.
Генерация спектральных образов: составление мас­сивов ключевой информации, статистический анализ.
Классификация изображения и оценка точности: метод максимального правдоподобия, минимального евклидова расстояния, критерия Х-квадрат, паралле­лепипедов, оценка точности на основе классификаци­онных таблиц и тематического сравнения.
Сервисные операции: ввод— вывод, редактирова­ние и др.

## Slide 21: Обзорные вопросы
Охарактеризуйте классификационные методы анализа.
Какие вы знаете программные средства обработ¬ки дистанционных данных?
Обработка данных на основе спектрально-отражательных характеристик объекта.
4.Признаки, характеризующие спектральный контраст.

## Slide 22: Список использованных источников
Трифонова Т. А., Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях. — Академический Проект, 2005. — 352 с.
Краснощёков А.Н., Трифонова Т.А., Мищенко Н.В. Геоинформационные системы в экологии: Учеб. пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2004. – 152с.
Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: учебное пособие / О.С. Токарева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2010. - 148 с.
А. Н. Шихов, А. П. Герасимов, А. И. Пономарчук, Е. С. Перминова Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения. Пермь, 2020. – 191 б. (http://www.psu.ru/files/docs/science/book s/uchebn ie -posobiya/shik hov-gerasimov-ponoma rchukpe r m i nov a - temat ic he sko e - de sh i f r ov a n ie -i -i nte r pr e t ac i y a -kosmicheskih-snimkov.pdf.)
Савиных В.П., Малинников, В.А., Сладкопевцев С.А., Цыпина Э.М. География из космоса. – М.:, Изд-во Моск. гос. ун-та геодезии и картографии´, 2000. – 224 с.

## Slide 23: Благодарю за внимание!