## Slide 1
Лекция № 14
Тема: Использования ДДЗ в экологическом мониторинге и чрезвычайных ситуациях
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

## Slide 2
Использования ДДЗ в экологическом мониторинге
Использования ДДЗ в чрезвычайных ситуациях
План лекции:

## Slide 3
Многие виды антропогенного воздействия на ок­ружающую среду хорошо видны на космоснимках, поэтому они активно используются для контроля за экологическим состоянием территории. По снимкам можно, например, исследовать застроенность терри­тории, густоту дорог, распаханность земель, зродированность почв, различные нарушения ландшафтов, загрязнения и т. п.
Загрязнение воздуха дешифрируется по прямым и косвенным признакам. На космических снимках хоро­шо видны дымовые шлейфы крупных промышленных предприятий, смоги. В некоторых случаях они могут полностью закрывать изображения территории, в дру­гих — частично нарушают это изображение, вызывая размытость. Хорошим индикатором загрязнения атмос­феры служит снежный покров вокруг населенных пунктов, на поверхности которого накапливаются загрязняющие вещества и изменяют его отражатель­ную способность.
Часто причиной задымлённость являются торфя­ные и лесные пожары, в результате создаются небла­гоприятные условия для жизни населения. Контроль степени задымленности территорий на больших пло­щадях удобнее и дешевле проводить с помощью кос­мических съемок, а современные методы цифровой, обработки изображений и представление результатов в ГИС позволяют точно и оперативно определить на­селенные пункты, попавшие в зону задымления.

## Slide 4
Во ВНИИ ГО ЧС МЧС разработана методика мони­торинга задымленности территории по данным косми­ческих съемок. Она основана на использовании дан­ных с искусственных спутников Земли NOAA и TERRA.
Показано, что дымовые шлейфы лучше всего выде­ляются на космических изображениях в видимом диа­пазоне спектра. Чем меньше длина волны спектраль­ного канала, тем более отчетливо выделяются дымовые шлейфы. От облачности они отделяются полупрозрач­ностью подстилающей территории (за исключением очень густых шлейфов и очагов пожаров). Анализ ближ­него ИК и тепловых каналов позволяет уточнить раз­деление облачности и дыма, которые в данных каналах отражаются по-разному. В указанных каналах ДЫМ ста­новится прозрачным и не распознается. Облачность в ближнем ИК-канале отображается белым тоном, а в тепловых каналах черным — это обусловлено ее низ­кой температурой.
Визуальные методы дешифрирования удобнее ис­пользовать при выявлении зон задымления во время массовых пожаров. При локальных пожарах дымовые шлейфы хорошо выделяются на основе алгоритмов распознавания без обучения.
Загрязнение вод также фиксируется на космичес­ких снимках. На снимках отражаются выбросы промыш­ленных предприятий, видны пути их распространения. инфракрасные снимки показывают температурные из­менения в водных объектах около населенных пунктов и промышленных предприятий. Однако определен­ные сложности вызывает анализ качественного и ко­личественного состава загрязнителей. Исследования в этом направлении ведутся путем изучения оптичес­ких характеристик природной воды, а также физи­ческих процессов, происходящих в системе, вода-атмосфера.

## Slide 5
Цвет природных вод зависит от их рассеивающих и поглощающих свойств. Сине-голубой цвет океанских вод и некоторых олиготрофных озер обусловлен молекулярным рассеяни­ем, на долю которого в чистых водах приходится толь­ко 7 — 8% от общего рассеяния света. В мутных водах эта доля значительно снижается.
На цвет воды внутренних водоемов существенно влияет количество растворенного органического ве­щества, которое вызывает интенсивное поглощение света в интервале 0,39 — 0,54 мкм, в то время как по­глощение излучения в диапазоне спектра >0.55 мкм несущественно. Поэтому с увеличением содержания растворенных органических веществ цвет водной по­верхности изменяется от синего через зеленый к ко­ричневому.
В водах внутренних водоемов содержатся также взвешенные минеральные и органические частицы, которые влияют в основном на рассеяние света в вод­ной среде. Влияние их на поглощение двоякое: во-первых, частицы взвеси сами незначительно поглощают свет; во-вторых, за счет рассеяния они увеличивают длину пробега квантов света, что приводит к дополни­тельному поглощению. Рассеяние света определяется количеством, размерами, формой и ориентацией взве­шенных веществ.

## Slide 6
К первому типу относятся сине-голубые воды олиготрофных водных объектов.
Ко второму типу следует отнести воды днетрофных озер, воды рек. формирующих свои сток в болот­ных массивах.
Третий тип — воды мезотрофных, эвтрофных и гиперэвтрофных водоемов, подверженные «цветению» и содержащие преимущественно взвешенные веще­ства органического происхождения.
Четвертый тип включает прибрежные, речные, сточные и другие воды, имеющие высокую мутность с преобладанием взвесей минерального происхождения.
Среди различных типов поверхностных вод можно выделить четыре типа, существенно различающихся по оптическим характеристикам.

## Slide 7
На основе анализа физических процессов коэффи­циента формирования спектральной яркости и указан­ной типизации водоемов предложены следующие пра­вила применения космической информации.
Спектральный диапазон 0,46 — 0,60 мкм, следует использовать для определения: высоких значений относительной прозрачности (>5 м); низких значе­ний концентрации хлорофилла а (<1,5 мкг/л) и взвешенных веществ (<1 мг/л); трофического со­стояния олиготрофных озер; дистрофных водоемов и речных вод высокой цветности.
Интервал 0,6 — 0,7 мкм рекомендуется использовать для оценки: значений относительной прозрачнос­ти в интервале 2 — 5 м; концентраций хлорофилла а в диапазоне 1,5 — 10 мкг/л и взвешенных веществ в интервале 1 — 10 мг/л; трофического состоянии мезотрофных водоемов.
Ближнюю ИК-зо1гу спектра в интервале 0,7 —1.1 мкм, следует использовать для определения: значений относительной прозрачности <2 м; содержания хлорофилла а >10 мкг/л; концентрации взвешен­ных веществ >10 мг/л; трофического состояния эвтрофных и гиперэвтрофных водоемов; морфо-метрических характеристик водных объектов. На регистрируемых снимками характеристиках водо­емов в этом диапазоне не сказывается отражение

## Slide 8
Космическую фото информацию, полученную в спектральном интервале 0,46 — 0,7 мкм, можно использовать для определения типа взвешенных (органических или неорганических) веществ в водоемах.
Оценка ущерба от паводков (наводнений) Сбор необходимой информации о сельскохозяй­ственных культурах, погибших в результате паводков Градационными наземными методами занимает не­сколько недель и не отвечает современным требова­ниям. Использование материалов дистанционного зондирования и методик их цифровой обработки не только обеспечивают оперативность и объективность информации, но и позволяет выделить площади с оди­наковым состоянием сельхозкультур и дать количе­ственную оценку состояния культур и затопления.
Методика основана на использовании снимков района затопления до и после паводка. После совмес­тной цифровой обработки этих снимков методами кластерного анализа определяются затопленные и подтоп­ленные территории, на которых погибла растительность. На основе полученных данных рассчитывают площадь затопленных территорий, на которой была раститель­ность в том или ином состоянии, и вегетационный индекс растительности (31, 73).

## Slide 9
Пожары
В настоящее время с искусственных спутников Земли поступает большой объем информации, которую можно использовать для слежения за лесными пожа­рами. В частности, можно получать данные о: коорди­натах очагов пожаров, названии ближайшего населен­ного пункта, расстоянии до него, азимуте; площадях сгоревшего леса; объеме сгоревшего леса и т.д.
Основным дешифровочным признаком свежих га­рей после сильных низовых и повальных верховых пожаров является темно-серый и темный тон, неров­ные, чаще всего клиновидные границы. Не­ровный характер кромки гарей связан с различными видами и интенсивностью пожаров в течение суток, неравномерным пожарным созреванием типов насаж­дений, различными категориями площадей, встречаю­щимися на пути распространения пожара и, наконец, направлением ветра во время их действия. Дешифровочные признаки гарей не позволяют визуальным пу­тем надежно выделять все существующие гари, т. е. велика вероятность их пропуска, возникают трудности с точным определением географических х координат и площадей гарей. Методы цифровой обработки косми­ческих снимков позволяют успешно преодолеть указан­ные выше трудности.
В качестве примера опишем методологический подход к решению задачи оценки ущерба от лесных пожаров на основе использования космических изоб­ражений высокого разрешения (35x35 м), полученных со спутника «Метеор —ЗМ».

## Slide 10
На первом этапе по координатам зарегистрирован­ных лесных пожаров производится выбор фрагментов космических изображений участков местности, на ко­торых предположительно имеются гари от лесных пожаров. Затем производится радиометрическая кор­рекция выбранных изображений, трансформирование их в географическую проекцию и совмещение с кар­той М 1:200 000 или 1:500 000.
На втором этапе к изображениям применяется метод классификации ISODATA (кластерный анализ без обучения) для выделения классов, соответствующих разным природным объектам (включая гари).
На третьем этапе проводится идентификация клас­сов методом анализа их спектральных кривых (спект­ральные кривые, соответствующие гарям, имеют отражение выше, чем мокрые почвы, но ниже, чем самые темные еловые леса) и каждому классу, содержащему гари от лесных пожаров, присваивается определенный цвет, по которому визуально достаточно просто опре­делить принадлежность данного участка местности к тому или иному «выгоревшему» классу, то есть созда­ется «маска».
На четвертом этапе с использованием «маски» определяется площадь гари лесного пожара, для чего «маска» накладывается на топографическую карту в М 1:200 000 или карту лесов в 1:500 000 и определяются породы деревьев, подвергшиеся воздействию пожара. Затем, используя вычислившую площадь гари и харак­теристики лесного покрова по данным топографичес­кой карты на участке данной гари от пожара, опреде­ляется объем сгоревшей древесины.

## Slide 11
Усть-Илимский район Иркутской области.
Участок лесосырьевой базы ОАО «ПО Усть-Илимский ЛПК»
снимок Landsat MSS показывает нарушения в лесных насаждениях р.Коми
МОНИТОРИНГ ВЫРУБОК

## Slide 12: Круглогодичный оперативный мониторинг рубок леса по данным РСА
Участки рубки леса в Архангельской области. Выделены вырубки возрастом менее 2 лет.
По данным КА RADARSAT-1, разрешение 25 м, 30.9.2001 г.

## Slide 13: Мониторинг ледовой обстановки Динамика схода ледяного покрова на реках
Оценка ледовой обстановки на реках для прогнозирования возникновения заторов льда.
Среднее течение реки Обь
Снимок IRS-1D LISS,
синтез RGB 3:2:1.
Пространственное
разрешение 23 м.
Дата съемки: 17 мая 2003 г.
0 15 км

## Slide 14: Высокодетальный космический мониторинг гидротехнических сооружений
Волжская ГЭС, снимок КА EROS-A, разрешение 2м, дата съемки 15.6.05

## Slide 15: Высокодетальный космический мониторинг гидротехнических сооружений
Плотина Чограйского водохранилища. ИТЦ СканЭкс, ГНЦ Южморгеология

## Slide 16
местоположение нефтяного пятна
Нефтеперерабатывающий завод
Разрыв нефте-провода
г. Рио-де-Жанейро
Мониторинг разливов нефтепродуктов
в акваториях морей по данным RADARSAT-1

## Slide 17: Обзорные вопросы
Как на космических снимках фиксируется загрязнение атмосферы и гидрологических объектов.
Как используется данные дистанционного зондирования при чрезвычайных ситуациях?
Какие методы лазерного дистанционного зондирования позволяют идентифицировать состояние почв и растительности.

## Slide 18: Список использованных источников
Трифонова Т. А., Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях. — Академический Проект, 2005. — 352 с.
Краснощёков А.Н., Трифонова Т.А., Мищенко Н.В. Геоинформационные системы в экологии: Учеб. пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир, 2004. – 152с.
Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: учебное пособие / О.С. Токарева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2010. - 148 с.
А. Н. Шихов, А. П. Герасимов, А. И. Пономарчук, Е. С. Перминова Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения. Пермь, 2020. – 191 б. (http://www.psu.ru/files/docs/science/book s/uchebn ie -posobiya/shik hov-gerasimov-ponoma rchukpe r m i nov a - temat ic he sko e - de sh i f r ov a n ie -i -i nte r pr e t ac i y a -kosmicheskih-snimkov.pdf.)
Савиных В.П., Малинников, В.А., Сладкопевцев С.А., Цыпина Э.М. География из космоса. – М.:, Изд-во Моск. гос. ун-та геодезии и картографии´, 2000. – 224 с.

## Slide 19: Благодарю за внимание!