## Slide 1
ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ. ОРГАНИКАЛЫҚ СИНТЕЗ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
1-ДӘРІС

## Slide 2
ДӘРІСТІҢ МАҚСАТЫ
Химиялық технология пәнінің мәнін түсіндіру, оның негізгі міндеттері мен ғылымдағы орнына шолу жасау;
Органикалық синтездің мәні мен құрылымын, негізгі ұғымдарын және қолдану салаларын қарастыру;
Синтез стратегиясы мен тактикасын, сондай-ақ бастапқы заттарға қойылатын талаптарды меңгерту;
Заман талабына сай тиімді және экологиялық тұрғыдан қауіпсіз синтез әдістерінің маңыздылығын көрсету.

## Slide 3
1. Химиялық технология пәні және оның негізгі міндеттері.
2. Органикалық синтез
3. Органикалық синтез өнеркәсібінің қазіргі жағдайы және даму перспективалары
ЖОСПАР:

## Slide 4
Қазіргі деңгейдегі синтездің алдында тұратын мақсаттар өте күрделі және оларды тек дәйектілік химиялық айналымдар қатарының нәтижесінде ғана жүйеге асыруға болады. Осы кездегі синтезді жоспарлау міндеті бастапқы заттарды арнаулы қосылыстарға дейін әкелетін негізгі, аралықты қосылыстар мен реакцияларды табу. Көпзатты синтездің ұстанымды үлгісін келтіру жолын синтездің стратегиясы деп айтамыз.
Сонымен қатар әрбір жеке реакция алдын ала жоспарлану қажет. Міндеттерді шешуге арналған көптеген әдістер бар. Солардың ішінен ең жақсы нәтижеге әкелетін қолайлы әдісті таңдай білу керек. Жоспарланудың осы түрін органикалық синтездің тәсілі деп атауға болады.
Органикалық синтез – бұл жай органикалық немесе бейорганикалық заттардан құрылымы алдын ала белгілі органикалық заттың алынуы. Соңғы кезде синтез толық деп аталады. Жай зат деп көміртегі атомдарының саны аз, жай тізбекті, кернеусіз оралымдары, реакциялық қабілеттілігі төмен топтары бар және т.б. осындай қасиеттеріне ие заттарын айтамыз. Сонымен, синтез жаңа оралымды жүйелерін және функционалды топтарын жоғарлатуымен көміртекті қаңқасын ұзартуында құрылады.
Тиімді синтездің үлгісі табиғаттағы заттардың биосинтезы, мысалы, өсімдіктердегі жай су, ауа және бейорганикалық тұздарынан күн сәулесінің әсерімен пайда болатын күрделі бейорганикалық заттардың синтезі. Тірі ағзада өтетін реакциялар іріктегіштермен және жоғары шығымдарымен пайда болады.

## Slide 5
СИНТЕЗДІҢ ТАКТИКАСЫ. СИНТЕЗДІҢ ӘДІСІН ТАҢДАУ. БАСТАПҚЫ
ЗАТТАР
Синтетикалық өнімдерін алу үшін лабораторияда және өндірісте бейорганикалық заттарымен қоса бастапқы органикалық қосылыстар да қолданады: көмір, табиғи газ, мұнай-, орман- және ауыл шаруашылықтарының өнімдері. Қазіргі заманда бейорганикалық шикізаттарыннан (элементтерден) жай қосылыстарын алу ұстанымды мүмкіншілігіне күмән келмейтіндіктен, сонымен қатар сол жай заттардан күрделі қосылыстарды алу толық синтез болып есептеледі.

## Slide 6
БАСТАПҚЫ ЗАТТАРҒА КЕЛЕСІ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР ҚОЙЫЛАДЫ:
01.
02.
03.
Қол жетімділік және мүмкіншілік келгенше төмен бағалылығы (өндірістік синтезіне аса маңызды);
Дарашылдық және қатал түрінде құрылымының анықтылығы (стереохимиясын да қарастырғанда);
Жеткіліктей жоғары реакциялық қабілеттілігі.

## Slide 7
Мұнай мен газдың көмірсутектері осы айтылған талаптарының біріншісіне қанағат етеді. Жеке күйінде гомолог қатарының тек қана алғашқы мүшелерін (С5 – С6) алу мүмкін. Бірақ олардың реакциялық қабілеттектері төмен болғандықтан лабораториялық синтезінде бастапқы зат ретінде пайдаланбайды. Олардың өндірістік синтезінде қолданылуы жылдан жылға өсуде. Мұнай мен көмірдің айдау өнімдері циклді алкандар, арендер және гетероарендер алуында бастапқы заттар болып табылады. Осы қосылыстардың реакциялық қабілеттілігі өте жоғары болғандықтан оларды өндірісте және лабораторияда көп пайдаланады.

## Slide 8
ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ БАРЛЫҚ ЖИЫНТЫҒЫН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯДА ӘРТҮРЛІ ӨЛШЕМДЕР ҚОЛДАНЫП ЖІКТЕУГЕ БОЛАДЫ:
Реакцияға қатысатын бөлшектер саны бойынша жіктеу;
Реакциялардың нәтижесі бойынша жіктеу;
Реакцияға қатысатын бөлшектердің табиғаты бойынша жіктеу.

## Slide 9
ХИМИЯЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС
Химия-технологиялық процесс (ХТП) физикалық, физика-химиялық, химиялық процесс қатарын құрайды және үш негізгі сатыдан тұрады.
ХТП үш негізгі сатыларының бірінші мен үшіншісі-шикізаттың дайындалынуы және мақсатты өнімдерінің алынуы-көбінесе физикалық және физика-химиялық процестеріне, ал екінші сатысы-химиялық процестеріне жатады.

## Slide 10
ХТП-ТІҢ НЕГІЗГІ САТЫЛАРЫ:
01.
02.
03.
Бірінші сатыда тек физикалық процестері өтеді, сондықтан бастапқы реагент А химиялық өзгерістерсіз, келесі сатыға ауысады.
Екінші сатыда химиялық реакция өтіп, өнімдер пайда болады. Бірақ реакция соңына жетпей, бастапқы А заттың бөлшегі өзгермей қалады.
Үшінші сатыда химиялық айналымдарысыз өнімдердің бөлінуі өтеді: негізгі өнім, қосалқы өнім және процестің басына оралатын бастапқы А заттың қалдығы.

## Slide 11
НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТҮСІНІКТЕР МЕН АҢЫҚТАМАЛАР
Өнімділік-машиналар, аппараттар, цех, зауыттардың жұмыс тиімділігінің көрсеткіші болып табылады және бұл уақыт бірлігіндей алынған өнімнің немесе өңделген шикізаттың саны.
Ө-өнімділік;
В-өнімнің саны;
t – уақыт.
Өнімділік сағатына килограмм (кг-1), сөткесіне тонна (т-1) немесе сөткесіне кубты метр (м3-1) және т.б. мөлшерленеді. Максимальды өнімділік қуаттылық деп аталады.

## Slide 12
Қарқындылық – бұл өнімділіктің аппарттың көрсеткішімен (көлемі немесе еркін қимасы) қатынасы. Ол келесі теңдеу бойынша келтірілуі мүмкін:
Қ = Ө/Vr = B/ Vr t
Vr –аппарат (реактор) көлемі.
Қарқындылық уақыт бірлігінде (кг-1м-3) немесе аппараттың еркін қимасының бірлігінен (т-1м-2) алынған өнім санымен мөлшерленуі мүмкін.
Өнімнің шығымы - бұл алынған мақсатты заттың саны оның теориялық есептері бойынша санына (м3-1) және т.б. қатынасы.
Шығын коэффициенті – бұл мақсатты өнім бірлігіне қатысқан шикізат, су, энергия және реагенттердің шығыны.
В = Q/В
Q – шикізат, реагент және т.б. шығыны.

## Slide 13
Реакцияның өту тереңдігінен шикізаттың қолдану дәрежесі және ХТП басқа көрсеткіштері байланысты. Ол айналым дәреже және өнімнің шығымымен, ал күрделі реакциялар үшін селективтікпен сипатталанады.
Айналым дәрежесі – бұл реакцияға қатысқан реагент саны және оның бастапқы санымен қатынасы.
Айналым дәрежесін % мөлшерлейді:
Қайтымсыз реакциялар AR үшін:
ФR = NR/ NR, max
ХА = ( NA.O – NA) / (NA.O)*100
ФR – мақсатты өнімнің шығымы;
NR - R өнімнің процесс сонындағы саны;
NR, max - R өнімнің максимальды бола алатын саны.

## Slide 14
СЕЛЕКТИВТІЛІК
Селективтік – бұл мақсатты өнімнің алынатын өнімдердің барлық санына қатынасы. Ол тәжірибеде жиі кездесетін бірнеше өнімнің пайда болуымен өтетін күрделі қосарланған және кезектескен процестерін сипаттайды. Мысалы, егер процесте қосарлаған реакциялар өтетін болса:
және мақсатты өнім R болса, онда селектівтік келесі түрде табылады:

## Slide 15
ХИМИЯЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУ ЖОЛДАРЫ
Химиялық реакцияларды фазалық белгісі бойынша гомогенді және гетерогенді түрлеріне бөліп, сонымен қатар осындай белгі бойынша химиялық реакторлар мен процестерін қарастырады.
Гомогенді жүйелерде әрекетке қатысатын барлық заттар тек бір фазада орналасады: газды (г), сұйық (с) немесе қатты (қ). Гетерогенді жүйелерде әрекеттесетін заттар әртүрлі фазаларда орналасады: газ-сұйық (г-с), газ-қатты (г-қ), сұйық-қатты (с-қ), екі бір бірінде араласпайтын сұйықтар (с-с) және екі қатты фазалар (қ-қ). Көбінесе өндірістік процестерінде үш немесе төрт фазалар қатысады, мысалы г-с-қ, г-с-с, г-с-қ-қ.

## Slide 16
Әдетте қосымша заттардың санын қарастырмай бөлек фаза ретінде тек негізгі компоненттерді есепке алады. Мысалы, с-с және с-қ жүйелерде жиі газды фаза кездеседі, өйткені процестер ауаның немесе басқа газдардың қатысуымен, не болмаса сұйық заттардың булануымен өтеді. Бірақ газды фазаны оның процеске маңызды әсері тиетін болса ғана есепке алады.
Кейбір процестер гомогенді фазада басталып, реакция нәтижесінде жаңа фаза пайда болғандықтан жүйе гетерогенді ортаға ауысады. Мысалы, полистиролды алу барысында сұйық стиролға бензоил асқын тотығын қосып, қыздырғанда стиролдың полимеризациясы өтіп, жаңа фазаның пайда болуы байкалады – қатты полистирол.

## Slide 17
ГОМОГЕНДІ ПРОЦЕСТЕР ЖЫЛДАМДЫҒЫ
Гомогенді процесстер көбінесе кинетикалық аумағында өтеді.
ГЕТЕРОГЕНДІ ПРОЦЕСТЕР ЖЫЛДАМДЫҒЫ
Гетерогенді жүйелердің тепе-теңдігі температура, қысым, бастапқы заттардың және реакция өнімдерінің шоғырлануымен, ал әртүрлі фазада орналасқан реагенттердің әрекеттесу жылдамдығы химиялық реакцияның жылдамдығынан және басқа да әсерлеріне байланысты. Сондықтан гетерогенді процестерің жылдамдығы келесі теңдеумен табылады:
r = K*F*C
r –гетерогенді процестің жылдамғы;
К – процесс жылдамдығының коэффициенті;
F – фазалардың әрекеттесу үсті;
C – процестің қозғаушы күші.

## Slide 18
ХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС
Химиялық процесс көбінесе бірнеше сатыдан тұрады, ал оның жалпы жылдамдығы ең баяу өтетін сатының жылдамдығымен байланысты. Сондықтан процестің қарқындату жолында ең баяу өтетін сатыларды анықтау және оны жылдамдату қажет. Процеске тежеуіш болатын сатылар бұл:
1) химиялық реакция;
2) диффузия;
3) химиялық реакция және диффузия.

## Slide 19
Бірінші оқиғада диффузия жылдамдығы химиялық реакцияның жылдамдығына қарағанда өте жоғары, онда процесс кинетикалық аумағында өтеді деп айтады. Екінші оқиғада химиялық реакцияның жылдамдығы жоғары болып, процесс диффузионды аумақта өтеді. Үшінші оқиғада бөлек сатылардың жылдамдықтары салыстырмалы, онда процесс өтпелі (аралас) аумақта өтеді.
Процестің ең баяу сатысын анықтаған соң оның жылддамдығын көтеретін жолдарын іздестіреді. Егер, процесс кинетикалық аумақта жүретін болса, химиялық реакцияны жылдамдататын шарттарын келтіреді.
Газдардың диффузия жылдамдығы температураға байланысты және олардың қатынасы келесі теңдеумен есептелінеді:
Осы теңдеу бойынша, температураның әр 10 жоғарлатуы диффузия жылдамдығын тек 3-5%-ға көтереді.
D=а·Т2
D – диффузия коэффициенті;
а – тұрақты коэффициент.

## Slide 20
ФАЗАЛАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕСУ БЕТІ
Фазалардың әрекеттесу беті процесс аппараттарының өзгертуімен жоғарлануы мүмкін.
Жалпы әрекеттесу үсті келесі формула арқылы анықталады:
F =0,3/ р R
F – 1 кг сұйықтыққа келетін бет;
р – сұйықтықтың тығыздығы, г/см3;
R – тамшылардың радиусы, см.
Фазалардың қатынасу үсті г-қ жүйелер үшін қатты фазаның майдалануымен жоғарланады. Газды затты ұсақталған бастапқы затпен қатынасқа бірнеше әдістермен әкеледі, мысалы, заттың қатты бөлшектерін реактордың сөрелерінде орналастырады, ал газ ағыны сөрелердің үстімен өтеді. Басқа жағдайларда ұсақталған қатты газ ағынында тозаңдатып шашыратады.

## Slide 21
ПРОЦЕСТІҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ
Процестің қозғаушы күші теңдеумен есептелінеді:
C = Сж.ф. – Ср.а.
Сж.ф. - жеткізу фазадағы бастапқызаттың шоғырлануы;
Ср.а. – реакция аумандағы сол фазадағы бастапқы заттың шоғырлануы.
Теңдеуде C жоғарлату екі жолы бар екендігі байқалады Сж.ф. көтеруімен және Ср.а. азайтуымен.
Процестің қозғаушы күші Сж.ф. бастапқы заттардың шрғырлануын немесе қысымның жоғарлатуымен және әрекет аумағынан реакция өнімдерін шығарылуымен көтеріледі.

## Slide 22
КАТАЛИТИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР
Катализ – бұл катализатордың қатысуымен өтетін химиялық реакциялардың жылдамдығының өзгеруі. Катализаторлар дегеніміз химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын, өздері реакцияға қатысып, процесті тиімді жолмен жүргізіп соңында бастапқы қалпын сақтап қалатын агенттер.
Катализаторлардың қолдауымен көптеген химиялық реакциялардың жүзеге асуы жеңілдетілген.
Каталитикалық процестеріне жоғарытоннажды өндірістер сутегі, аммиак, күкірт, азот қышқылдары және көптеген басқа да химиялық өнімдерінің алынуы жатады.

## Slide 23
Қатты катализаторлар ретінде металдар және олардың оксидтері болып табылады. Мысалы, Fе аммиак синтезінде, аммиактың тотығуында, V2O5 SO2 – нің тотығуында, Al2O3 мұнай өнімдерінің крекингінде және т.б. пайдаланады.
Сұйық катализаторлар – қышқылдар және негіздер, мысалы, хош иісті көмірсутектердің алкилдеу реакцияларында қолданылатын Н2SO4 және Н2РO4.
Газды катализатор үлгі ретінде кейбір көмірсутектердің полимеризациясында қолданылатын ВF3 келтіруге болады.

## Slide 24
ҚОРЫТЫНДЫ:
Органикалық синтез саласында осы процестердің дұрыс ұйымдастырылуы мен басқарылуы үлкен рөл атқарады. Қазіргі таңда органикалық синтез өнеркәсібі қарқынды дамып, жаңа катализаторлар, реакциялық орта және технологиялық әдістердің арқасында өнім сапасы мен өндіріс тиімділігі артып келеді. Алдағы уақытта бұл салада экологиялық қауіпсіздік, қалдықсыз технологиялар және жасыл химия қағидаттарын кеңінен енгізу арқылы тұрақты даму қамтамасыз етіледі.

## Slide 25
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!