## Slide 1
4-Дәріс
Органикалық заттарды өндіруге арналған шикізат көздері. Химиялық өндірісте қолданылатын энергия түрлері

## Slide 2
ДӘРІС МАҚСАТЫ:
Химиялық-технологиялық процестердің сатыларын, олардың өзара байланысын, сондай-ақ өндіріс барысында қолданылатын техникалық-экономикалық көрсеткіштерді үйрету. Сонымен қатар, студенттерге өндіріс тиімділігін арттырудың негізгі принциптерін, шикізат пен энергияны ұтымды пайдалану жолдарын және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін тереңірек меңгерту.

## Slide 3
ЖОСПАР:
1. Шикізат көздері және түрлері
2. Шикізатты өңдеуге дайындау
3. Химиялық өндірістегі энергия және энергия түрлері
4. Энергия көздері

## Slide 4
Органикалық заттарды өндіруге арналған шикізаттың классификациясы:
1. Табиғи шикізат
Табиғи шикізатқа химиялық құрамы айтарлықтай өзгеріссіз табиғи көздерден алынған заттар жатады.
а) Қазба шикізаты
- Мұнай: мұнай-химия өнеркәсібінің негізі болып табылады, бензин, дизель отыны, пластмасса, синтетикалық каучуктар, еріткіштер және басқа да органикалық қосылыстар алу үшін қолданылады.
- Табиғи газ: полимерлер мен синтетикалық отын өндірісінде қолданылатын метан, этан, пропан және бутанның көзі болып табылады.
- Қатты және қоңыр көмір: құрамында көмірсутектер мен хош иісті қосылыстар бар, олар химия өнеркәсібінде пластмасса, синтетикалық газ және көміртекті материалдарды өндіру үшін қолданылады.
б) Биогенді шикізат
- Өсімдік шикізаты: майларды (күнбағыс, рапс, соя), көмірсуларды (крахмал, целлюлоза, сахароза) қамтиды, биоотын, биологиялық ыдырайтын полимерлер, дәрі-дәрмектер өндірісінде қолданылады.
- Жануарлар шикізаты: фармацевтика және тамақ өнеркәсібінде қолданылатын майлар мен белоктар.
- Биомасса (ағаш, ауылшаруашылық қалдықтары): биоэтанол, биогаз және синтетикалық материалдар алу үшін қолданылады.

## Slide 5
2.СИНТЕТИКАЛЫҚ ШИКІЗАТ
- Синтетикалық газдар (синтетикалық газ, сутегі, көмірқышқыл газы) – органикалық синтезде, мысалы, метанол, аммиак, пластмасса алу үшін қолданылады.
- Өндірістік қалдықтар (пластик, резеңке)– пиролиз, газдандыру, гидрокрекинг арқылы жаңа материалдарға өңделеді.
Шикізатты өңдеу әдістері.
а) Мұнай-химиялық өңдеу
- Мұнайды айдау: фракцияларға бөлу: бензин, керосин, дизельдік отын, мазут.
- Крекинг (термиялық, каталитикалық, гидрокрекинг): полимерлер мен отын үшін шикізат алуға мүмкіндік беретін ұзын көмірсутекті тізбектердің қысқаларына ыдырауы.
- Реформинг: бензиннің октандық санын арттыру және ароматты көмірсутектерді алу.
б) Табиғи газды өңдеу.
- Метанның бу риформингі: синтездік газ, сутегі, аммиак алу.
- Көмірді газдандыру: көмірді газ тәрізді отынға айналдыру.
в) Биохимиялық процестер.
- Ашыту: биоэтанол, биогаз, ацетон, сүт қышқылын өндіру.
- Целлюлозаның гидролизі: өсімдік қалдықтарын одан әрі пайдалану үшін қантқа өңдеу.

## Slide 6
Органикалық шикізаттан алынатын негізгі өнімдер
1. Отын: бензин, дизель, биодизель, биоэтанол, табиғи газ, сутегі.
2. Полимерлер: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, биопластика.
3. Фармацевтикалық заттар: антибиотиктер, витаминдер, гормондар.
4. Химиялық реагенттер: метанол, этанол, ацетон, органикалық қышқылдар.
5. Тағамдық қоспалар: аминқышқылдары, консерванттар, хош иістендіргіштер.

## Slide 7
Органикалық шикізатты дамыту перспективалары
  - Биотехнологияның дамуы: биомасса мен биологиялық процестерді пайдалануды кеңейту.
  - Экологиялық таза технологиялар: көміртегі шығарындыларын азайту, қалдықсыз өндірісті жүзеге асыру.
  - Баламалы шикізат: пластмассаларды, көмірқышқыл газын, синтетикалық көмірсутектерді қайта өңдеу.
Сонымен, органикалық заттардың өндірісі қазба көздері мен жаңартылатын биоматериалдарды қоса алғанда, әртүрлі шикізатқа негізделген. Заманауи технологиялар қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайта отырып, жоғары экологиялық тиімділігі бар жаңа материалдарды алуға мүмкіндік береді. Перспективалы бағыттарға биошикізаттарды пайдалануды кеңейту және жабық өндірістік циклдарды дамыту жатады.

## Slide 8
Шикізат түрлері және дайындау талаптары
ӨҢДЕУ АЛДЫНДА ШИКІЗАТ ӘРТҮРЛІ ФИЗИКАЛЫҚ КҮЙДЕ (ҚАТТЫ, СҰЙЫҚ, ГАЗ ТӘРІЗДІ) БОЛУЫ МҮМКІН ЖӘНЕ ҚҰРАМЫНДА ҚОСПАЛАР МЕН ЫЛҒАЛ БОЛУЫ МҮМКІН. ШИКІЗАТТЫ ДАЙЫНДАУ МЫНАЛАРҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ:
- өңдеу тиімділігін АРТТЫРУ,
- ЭНЕРГИЯ МЕН РЕАГЕНТ ШЫҒЫНЫН АЗАЙТУ,
- ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУЫН АЗАЙТУ;
- СОҢҒЫ ӨНІМНІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ.

## Slide 9
Шикізаттың негізгі топтары:
КӨМІР:
ұсақтауға, байытуға, кокстеуге жатады.
МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ:
қоспалардан тазартуды, кептіруді, тұрақтандыруды қажет етеді.
БИОЛОГИЯЛЫҚ (ӨСІМДІК ЖӘНЕ ЖАНУАР):
механикалық өңдеу, ашыту, кептіру жатады.
1
2
3

## Slide 10
Шикізатты өңдеуге дайындау әдістері
-Механикалық өңдеу: ол қатты және сұйық шикізат үшін бөлшектердің өлшемін өзгерту және қоспаларды кетіру үшін қолданылады.
- Ұнтақтау (ұсақтау, ұнтақтау, түйіршіктеу): көмір, ағаш, ауыл шаруашылығы қалдықтары үшін қолданылады.
- Сүзу және центрифугалау: сұйық шикізаттан (мысалы, май немесе өсімдік майларынан) қатты қоспаларды жою.
- Гомогенизация: композицияның біртектілігін жақсарту үшін сұйық және паста тәрізді заттарды араластыру.
-Термиялық өңдеу: суды, ұшпа қосылыстарды кетіру және шикізаттың тұтқырлығын азайту үшін қолданылады.
- Кептіру: биомассадан, көмірден, ағаштан ылғалды кетіру.
- Қыздыру және булану: тасымалдау алдында мұнайдың өтімділігін жақсарту үшін мұнай өңдеуде қолданылады.
- Пиролиз: органикалық шикізаттың одан әрі өңдеу алдында термиялық ыдырауы.

## Slide 11
Қоспалардан тазарту және байыту
Өңдеу сапасын жақсарту үшін шикізатты механикалық, химиялық және биологиялық қоспалардан тазартады.
- Шөгу: ауыр қоспаларды гравитациялық бөлу арқылы жою.
- Адсорбциялық тазарту: газдар мен сұйықтықтардан қоспаларды кетіру үшін белсендірілген көмірді немесе цеолиттерді пайдалану.
- Катализдік тазарту: мұнай мен газдағы күкірт пен азот қосылыстарының ыдырауы.
Шикізаттағы пайдалы компоненттердің концентрациясын арттыру.
- Флотация: көмір химиясында минералды қоспаларды жою үшін қолданылады.
- Сепарация: газ және сұйық қоспаларды бөлу.
- Гидротазалау: күкіртті және басқа зиянды қоспаларды кетіру үшін сутегімен қанықтыру.

## Slide 12
Әртүрлі салаларда шикізат дайындау
1. Көмірді газдандыру және кокстеу алдында ұсақтау;
2. Көміртек құрамын арттыру үшін байыту;
3. Ылғалды азайту үшін көмірді кептіру.
1. Кептіру және ұнтақтау: ашыту және пиролиз алдында.
2. Химиялық өңдеу (гидролиз, ашыту): биоэтанол алу үшін.
3. Биодизельді өндіру алдында өсімдік майларынан қоспаларды жою.
Мұнай-химия өнеркәсібі
1. Өңдеу алдында мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандыру.
2. Мұнайды тұрақтандыру: жеңіл көмірсутектерді жою.
3. Табиғи газды тазарту: күкіртті сутегін, көмірқышқыл газын және су буын жою.
Көмір химия өнеркәсібі
Биомассаны өңдеу

## Slide 13
Шикізатты дайындаудың экологиялық аспектілері
- Энергияны үнемдейтін технологиялар (мысалы, кептіру кезіндегі жылу айналымы).
- Қалдықтарды азайту үшін қалдықсыз технологияларды пайдалану.
- Шығарындылар мен ағынды суларды зиянды қоспалардан тазарту.
Сонымен, шикізатты дайындау механикалық, термиялық, химиялық және биологиялық әдістерді қамтитын оларды өңдеу алдындағы маңызды кезең болып табылады. Тиімді дайындық өңдеу шығындарын азайтады, өнім сапасын жақсартады және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтады.

## Slide 14
Химиялық өндірістегі энергия және энергия түрлері
Энергия химиялық реакцияларды жүргізуге, қыздыруға, салқындатуға, заттарды тасымалдауға және жабдықты пайдалануға мүмкіндік беретін химиялық өндірісте негізгі рөл атқарады. Энергияны оңтайлы пайдалану өндіріс тиімділігін арттыруға және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға мүмкіндік береді.
Энергия - жүйенің жұмыс істеу қабілеті. Химия өнеркәсібінде ол қажет:
- химиялық байланыстарды бұзу және түзу;
- технологиялық процестерді жүргізу (жылыту, салқындату, араластыру),
- шикізат пен өнімдерді тасымалдау;
- жабдықтарды электрмен жабдықтау.

## Slide 15
Химиялық өндірісте қолданылатын энергия түрлері
Жылу энергиясы:
Жылыту, кептіру, булану, ректификация және басқа процестер үшін қолданылады.
Көздері:
- отынның жануы (көмір, мұнай, табиғи газ, биомасса)
- бу қазандықтары
- технологиялық процестердің қалдық жылуы
Химиялық энергия
Заттардың химиялық байланыстарында болатын, реакциялар кезінде бөлінетін энергия.
Көздері:
- отынның жануы
- экзотермиялық реакциялар (мысалы, сутегінің жануы)
- электрохимиялық процестер
Электр энергиясы
Ол жабдықты пайдалану, жарықтандыру, электролиз үшін қолданылады.
Көздері:
- электр станциялары (жылу электр станциялары, су электр станциялары, атом электр станциялары, жаңартылатын энергия көздері)
- генераторлар және энергия түрлендіргіштер

## Slide 16
Баламалы және жаңартылатын энергия көздері
Жел энергиясы
жел турбиналарынан электр энергиясын өндіру
Геотермалдық энергия
технологиялық ортаны қыздыру
Күн энергиясы
жабдықты қуаттандыруға арналған фотоэлектрлік панельдер.

## Slide 17
Химия өнеркәсібінде энергияны пайдалану
- ӨНДІРІСТІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЛАНСЫ – ТҰТЫНЫЛАТЫН ЖӘНЕ ӨНДІРІЛГЕН ЭНЕРГИЯНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ.
- ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ – ЖЫЛУ АЛМАСТЫРҒЫШТАР ЕСЕБІНЕН ЫСЫРАПТАРДЫ АЗАЙТУ, ҚАЛДЫҚ ЖЫЛУДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ, ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕЙТІН ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ.
- ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР – CO₂ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫН АЗАЙТУ, ТАЗА ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІН ПАЙДАЛАНУ.
Сонымен, химиялық өндірісте энергия әртүрлі типтермен ұсынылған: жылулық, химиялық, электрлік, механикалық және баламалы. Энергияны оңтайлы пайдалану процестің тиімділігін арттырады, шығындарды азайтады және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтады.

## Slide 18
Энергия көздері
Энергия адам өмірінде және өнеркәсіптік дамуда шешуші рөл атқарады. Энергия көздері әртүрлі көздерден, соның ішінде дәстүрлі қазба отындары мен жаңартылатын ресурстардан алынуы мүмкін. Біз энергия көздерінің негізгі түрлерін, олардың ерекшеліктерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырамыз.
Энергия көздерінің классификациясы
Барлық энергия көздері жаңартылатын және қалпына келмейтін болып екіге бөлінеді.

## Slide 19
Бұл миллиондаған жылдар бойы қалыптасып, толтырылғаннан тезірек жұмсалатын ресурстар. Қазба отындары.
- Көмір:
- Ежелгі органикалық қалдықтардан түзілген.
- Жылу электр станцияларында (ЖЭС), металлургияда қолданылады.
- Кемшіліктері: жоғары ластану деңгейі, CO₂ шығарындылары, күкірт қосылыстары.
- Мұнай:
- Сұйық отынның негізгі көзі (бензин, дизель, керосин).
- Көлікте, химия өнеркәсібінде, энергетикада қолданылады.
- Кемшіліктері: қорлардың таусылуы, қоршаған ортаның ластануы.
-Табиғи газ:
- жылу электр станцияларында, өнеркәсіпте және көлікте қолданылатын қазба отындарының ең тазасы.
- Кемшіліктері: метанның ағуы, геосаяси факторларға тәуелділік.
-Ядролық отын.
- Уран мен торий атом электр станцияларында (АЭС) қолданылады.
- Артықшылықтары: жоғары қуат, төмен CO₂ шығарындылары.
- Кемшіліктері: радиоактивті қалдықтарды кәдеге жаратудың қиындығы, апат қаупі.
ЖАҢАРТЫЛМАЙТЫН (ҚАЛПЫНА КЕЛМЕЙТІН) ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ

## Slide 20
Жаңартылатын энергия көздері
Бұл табиғи процестер арқылы үнемі толықтырылып отыратын ресурстар.
Күн энергиясы.
- Күн батареяларын (фотоэлементтерді) пайдалану арқылы электр энергиясын алу.
- Тұрмыстық жүйелерде, өнеркәсіпте, ғарыштық техникада қолданылады.
- Кемшіліктері: орнатудың жоғары құны, ауа-райына тәуелділік.
Жел энергиясы.
- Жел электр станцияларында электр энергиясын өндіру үшін қолданылады.
- Артықшылықтары: экологиялық таза, жаңартылатын.
- Кемшіліктері: шу, ауа райы жағдайына тәуелділік.
Гидроэнергетика.
- Өзендер мен теңіздердің суы су электр станцияларының турбиналарын қозғайды.
- Ірі су электр станцияларында қолданылады.
- Теріс жақтары: аумақтарды су басуы, экожүйелердің өзгеруі.
Геотермалдық энергия.
- Жердің ішкі бөлігінің жылуын пайдаланады.
- Электр энергетикасында және ғимараттарды жылытуда қолданылады.
- Кемшіліктері: шектеулі географиялық қолжетімділік.
Биоотын.
- Өсімдік майларынан, ағаш қалдықтарынан, биогаздан жасалған.
- Көлікте және энергетикада қолданылады.
- Кемшіліктері: жер үшін ауыл шаруашылығымен бәсекелестік.

## Slide 21
Энергия көздерінің салыстырмалы талдауы:

## Slide 22
  1. Декарбонизация – таза технологиялар пайдасына көмір мен мұнайды пайдалануды азайту.
  2. Гибридті жүйелер – жаңартылатын көздерді біріктіріп пайдалану.
  3. Сутегі энергиясы – көмірсутектерге балама ретінде сутегі отынын игеру.
  4. Батареяларды жақсарту – энергияны сақтау тиімділігін арттыру.
Энергия көздерін дамыту перспективалары

## Slide 23
ҚОРЫТЫНДЫ:
Осы дәріс барысында студенттер химиялық-технологиялық процестің күрделі құрылымымен және оның ұйымдастырылу сатыларымен танысты. Өндірістің әр кезеңінде орын алатын операциялардың маңыздылығы мен олардың бір-бірімен байланысы нақты мысалдар арқылы қарастырылды.

## Slide 24
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!