## Slide 1
6-7 ДӘРІС. Галогендеу процестері. Радикалды тізбекті хлорлау.
Иондық каталитикалық галогендеу.

## Slide 2
ДӘРІС МАҚСАТЫ:
Радикалды реакциялардың механизмі, өнімдердің құрамы мен селективтілігі, сұйық және газ фазалы хлорлау технологиялары, сондай-ақ қос байланыстар бойынша галогендердің және галогенсутектердің қосылу реакциялары жан-жақты қарастырылады. Сонымен қатар, иондық катализаторлардың рөлі мен әсер ету механизмі, галогендеу процестерінің әртүрлі түрлерінің өндірістегі маңызы да толық түсіндіріледі.

## Slide 3
ЖОСПАР:
I. Радикалды тізбекті хлорлау.
1. Процестің теориялық негіздері: реакция механизмі, өнімдердің құрамы және реакциялардың селективтілігі.
2. Сұйық фазалы хлорлау технологиясы.
3. Газ фазалы хлорлау технологиясы
II. Иондық каталитикалық галогендеу.
1. С=С байланыстары бойынша галогендердің қосылуы.
2. С=С-байланыстары бойынша гидрогалогендеу.
3. С-С-байланыстар бойынша гидрохлорлау.
4. Хош иісті қосылыстар ядро бойынша хлорлау.
5. Құрамында оттегі және азот бар қосылыстарды галогендеу

## Slide 4
Галогендеу процестері және радикалды тізбекті хлорлау
1. Галогендеу процестері
Галогендеу – органикалық қосылыстардың молекуласындағы атомды галоген (F₂, Cl₂, Br₂, I₂) атомымен алмастыру процесі. Бұл процесс механизміне қарай бірнеше түрге бөлінеді:
·Радикалды галогендеу (жарық немесе температура әсерінен жүреді).
·Электрофильді галогендеу (қанықпаған қосылыстарда жүреді).
·Нуклеофильді галогендеу (гетероатомы бар қосылыстарда жүреді).
·Иондық каталитикалық галогендеу (катализаторлар арқылы жүреді).
2. Радикалды тізбекті хлорлау
Радикалды тізбекті хлорлау – химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылатын әдіс. Ол жоғары температурада немесе жарық әсерінен жүреді, ал өнімнің құрамы мен селективтілігі көмірсутектің құрылымына және реакция шарттарына тәуелді.
Радикалды хлорлау – бос радикалдар тізбекті механизм арқылы жүретін реакция. Реакция ультракүлгін сәулелену (hν) немесе жоғары температура (300-400°C) әсерінен басталады.

## Slide 5
Радикалды тізбекті хлорлау үш негізгі кезеңнен тұрады:
1.Инициирлеу (бастапқы радикал түзілуі)
oХлор молекуласы (Cl₂) ультракүлгін жарық немесе жылу әсерінен гомолитикалық ажырап, екі Cl• радикалын түзеді:
2.Тізбекті тарату (негізгі реакция кезеңі)
Хлор радикалы көмірсутек молекуласындағы сутек атомын жұлып алады, нәтижесінде алкил радикалы (R•) және хлорсутек (HCl) түзіледі. Алкил радикалы жаңа Cl₂ молекуласына шабуыл жасап, хлорланған өнім (RCl) және жаңа Cl• радикалын түзеді:
Бұл процесс бірнеше рет қайталанып, тізбекті реакция жүреді.
Реакция механизмі

## Slide 6
3.Тізбекті үзу (реакцияның аяқталуы)
Екі радикал өзара әрекеттесіп, бейтарап молекула түзеді:

## Slide 7
Өнімдердің құрамы және селективтілігі
Хлорлау өнімдерінің құрамы
Радикалды хлорлау кезінде әртүрлі монохлорланған өнімдер түзіледі. Мысалы, пропанның хлорлануында үш түрлі өнім алынады:
CH3−CH2−CH3 + Cl2 → CH3−CHCl−CH3 + CH2Cl−CH2−CH3 + CH3−CH2−CH2Cl
Реакция селективтілігі
·Біріншілік, екіншілік және үшіншілік сутектердің реакция қабілеттілігі әртүрлі:
oБіріншілік сутекке қарағанда екіншілік сутек тезірек хлорланады.
oҮшіншілік сутек ең реактивті, себебі радикалы тұрақты.
·Температура әсері:
oЖоғары температурада көпхлорланған өнімдер түзілу ықтималдығы артады.
oТөмен температурада монохлорланған өнім басым болады.
Мысал: Изобутанның хлорлануы:
(CH3)3CH + Cl2 → (CH3)3CCl + HCl
Бұл жағдайда үшіншілік радикал тұрақты болғандықтан, селективтілік жоғары болады.

## Slide 8
Сұйық фазалы хлорлау – органикалық қосылыстарды сұйық фазада хлорлау арқылы галогенді туындылар алу әдісі. Бұл процесс хлордың органикалық еріткіште немесе еріген күйде жүруімен сипатталады.
Негізгі ерекшеліктері:
·Жұмсақ температуралық режимде жүреді (20-200°C).
·Реакцияның жоғары селективтілігі.
·Катализаторлар қолданылуы мүмкін.
Сұйық фазада хлорлау радикалды, иондық, немесе каталитикалық механизмдер бойынша жүруі мүмкін.
Сұйық фазалы хлорлау технологиясы

## Slide 9
Хлорлаудың негізгі механизмі
·Радикалды механизм: Ультракүлгін сәуле (hν) немесе катализаторлар (FeCl₃) қатысында жүреді.
·Электрофильді механизм: Қанықпаған қосылыстарға хлор қосылады.
·Нуклеофильді механизм: Хлор басқа функционалды топпен алмасады.

## Slide 10
1. Реакторлық әдістер:
·Араластырылатын реакторлар: Тепе-теңдікті сақтау үшін үздіксіз араластыру жүргізіледі.
·Бағаналы реакторлар: Хлордың біртіндеп берілуі арқылы селективтілік артады.
2. Температуралық режим:
·Төмен температура (20-80°C): Жоғары селективті өнімдер алу үшін.
·Жоғары температура (100-200°C): Реакция жылдамдығы жоғары, бірақ жанама өнімдер көбейеді.
3. Катализаторлар:
·Льюис қышқылдары (FeCl₃, AlCl₃) – хлордың реакцияға қабілеттілігін арттырады.
·Радикалдық инициаторлар (пероксидтер, ультракүлгін сәулелену) – реакция жылдамдығын арттырады.
Өнімді бөліп алу және тазалау
·Реакциядан кейін қоспалар (HCl, қалдық хлор) бейтараптандырылады.
·Айдау және экстракция әдістерімен негізгі өнім алынады.
Қолдану салалары
·Органикалық синтез: Хлорланған көмірсутектер, еріткіштер, пластиктер өндіру.
·Фармацевтика: Дәрілік заттар өндіру.
·Агрохимия: Пестицидтер мен гербицидтер алу.
Хлорлауды жүргізу әдістері

## Slide 11
Газ фазалы хлорлаудың теориялық негіздері
Газ фазалы хлорлау радикалды, иондық, плазмалық, немесе каталитикалық механизмдер арқылы жүруі мүмкін.
Реакция механизмі
Газ фазалы хлорлау көбінесе радикалды механизм бойынша жүреді.
1.Инициирлеу (реакцияның басталуы):
2.Тізбекті тарату:
3.Тізбекті үзу:
Газ фазалы хлорлау технологиясы
Шикізатты дайындау
·Шикізат ретінде метан, этан, пропан, бензол, толуол сияқты газ тәрізді немесе буланған органикалық қосылыстар қолданылады.
·Реакция алдында қоспалардан тазарту қажет.
Реактор түрлері
1. Тікелей ағынды реакторлар:
·Көмірсутек пен хлор газдары араласып, реакция аймағына жіберіледі.
·Реакция 400-600°C аралығында жүреді.
2. Кварцты түтікшелі реакторлар:
·Жоғары температураға төзімді материалдардан жасалған.
·Ультракүлгін сәуле немесе плазмалық инициаторлар қолданылады.
3. Каталитикалық реакторлар:
·Процесті жұмсақ жағдайларда жүргізу үшін AlCl₃, FeCl₃ сияқты катализаторлар қолданылады.
·Катализаторлар реакцияны жылдамдатады және селективтілікті арттырады.

## Slide 12
·Газ фазалы хлорлау – экзотермиялық процесс, сондықтан артық жылуды бақылау қажет.
·Құбырлардың қатты қызуын болдырмау үшін салқындату жүйесі қолданылады.
·Қауіпсіздік шаралары:
-Хлордың артық мөлшерін бейтараптау.
-Жарылғыш газ қоспаларының түзілуін болдырмау.
Өнімді бөліп алу және тазалау
·Хлорланған өнімдер конденсациялау, абсорбциялау, айдау әдістерімен бөлінеді.
·Қалдық хлор бейтараптанады (мысалы, NaOH ерітіндісімен).
·Өнімнің тазалығы айдау және ректификация арқылы жақсартылады.
Жылу реттеу және қауіпсіздік

## Slide 13
Иондық каталитикалық галогендеудің негіздері
Иондық каталитикалық галогендеу
Галогендеу – органикалық қосылыстардың құрамына галоген атомдарын (F, Cl, Br, I) енгізу процесі. Иондық каталитикалық галогендеу – галогендеуші реагенттердің иондық катализаторлардың қатысуымен әрекеттесуі арқылы жүзеге асатын реакция. Бұл процесс жоғары селективтілігімен және тиімділігімен ерекшеленеді.
·Катализатордың рөлі: Иондық катализатор галогендеу процесін жеңілдетеді, реакцияның жылдамдығын арттырады және оның бағытын реттейді.
·Механизмі:
-Галоген (мысалы, Cl₂, Br₂) катализатордың әсерінен поляризацияланады.
-Белсенділігі жоғары галоген катионы (X⁺) немесе анионы (X⁻) түзіледі.
-Реакция жүру барысында электрон доноры немесе акцепторы ретінде әрекет ететін катализаторлар қолданылады.

## Slide 14
Иондық катализаторлар түрлері
·Қышқылдық катализаторлар: H⁺ иондары немесе Льюис қышқылдары (AlCl₃, FeCl₃)
·Негіздік катализаторлар: OH⁻, NH₃ сияқты негіздер
·Металл кешендері: Pd, Pt, Ru негізіндегі комплекстер

## Slide 15
·Фармацевтика: Белгілі бір молекулалардың биологиялық белсенділігін арттыру үшін қолданылады.
·Полимерлер өндірісі: Полимерлердің қасиеттерін жақсарту үшін қолданылады.
·Мұнай-химия өнеркәсібі: Отындардың сапасын жақсарту және жаңа материалдар алу үшін пайдаланылады.
Иондық каталитикалық галогендеу – химия өнеркәсібінде маңызды рөл атқаратын тиімді және селективті процесс. Катализаторлар арқылы процестің тиімділігі мен өнімділігі арттырылады.
Галогендеудің қолдану аймақтары

## Slide 16
Қанықпаған көмірсутектердің (алкендер мен алкадиендер) қос байланыстары (C=C) арқылы галогендердің (F₂, Cl₂, Br₂, I₂) қосылуы – органикалық химиядағы маңызды реакциялардың бірі. Бұл реакция көбінесе электрофильді қосылу механизмі бойынша жүреді және көмірсутектердің химиялық түрленуінде маңызды рөл атқарады.
Галогендердің қосылу реакциясының механизмі
Электрофильді қосылу механизмі (ЕА)
C=C қос байланысы π-электрондардың жоғары тығыздығына ие, бұл оны электрофильді агенттермен (галоген молекулаларымен) әрекеттесуге бейім етеді.
C=C байланыстары бойынша галогендердің қосылуы

## Slide 17
Механизмнің негізгі кезеңдері:
1.Поляризация және электрофильді шабуыл:
Галоген молекуласы (X₂) алкеннің π-электрондарымен әрекеттесіп, поляризацияланады.
Галогеннің бір атомы π-электрондардың әсерінен қос байланысқа жақындап, электрофильдік шабуыл жасайды.
2.Карбокатион түзілуі:
Бірінші галоген атомы алкенге қосылып, тұрақсыз карбокатион түзеді.
3.Нуклеофильді шабуыл:
Екінші галоген анионы (X⁻) карбокатионға шабуыл жасап, соңғы дигалогенденген өнімді береді.
Мысал:
Этиленнің броммен әрекеттесуі:
CH2=CH2+Br2→CH2Br−CH2Br
Бұл реакцияда қызғылт сары түсті бром суы түссізденеді, сондықтан реакция анықтау реакциясы ретінде қолданылады.

## Slide 18
1. Галогеннің табиғаты:
F₂ өте реактивті, жарылғыш реакциялар жүреді.
Cl₂, Br₂ – орташа реактивтілікке ие, жиі қолданылады.
I₂ әлсіз реакция береді.
2. Стереохимия:
Реакция анти-қосылу механизмі бойынша жүреді (бромоний ионы аралық қосылыс ретінде түзіледі).
3. Субстраттың құрылысы:
Карбокатион тұрақтылығына байланысты екіншілік және үшіншілік алкендерде жылдам жүреді.
Реакцияның селективтілігі

## Slide 19
Алкендердің химиялық сәйкестігін анықтау:
Бром суын түссіздендіру.
Пластмасса өндірісі:
Поливинилхлорид (ПВХ) алу.
Фармацевтика:
Галогенді органикалық қосылыстар синтезі.
РЕАКЦИЯНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

## Slide 20
Гидрогалогендеу – алкендер мен алкадиендердің C=C қос байланыстарына галогенсутектердің (HCl, HBr, HI) қосылу реакциясы. Бұл процесс маңызды химиялық әдіс болып табылады және хлоргидринирлеу деп те аталады, егер галогенсутек ретінде HCl қолданылса.
Жалпы реакция теңдеуі:
CH2=CH2+HX→CH3−CH2X
(мұнда X = Cl, Br, I)
C=C байланыстары бойынша гидрогалогендеу

## Slide 21
Гидрогалогендеудің механизмі
Электрофильді қосылу механизмі (EА механизмі)
1-кезең: Электрофильді шабуыл
·Галогенсутек (HX) молекуласы C=C қос байланысына жақындағанда, π-электрондар протонды (H⁺) тартып алады.
·Бұл протонның бір көміртекке қосылуына және екінші көміртекте карбокатион түзілуіне алып келеді.
2-кезең: Карбокатионның тұрақтануы
·Алынған карбокатион тұрақты болуы үшін Марковников ережесі бойынша жүреді:
"Протон қос байланыстағы сутегі көп көміртекке қосылады"
Бұл тұрақтылығы жоғары екіншілік немесе үшіншілік карбокатионның түзілуіне әкеледі.
3-кезең: Нуклеофильді шабуыл
·Галоген анионы (Cl⁻, Br⁻, I⁻) түзілген карбокатионға шабуыл жасап, соңғы өнімді түзеді.
Мысал: Этиленнің хлорсутекпен реакциясы
CH2=CH2+HCl→CH3−CH2Cl
Пропеннің HBr-пен реакциясы
CH3−CH=CH2+HBr→CH3−CHBr−CH3
(Марковников ережесі бойынша Br екінші көміртекке қосылады).

## Slide 22
Анти-Марковников гидрогалогендеу (Проков ережесі)
· Пероксидтер (ROOR) қатысында HBr анти-Марковников механизмі бойынша қосылады: CH3−CH=CH2+HBr→CH3−CH2−CH2Br
радикалды механизм арқылы жүреді.
Температура және еріткіш әсері
· Жоғары температурада реакция жылдамырақ жүреді.
· Полярлы еріткіштер (су, этанол) реакцияны тездетеді.
Гидрогалогендеу – маңызды органикалық реакция, көбінесе электрофильді қосылу механизмі арқылы жүреді.
Марковников ережесі реакцияның бағытын анықтайды, бірақ кейбір жағдайларда радикалды механизм арқылы анти-Марковников өнімі түзілуі мүмкін.

## Slide 23
C–C байланыстары бойынша гидрохлорлау
Гидрохлорлау – органикалық қосылыстардағы C–C байланыстары арқылы сутегі хлоридінің (HCl) қосылу процесі. Бұл процесс көбінесе каталитикалық гидрохлорлау немесе радикалды гидрохлорлау түрінде жүзеге асырылады.
Жалпы реакция теңдеуі:
R−R′+HCl→RCl+R′H
(мұнда R және R' көмірсутек радикалдары).

## Slide 24
Радикалды гидрохлорлау
Бұл процесс жоғары температурада немесе инициаторлардың қатысында жүреді.
Механизм:
1.Инициирлеу:
- HCl молекуласы ыдырайды немесе инициатор арқылы активтенеді.
2.Радикалды тарату:
- Хлор радикалы көмірсутекпен әрекеттесіп, жаңа радикал түзеді.
- Бұл радикал HCl-мен реакцияға түсіп, хлорланған өнім мен сутек радикалын береді.
3.Тізбекті аяқтау:
- Радикалдар бір-бірімен қосылып, реакцияны аяқтайды.
Мысал:
Этанның радикалды гидрохлорлануы:
C2H6+Cl•→C2H5Cl+H•
Гидрохлорлау механизмдері

## Slide 25
Радикалды гидрохлорлау
Бұл процесс жоғары температурада немесе инициаторлардың қатысында жүреді.
Механизм:
1.Инициирлеу:
- HCl молекуласы ыдырайды немесе инициатор арқылы активтенеді.
2.Радикалды тарату:
- Хлор радикалы көмірсутекпен әрекеттесіп, жаңа радикал түзеді.
- Бұл радикал HCl-мен реакцияға түсіп, хлорланған өнім мен сутек радикалын береді.
3.Тізбекті аяқтау:
- Радикалдар бір-бірімен қосылып, реакцияны аяқтайды.
Мысал:
Этанның радикалды гидрохлорлануы:
C2H6+Cl•→C2H5Cl+H•
Гидрохлорлау механизмдері

## Slide 26
Каталитикалық гидрохлорлау
·Бұл процесс металл катализаторлар (Pd, Pt, Ni, CuCl) қатысында жүреді.
·Жұмсақ температуралық жағдайда (50-200°C) орындалады.
Жалпы механизм:
1.HCl және көмірсутек катализатор бетіне адсорбцияланады.
2.HCl диссоциацияланып, сутегі және хлор атомдары түзіледі.
3.Сутегі бір көміртек атомына, ал хлор екінші көміртек атомына қосылады.
4.Өнім түзіледі және катализатор беті босайды.
Мысал:
Этиленнің гидрохлорлануы:
C2H4+HCl→ C2H5Cl (CuCl-ның қатысында жүреді)

## Slide 27
·Температура: Радикалды механизм жоғары температурада, каталитикалық механизм төменірек температурада жүреді.
·Катализаторлар: Pd, Pt, Ni – жоғары селективтілікті қамтамасыз етеді.
·Еріткіштер: Полярлы еріткіштер реакция жылдамдығын арттырады.
Реакцияның әсер етуші факторлары

## Slide 28
Хош иісті қосылыстардың ядро бойынша хлорлануы
Хош иісті (ароматты) қосылыстардың ядро бойынша хлорлануы – бензол және оның туындыларының ароматты сақинасында (C₆H₆) хлор атомының орын басу реакциясы. Бұл процесс көбінесе электрофильді орын басу механизмі арқылы жүреді және хлорланған ароматты қосылыстар алу үшін маңызды.

## Slide 29
Хош иісті қосылыстардағы C=C байланыстары π-электрондардың тығыз бұлтын түзеді, сондықтан олар электрофильді реагенттермен (мысалы, Cl₂) оңай әрекеттеседі.
Жалпы реакция:
C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl (катализатор ретінде FeCl3 қолданылады)
Реакция кезеңдері:
1.Электрофильдің түзілуі (активтену):
2.Электрофильдің ароматты сақинаға шабуылы:
3.Протонның бөлінуі және ароматтылықтың қалпына келуі:
Реакцияның селективтілігі және әсер етуші факторлар
Хлорлау дәрежесі
·1 молекула Cl₂ → монохлорбензол (C₆H₅Cl)
·Артық Cl₂ → полихлорланған өнімдер (мысалы, 1,2-дихлорбензол, 1,4-дихлорбензол)
Орын басушы топтардың әсері
Белсендіруші топтар (–OH, –NH₂, –OCH₃)
·Хлорлау орто- және пара-қалыптарда жүреді.
Дезактиваторлар (–NO₂, –COOH, –SO₃H)
·Хлорлау мета-қалыпта жүреді.
Хлорлау реакциясының механизмі
Электрофильді орын басу механизмі (SEAr)

## Slide 30
Құрамында оттегі және азот бар қосылыстарды галогендеу технологиясы
Галогендеу – органикалық қосылыстардағы сутек атомдарын галогендермен (Cl₂, Br₂, I₂, F₂) алмастыру немесе қосып алу процесі. Құрамында оттегі (O) және азот (N) бар қосылыстарды галогендеу арқылы өнеркәсіптік және зертханалық маңызды өнімдер алынады.
Галогендеуге ұшырайтын негізгі қосылыстар:
·Оттекті қосылыстар: Спирттер, карбонил қосылыстары, қышқылдар, эфирлер
·Азотты қосылыстар: Аминдер, нитроқосылыстар, амидтер

## Slide 31
Оттегі бар қосылыстардың галогенденуі
1) Спирттердің галогенденуі
·Спирттерді галогендеу галогенсутектермен (HX) немесе фосфор галогенидтерімен (PCl₃, PBr₃, SOCl₂) жүзеге асады.
·Реакция SN1 немесе SN2 механизмдері бойынша жүреді.
Мысал:
Этанолдың хлорлануы:
C2H5OH+PCl3→C2H5Cl+H3PO3
C2H5OH+SOCl2→C2H5Cl+SO2+HCl
2) Карбонил қосылыстарының галогенденуі
·Альдегидтер мен кетондар α-көміртегі бойынша галогенденеді.
·Реакция кислоталы немесе негіздік ортада жүреді.
Мысал:
Ацетонның бромдануы (негіздік ортада):
CH3COCH3+Br2→CH2BrCOCH3+HBr
3) Карбон қышқылдарының галогенденуі
·Галогендеу Гелль-Фолькард-Зелинский реакциясы арқылы жүреді.
·Реакция PCl₃, Cl₂ немесе Br₂ қатысында жүзеге асады.
Мысал:
Сірке қышқылының хлорлануы:
CH3COOH+Cl2→ ClCH2COOH+HCl (PCl3 қатысында жүреді)

## Slide 32
Азот бар қосылыстардың галогенденуі
1) Аминдердің галогенденуі
·Біріншілік және екіншілік аминдер электрофильді орын басу немесе радикалды механизм арқылы галогенденеді.
Мысал:
Анилиннің бромдануы: C6H5NH2+Br2→2,4,6−C6H2Br3NH2+HBr
2) Амидтердің галогенденуі (Гофман реакциясы)
·Амидтер гипогалогениттермен (NaOCl, NaOBr) өңделгенде аминдер түзіледі.
Мысал:
Бензамидтің гипохлоритпен реакциясы:
C6H5CONH2+NaOCl→C6H5NH2+CO2+NaCl
3) Нитроқосылыстардың галогенденуі
·Катализаторлар (FeCl₃, AlCl₃) немесе УК-сәулесі қатысында жүреді.
·Галоген көбінесе мета-қалыпқа бағытталады.
Мысал:
Нитробензолдың хлорлануы:
C6H5NO2+Cl2→C6H4 Cl NO2+HCl (3−Cl)

## Slide 33
Қолдану салалары
‒Фармацевтика (антибиотиктер, анестетиктер)
‒Пестицидтер және гербицидтер өндірісі
‒Полимерлер және пластмассалар (ПВХ, тефлон, бакелит)
‒Органикалық синтез және бояғыштар өндірісі

## Slide 34
ҚОРЫТЫНДЫ:
Қорыта айтқанда, галогендеу – органикалық химия мен химиялық технологияда кеңінен қолданылатын маңызды процесс. Бұл дәрісте радикалды тізбекті хлорлау механизмі, оның сатылары мен ерекшеліктері, сұйық және газ фазалы хлорлау технологиялары нақты қарастырылды. Иондық каталитикалық галогендеу – процестің тиімділігін және селективтілігін арттыратын маңызды әдіс ретінде танылды.

## Slide 35
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!