## Slide 1
8-дәріс.Гидролиз, гидратация, дегидратация процестері

## Slide 2
Дәріс мақсаты:
Гидролиз, гидратация және дегидратация процестерінің органикалық және мұнайхимиялық синтездегі маңызын ашу. Студенттерге осы реакциялардың механизмдерін, қолдану салаларын, өндірістік мәнін түсіндіру. Хлорорганикалық қосылыстардың гидролизі мен сілтілік дегидрохлорлануы, сондай-ақ олефиндер мен ацетиленнің гидратациясы арқылы алынатын маңызды өнімдермен таныстыру.

## Slide 3
ЖОСПАР:
1.Хлор туындыларының гидролизі және сілтілі дегидрохлорлануы (сілтілі дегидрохлорлау арқылы хлоролефиндер мен α-оксидтер өндірісі; сілтілі гидролиз арқылы спирттер мен фенолдар өндірісі).
2.Олефиндер мен ацетилен гидратациясы.
3.Дегидратация

## Slide 4
Органикалық синтез технологиясы жалпы химиялық технология процестерінен бөлек біршама ерекшеліктерге ие. Бұларға мыналар жатады:
Өндірістік процестердің көп варианттылығы, бұл жағдай өңделетін шикізаттардың әр түрлілігі және осыған байланысты қолданылатын әдістердің де көп түрлілігі.
1
Өндірістік процестердің көп варианттылығы, бұл жағдай өңделетін шикізаттардың әр түрлілігі және осыған байланысты қолданылатын әдістердің де көп түрлілігі.
2
Аралық өнімдер жүруінің көп бағыттылығы мен бір өнімге арналған технологиялық нобайлардың көп санының болуы.
3
Әр түрлі технологиялық процестерді, қондырғыларды және өндірістерді біріктіру мен ауыстыру, оларды өзара байланысқан бір технологияға келтіру және т.б.
4
Өндірістің барлық деңгейлерінде автоматтандырудың жоғары дәрежесі.
5
Бірнеше реакциялық немесе масса алмасу процестерінің біріккен түрлерін пайдалану.
6

## Slide 5
Органикалық синтез өнеркәсібінің даму тенденциясы негізінен мыналар болып табылады:
Органикалық синтез өндірістерін орналастырғанда олардың барлық сатыларын бір территорияда жайғастыруға, бір-біріне жақын ұстауға тырысады, тек соңғы өнімді алатын қорытушы саты ғана тұтынушылар ауданында орналасуы мүмкін.
1. Қолжетімді арзан шикізатқа негізделген жаңа технологиялық процестерді жасау.
2. Бейорганикалық заттарды қолданбайтын синтездің тікелей әдістеріне көшу.
3. Процесс параметрлерін оңтайландыру, аппараттарды таңдап алу және тиісті катализаторларды табу негіздерінде процестің селективтілігін көтеру.
4. Өндірістегі сатылар санын азайту.
5. Аппараттардың жекеленген қуаттылығын өсіру, осының негізінде күрделі шығындарды төмендету.
6. Екіншілік энергия ресустарын және энергия технологиялық нобайларын енгізу есебінен энергияны үнемдеу.

## Slide 6
Хлор туындыларының гидролизі және сілтілі дегидрохлорлануы
Хлорорганикалық қосылыстар химиялық өндірісте маңызды орын алады және оларды қайта өңдеу әдістерінің бірі – гидролиз және сілтілік дегидрохлорлау. Бұл әдістер арқылы хлоролефиндер, α-оксидтер, спирттер мен фенолдар алынады.
1. Хлор туындыларының гидролизі
Гидролиз – хлорорганикалық қосылыстардың сумен немесе сілті ерітінділерімен әрекеттесіп, хлор атомының гидроксил тобымен алмасу реакциясы.
1.1. Қышқылдық гидролиз (су арқылы)
Жалпы теңдеу:
RCl+H2O→ROH+HClRCl + H_2O
ROH + HClRCl+H2​O→ROH+HCl
Мұнда, RCl – хлор туындысы, ROH – алынған спирт немесе фенол.
Бұл әдіс қатал жағдайларды қажет етеді (жоғары температура, қысым), сондықтан өндірісте сирек қолданылады.

## Slide 7
Сілтілермен (NaOH, KOH) әрекеттескенде, хлор атомы гидроксил тобына ауысады:
RCl+NaOH→ROH+NaClRCl + NaOH
ROH + NaClRCl+NaOH→ROH+NaCl
Бұл реакция негізінен спирттер мен фенолдар алуда қолданылады:
-Хлорланған алифатты қосылыстардан – спирттер
-Хлорбензол және оның туындыларынан – фенолдар
Мысал: Фенол өндіру
C6H5Cl+NaOH→C6H5OH+NaClC_6H_5Cl + NaOH
C_6H_5OH + NaClC6​H5​Cl+NaOH→C6​H5​OH+NaCl
(Жоғары температура мен қысымды қажет етеді)
Сілтілік гидролиз (спирттер мен фенолдар өндірісі)

## Slide 8
Сілтілік дегидрохлорлану (дегидрохлорлау)
Сілтілік дегидрохлорлау – органикалық қосылыстардан хлорды бөліп алып, қос байланыс немесе эпоксид сақинасын түзу процесі.
Хлоролефиндер алу
Хлорланған алифатты қосылыстар сілтімен әрекеттескенде хлор атомы бөлініп, қос байланыс түзіледі:
RCHCl−CH2R′+NaOH→RCH=CHR′+NaCl+H2ORCHCl-CH_2R' + NaOH
RCH=CHR' + NaCl + H_2ORCHCl−CH2​R′+NaOH→RCH=CHR′+NaCl+H2​O
Мысал: Винилхлорид өндіру
CH2Cl−CH3+NaOH→CH2=CH2+NaCl+H2OCH_2Cl-CH_3 + NaOH CH_2=CH_2 + NaCl + H_2OCH2​Cl−CH3​+NaOH→CH2​=CH2​+NaCl+H2​O
Бұл реакция поливинилхлорид (ПВХ) синтезінің маңызды кезеңі болып табылады.

## Slide 9
Сілтілік дегидрохлорлау арқылы эпоксид сақиналары түзіледі.
Мысал: Этиленоксид өндірісі
CH2Cl−CH2OH+NaOH→CH2OCH2+NaCl+H2OCH_2Cl-CH_2OH + NaOH
CH_2OCH_2 + NaCl + H_2OCH2​Cl−CH2​OH+NaOH→CH2​OCH2​+NaCl+H2​O
Этиленоксид – полиэфирлер мен жуғыш заттар өндірісінде маңызды шикізат.
α-оксидтер (эпоксидтер) алу

## Slide 10
Гидролиз, гидратация, дегидратация процестері негізгі органикалық және мұнайхимиялық синтез өндірістерінде маңызды орын алады. Майлардың, целлюлозаның және көмірсулардың гидролизі арқасында көп уақыттан бері сабын, глицерин, этил спиртін және басқа да қымбат өнімдер алады. Органикалық синтез аймағында қарастырылып отырған процестерді негізінен С5 – С6 фенол спиртін, қарапайым эфирлерді, қышқылдарды, көптеген қанықпаған байланыстарды, карбон қышқылдарын және олардың туындыларын (күрделі эфирлер, ангидридтер, нитрилдер, амидтер), және де ацетальдегид пен басқа да байланыстарды алу үшін қолданады. Айтылып өтілген заттар органикалық синтездің аралық өнімдері ретінде маңызды қолданысқа ие (спирттер, қышқылдар және олардың туындылары, альдегидтер, және т.б.). Және де мономерлер мен полимерлі материалдарды (фенол, акрил және метакрил қышқылдарының эфирлері, меламин, хлоролефин, акрилонитрил және т.б.) синтездеу үшін, пластификаторлар мен жағатын материалдар (күрделі эфирлер), еріткіштер (спирттер, күрделі және қарапайым эфирлер, хлоролефиндер), пестицидтер (карбаминді және тиокарбаминді қышқылдардың эфирлері), беттік – активті заттар (күкірт қышқылының моноэфирлерінің тұздары) және т.б. үшін аса қажет.

## Slide 11
Гидролиз және гидратация реакциялары
Гидролиз реакциялары деп су немесе сілті әсерінен жүретін алмастыру немесе екілік ауысу процестерін айтады. Басқаша айтқанда гидролиз (грек тілінен аударғанда «гидро» - су, «lýsis» - ыдырату деген мағынаны білдіреді) – сумен әрекеттескен заттың негізгі молекуласының ыдырап, жаңа қосылыстар түзе жүретін химиялық сольволиз реакциясының бір түрі. Гидролизге келесідей әртүрлі кластардың қосылыстары ұшырайды: тұздар, көмірсулар, ақуыздар, күрделі эфирлер, майлар және тағы басқа да заттар ұшырайды.
Гидролиз реакциясының жалпылама түрін келесідей теңдеумен көрсетуге болады:
мұнда А-В - гидролизденетін зат, А—Н және В—ОН – гидролиз өнімі.
RCI + ОН- - ROH + СГ
ROR + Н2О - 2ROH + ОН-
Алифатты және ароматты көмірсутектердің хлорлы туындыларының гидролизі баяу және қайтымды жүреді:
RC1 + H2CI - ROH + НС1
ArCl + H2O - ArOH + HCl

## Slide 12
Гидролиз және гидратация реакциялары
Бұл процестерді жүргізу үшін әдетте күштірек гидролиздеуші заттардың сулы ерітінділері қолданылады: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, және т.б. Бұл жағдайда алмасу, ығысу және дегидрохлорлау процестері жүруі мүмкін.
Гидратация қанықпаған байланыстарына суды тіркеумен жүреді.
Гидролиздейтін су және сілтіге органикалық байланыстардың барлық байланыстары сезімтал емес.
Мысалы, С – Н, О – Н, N – H және көрсетілген реагенттерге қарсы тұрақты барлық сутегі атомы қатысқан байланыстар. Негізінен айтарлықтай тұрақты болатын қарапаймы көміртегі – көміртегі байланыстары да бар.
RCH=CH2+ Н2О--- RCHOHCH3

## Slide 13
Көптеген өнімдер олефиндерді гидратациялау арқылы алынады.
Этанол C2H5OH - 78,3 °C қайнайтын сұйықтық; 3-тен 20% (көлем) аралығындағы концентрацияда ауамен жарылғыш қоспалар түзеді. Сумен құрамында 95,6% спирт бар және 78,1°С қайнайтын азеотропты қоспа береді. Этанол әдетте технологияда осындай түзетілген өнім түрінде қолданылады.
Этанол – органикалық синтездің ірі тоннажды және кеңінен қолданылатын өнімдерінің бірі. Бұл жақсы, бірақ жанғыш, еріткіш; тамақ және медицина өнеркәсібінде көп мөлшерде қолданылады; сұйық ракета қозғалтқыштарында отын ретінде, антифризде және т.б. Органикалық синтезде аралық өнім ретінде этанол күрделі эфирлерді, хлороформды, хлоралды, диэтил эфирін, сірке альдегидін және сірке қышқылын алу үшін маңызды.
Олефиндер мен ацетиленді гидратациялау

## Slide 14
Соңғы уақытқа дейін этанол өндірісі азық-түлік шикізатына - ашытқы саңырауқұлақтары шығаратын ферменттерді пайдалана отырып, кейбір дәнді дақылдар мен картоптан крахмалды ашытуға негізделген. Өсімдік шикізатын өңдеуге негізделген тағы бір әдіс - ағаштың гидролизі (гидролиз спирті). Ағаштың құрамында 50%-ға дейін целлюлоза болады, оны күкірт қышқылының қатысуымен сумен гидролиздегенде глюкоза түзіліп, кейін спирттік ашытуға ұшырайды:
(C6H10O5)n + H2SO4 + H2O -> nC6H12O6
C6H12O6 - 2C2H5OH + 2CO2
Синтетикалық этанол этиленді гидратациялау арқылы алынады.
Олефиндер мен ацетиленді гидратациялау

## Slide 15
Диэтил эфирі (күкірт эфирі) (C2H5)2O – 34,6 °C қайнайтын сұйықтық. Ол негізінен еріткіш ретінде пайдаланылады, бірақ оның кемшілігі оның жоғары өрт қаупі болып табылады. Медицинада диэтил эфирінің шектеулі мөлшері қолданылады. Этиленді гидратациялау кезінде қосымша өнім ретінде диэтил эфирі түзіледі, бірақ бұл мөлшерлер барлық қажеттілікті өтемейді және ол этанолдан арнайы синтезделеді:
2C2H5OH ---> (C2H5)2O + H2O.
Изопропанол CH3CHOHCH3 сумен араласатын сұйықтық (қайнау температурасы 82,5 °C). Оның булары 2-ден 12% (көлем) аралығындағы концентрацияда ауамен жарылғыш қоспалар түзеді. Құрамында 88% спирті бар және 80,3°С қайнаған сумен азеотропты қоспа түзеді. Изопропанол көптеген жағдайларда этанолды алмастыратын еріткіш ретінде қолдануды тапты. Одан басқа күрделі эфирлер, ацетон және т.б. тек синтетикалық жолмен, атап айтқанда пропиленді гидратациялау арқылы.

## Slide 16
екін-Бутанол CH3CHOHCH2CH3 (қайнау температурасы 99,5 °C) және терт-бутанол (CH3)3COH (қайнау температурасы 82,8 °C) түссіз сұйықтықтар (біріншісі суда аз ериді, екіншісі онымен барлық пропорцияда араласады). Екеуі де сәйкесінше 68 және 78% спирті бар сумен азеотропты қоспалар береді. Осы спирттердің ішінде эмоп-бутанолдың маңызы зор. Ол еріткіш ретінде, сондай-ақ күрделі эфирлер мен метил этил кетон CH3COC2H5 алу үшін қолданылады. Бұл спирттер сәйкесінше бутендер-1 және -2 немесе изобутенді гидратациялау арқылы алынады.
Сәйкес олефиндердің гидратациясының жанама өнімі ретінде алынған изопропанолдың, сек- және/немесе/с-бутанолдың қарапайым эфирлері еріткіш ретінде қолдануды тапты. Олардың ішінде ең маңыздысы диизопропил эфирі [(CH3)2CH]2O, ол диэтил эфиріне қарағанда аз жанғыш және оны көптеген жағдайларда еріткіш ретінде алмастыра алады.

## Slide 17
Олефиндерді күкірт қышқылымен гидратациялау
Бұл олефиндерді гидратациялаудың бірінші әдісі болды және кейбір жағдайларда ол әлі күнге дейін бар. Ол моно- және диалкилсульфаттарды (күкірт қышқылының күрделі эфирлері) түзу үшін олефиндерді күкірт қышқылымен алдын ала сіңіруден және олардың сумен кейінгі гидролизінен тұрады.
Бүйірлік полимерленуді басу үшін абсорбция әртүрлі жағдайларда жүргізіледі: күкірт қышқылының концентрациясы 60-тан 98% дейін, температура 0-ден 70 ° C-қа дейін, қысым 0,2-ден 2 МПа-ға дейін (бірінші сандар изобутенге, екіншісі этиленге сәйкес келеді). Күкірт қышқылының олефинге қатынасы 1 моль H2SO4-ке 1,2 - 1,3 моль олефин сіңірілетіндей алынады, бұл қышқыл шығынын азайтады. Осы жағдайларда, сондай-ақ күкірт қышқылының құрамындағы сумен сульфаттардың гидролизіне байланысты реакциялық масса моно- және диалкилсульфаттардан, H2SO4, судан, спирттен және жанама өнімдер – эфир мен полимерлерден тұрады.

## Slide 18
Этилен мен пропиленді күкірт қышқылымен сіңіру үшін аппараттың екі түрі қолданылады. Олардың біріншісі (сурет) білігіне көптеген дискілер бекітілген араластырғышы бар көлденең абсорбер. Абсорбердің ішкі кеңістігі шамамен 73% күкірт қышқылымен толтырылған, ол дискілер айналғанда тұманды құрайды, фазалардың жанасу бетін арттырады. Реакция жылуы күртешеде айналатын су арқылы жойылады. Бұл құрылғы мерзімді түрде жұмыс істейді, бірақ бірнеше абсорберлердің каскадын пайдалану үздіксіз процеске ауысуға мүмкіндік береді.

## Slide 19
Үздіксіз жұмыс істейтін колонна типті құрылғылар 20–25 көпіршікті қалпақшалары бар, оларда сұйықтық деңгейі жоғары (сурет). Әрбір пластинада сұйық қабатқа құбырлы конденсатор орналастырылады, ол арқылы суық су айналады, бұл босатылған жылуды кетіруді қамтамасыз етеді. Колоннаның үстіңгі тақтайшасына қажетті концентрациядағы жаңа күкірт қышқылы беріледі, ал тынығудан берілген құрамдағы реакциялық масса шығады. Этилен (немесе пропилен) төменнен түседі, сұйықтыққа қарсы ағынмен, әр науада қышқыл қабаты арқылы көпіршіктер және жоғарғы жағындағы колоннадан шығады, қазірдің өзінде қоректік газдың инертті қоспаларымен айтарлықтай сұйылтылған. Колоннаның жоғарғы жағында шашыраудан қорғау қызметін атқаратын саптама бар.

## Slide 20
Суреттер. Этилен мен пропиленді күкірт қышқылымен гидратациялауға арналған реакциялық аппараттар

## Slide 21
Кучеров реакциясы арқылы ацетиленді ылғалдандыру ұзақ уақыт бойы ацетальдегид алудың жалғыз өнеркәсіптік әдісі болды:
CH=CH + H2O —> CH3-CHO, -150,1 кДж/моль.
Енді оны арзан этиленнен синтездеудің тиімді жолы бар. Осыған байланысты ацетиленді гидратациялау перспективасыз болды.
Ацетальдегид ұшқыш сұйықтық (қайнау температурасы 20,8 °C), сумен толығымен араласады және 4-тен 57% (көлемі) аралығындағы концентрацияда ауамен жарылғыш қоспалар түзеді. Ол сірке қышқылын, сірке ангидридін, n-бутанолды, пентаэритритол С(СН2ОН)4 және басқа да бағалы өнімдерді алу үшін кең көлемде қолданылады.
Реакция қайтымды, сондықтан көп жағдайда сірке альдегидінің орнына паральдегидті қолдануға болады.
Ацетиленнің гидратациясы

## Slide 22
М.Г ұсынған сынап катализаторымен ылғалдандыру
Кучеров, сұйық фазада ацетиленді 0,5 - 0,6 % HgO, HgSO4 түрінде ерітіндіде болатын 10-20% күкірт қышқылы арқылы көпіршіктеу арқылы жүзеге асырады.
Реакция іс жүзінде қайтымсыз. Hg2+ бар ацетилен кешені түзіледі, оның одан әрі түрленуі ацетальдегидтің түзілуіне әкеледі.

## Slide 23
Дегидратация – медицинада организмнің сусыздануымен бірдей. Органикалық химиядағы дегидратация реакциясы су молекулаларының жойылуын қамтитын реакция болып табылады.
Спирттердің дегидратация.
Молекулаішілік (концентірленген күкірт қышқылының қатысында):
Глицериннің дегидратациясы кезінде акролейн түзіледі:
Дегидратация

## Slide 24
Молекула аралық:
Мысал ретінде: этанол мен сірке қышқылының әрекеттесуінен күрделі эфирлердің түзілуі (этилацетат):
Дегидратация арқылы қарапайым және күрделі эфирлер, синтетикалық шайырлар, пластмассалар, дәрілік заттар, жарылғыш заттар және т.б. алынады.
Дегидратация

## Slide 25
ҚОРЫТЫНДЫ:
Қорытындылай келе, гидролиз, гидратация және дегидратация реакциялары – қазіргі органикалық химия мен өндірістің іргелі негіздерін құрайтын маңызды процестер. Олар тек органикалық синтездің аралық және соңғы өнімдерін алуда ғана емес, сонымен қатар полимерлік материалдар, еріткіштер, отындар, дәрі-дәрмектер, жуғыш заттар және пестицидтер өндіруде кең қолданылады. Бұл процестердің тиімді жүруі үшін қолайлы реакциялық ортаны, катализаторларды және термодинамикалық шарттарды дұрыс таңдау қажет.

## Slide 26
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!