## Slide 1: 13-ші семинар Зарарсыздандыру
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті

## Slide 2: Семинар жоспары:
1. Зарарсыздандыру қондырғыларының есебі.
2. Хлордың мөлшерін анықтау.
3. Хлор баллондар санын анықтау.
4. Есептік бактерицидті ағынды және бактерицидті шамдар санын анықтау.

## Slide 3: 1.Зарарсыздандыру қондырғыларының есебі.
Суды зарарсыздандырудың ең көп таралған әдісі – хлорлау.
Бұл кезде суды сұйық хлормен немесе құрамында белсенді хлоры бар затпен – хлорлы әкпен, кальций гипохлоритімен (Ca(ClO)2), хлор қос тотығымен (ClO2), натрий гипохлориті (NaOCl) ерітіндісімен өңдейді, оларды сілті ерітіндісін хлормен қанықтыру немесе ас тұзы ерітіндісін электролиздеу арқылы алады.
Хлор суда еріген кезде гидролиз реакциясы жүріп, хлорлылау қышқылы (HClO) түзіледі. Ол (бейтарап немесе сілтілік ортада) тұз қышқылына (HCl) және күшті тотықтырғыш қасиетке ие атомарлы оттегіге диссоциацияланады:

## Slide 4
Белсенді хлордың қажетті мөлшері көптеген факторларға байланысты болғандықтан, оның нақты мәнін тек тәжірибелік жолмен – хлорсіңіргіштік қисығы тәжірибелері бойынша анықтауға болады.
Хлорсіңіргіштік туралы деректер болмаған жағдайда, алдын ала есептеулер үшін белсенді хлор мөлшерін сүзгіден өткізгеннен кейінгі жер үсті сулары үшін 2....3 мг/л, ал жерасты су көздері үшін 0,7....1 мг/л деп қабылдау керек. МЕСТ 2874-82 сәйкес қалдық хлордың концентрациясы 0,3....0,5 мг/л шегінде болады.

## Slide 5
Суды хлормен өңдеу арнайы аппараттар – хлораторлар арқылы жүзеге асырылады. Хлордың бөлмеге ағып кетуін болдырмайтын вакуумдық хлораторлар ең көп тараған. Бұлар – ЛОНИИ-100, ЛК-10, ЛК-11, ЛК-12 хлораторлары.

## Slide 6
Суды хлорлау кезінде хлордың шығыс қоймасы мен хлораторларға арналған бөлме қарастырылады. Хлордың шығыс қоймасы суды біріншілік және екіншілік хлорлауға есептелуі тиіс. Сұйық хлор стандартты баллондарда немесе контейнерлерде жеткізіледі және сақталады.

## Slide 7: Мысалы есеп
Су өзеннен алынады
Тазарту станциясының өнімділігі – 48000 м³/тәулік
Хлор суға екі кезеңмен енгізіледі
Су құбырын тазарту станциясының хлораторлық қондырғысын есептеу келесі тәртіппен жүргізіледі:

## Slide 8: 2. Хлордың мөлшерін анықтау.
Суды хлорлау үшін хлордың есептік сағаттық шығынын анықтаймыз:
алдын ала хлорлау үшін Дхл1 = 4 мг/л:
екіншілік хлорлау үшін Дхл2 = 2 мг/л:
Хлордың жалпы шығыны 12 кг/сағ тең немесе 288 кг/тәулік.

## Slide 9
Хлораторлықтың өнімділігі 288 кг/тәулік > 250 кг/тәулік болғандықтан, бөлме тұтас қабырғамен екі бөлікке (негізгі хлораторлық және аппараттық) бөлінеді, олардың әрқайсысының сыртқа шығатын жеке қосалқы шығыстары бар.
Аппараттық бөлмеде газ өлшегіші бар, өнімділігі 10 кг/сағ дейінгі ЛОНИИ-100 үлгісіндегі үш вакуумдық хлоратор орнатылады. Екі хлоратор жұмыс істеп тұрады, ал біреуі резервтік қызметін атқарады. Аппараттық бөлмеде хлораторлардан басқа үш аралық хлор баллоны орнатылады. Олар үлкен қондырғыларда хлор газы шығыс баллондарынан хлораторға түсер алдында ластануларды ұстап қалу үшін қажет.

## Slide 10: 3. Хлор баллондар санын анықтау.
Қарастырылып отырған қондырғының хлор бойынша өнімділігі Qхл = 12 кг/сағ құрайды.
Бұл көп мөлшерде шығыс және хлор баллондарының болу қажеттілігін тудырады, атап айтқанда:
мұндағы Sбал = 0,5....0,7 кг/сағ – бөлмедегі ауа температурасы +18°С болғанда, бір баллоннан алынатын хлор мөлшері.
Шығыс баллондарының санын азайту үшін хлораторлықта диаметрі Д=0,746 м және ұзындығы L=1,6 м болатын болат бөшке-буландырғыштар орнатылады. Мұндай бөшкенің сыйымдылығы 500 л және 625 кг дейін хлор сияды. Бөшкелердің 1 м² бүйірлік бетінен алынатын хлор мөлшері Sхл = 3 кг/сағ құрайды.

## Slide 11
Жоғарыда қабылданған өлшемдер бойынша бөшкенің бүйірлік беті Fб = 3,65 м² құрайды. Осылайша, бір бөшкеден алынатын хлор мөлшері
12 кг/сағ мөлшерінде хлор беруді қамтамасыз ету үшін 2 бөшке-буландырғыш қажет.
Бөшкедегі хлор шығынын толықтыру үшін оған эжектормен хлор-газды сору арқылы бөшкелерде сирету (вакуум) жасап, сыйымдылығы 55 л стандартты баллондардан хлорды құяды. Бұл бір баллоннан алынатын хлор мөлшерін 5 кг/сағ дейін арттыруға және бір мезгілде жұмыс істейтін шығыс баллондарының санын 12:5=3 данаға дейін қысқартуға мүмкіндік береді.
Бір тәулік ішінде барлығы 288 : 55 ≈ 6 дана сұйық хлор бар баллон қажет болады.

## Slide 12
Хлораторлық бөлмеде сондай-ақ тәуліктік қажеттіліктің кемінде 50% мөлшерінде резервтік баллондар болуы тиіс. Сондықтан 10 шығыс баллонын орнату қарастырылады.
Хлордың тәуліктік шығыны үш баллоннан асса, хлораторлық жанында үш тәуліктік хлор қорын сақтауды қарастыру қажет. Бұл мысал үшін осы қоймадағы баллондар саны 3 х 6 = 18 дана болуы тиіс.
Хлор қоймасының хлораторлықпен тікелей байланысы болмауы керек.
Хлордың негізгі қоры тазарту станциясынан тыс жерде, хлордың бір айлық қажеттілігіне есептелген шығыс қоймасында сақталады.
Бұл жағдайда бұл:

## Slide 13: 4. Есептік бактерицидті ағынды және бактерицидті шамдар санын анықтау.
Бактерицидтік сәулелендіру арқылы суды зарарсыздандыруды, егер бастапқы судың коли-индексі 1000 бірлік/л-ден аспаса, темір құрамы 0,3 мг/л-ге дейін, лайлылығы 2 мг/л-ге дейін болса, жерасты сулары үшін қолдану керек.
Жұмыс істейтін бактерицидтік қондырғылардың санын олардың паспорттық өнімділігіне сүйеніп анықтау керек. Бұл ретте жұмыс істейтін қондырғылар саны бестен аспауы тиіс, резервтік қондырғы – біреу.

## Slide 14
ОВ-ЗП-РКС үлгісіндегі арынсыз бактерицидтік қондырғыны есептеу келесі тәртіппен жүргізіледі.
Жер үсті көзінен алынған су станцияның су тазарту құрылыстарында өңдеуден өтті, өнімділігі
Qсағ = 3000 м³/сағ
Есептік бактерицидтік ағынды келесі формула бойынша анықтаймыз:

## Slide 15
мұндағы:
Qсағ – зарарсыздандырылатын судың есептік шығыны, м³/сағ;
α – сәулеленетін судың жұтылу коэффициенті, см⁻¹; терең жерасты горизонттарынан алынатын түссіз жерасты сулары үшін 0,1 см⁻¹; бұлақ, топырақ (грунт) және инфильтрациялық сулар үшін 0,15 см⁻¹; жер үсті сумен жабдықтау көздерінің өңделген суы үшін 0,3 см⁻¹ тең;
k – сәулеленетін бактериялардың қарсыласу коэффициенті, 2500 мк.вт.с/см² деп қабылданады.
P0 – 1 л судағы бактериялар саны немесе сәулелендіруге дейінгі судың коли-индексі; бастапқы судың максималды есептік бактериялық ластануы P0=1000$ коли-индексіне тең деп қабылданады (яғни, коли-титр 1-ді құрайды);
P – 1 л судағы сәулелендіруден кейінгі бактериялар саны немесе сәулеленген судың коли-индексі, ≤ 3 деп қабылданады (яғни, коли-титр 330-дан кем емес);
ηП– бактерицидтік ағынды пайдалану коэффициенті; сәулелендіру көзі суға батырылған қондырғылар үшін 0,9 және батырылмаған қондырғылар үшін 0,75-ке тең деп қабылданады;
η0 – су қабатының қалыңдығына, оның физикалық-химиялық көрсеткіштеріне және қондырғының конструктивтік түріне байланысты бактерицидтік сәулеленуді пайдалану коэффициенті, 0,9 деп қабылданады.

## Slide 16
Қажетті РКС-2,5 шамдарының саны:
мұндағы FA – 4500....5000 сағат жанғаннан кейінгі шамның есептік бактерицидтік ағыны, Вт; РКС-2,5-75 Вт үшін шамдардың сипаттамасына сәйкес қабылданады.
Демек, ОВ-ЗП-РКС үлгісіндегі қондырғы әрқайсысында сегіз шамнан бар тоғыз кассетадан тұруы тиіс. Тоғыз жұмыс кассетасын және бір резервтік кассетаны қабылдаймыз, барлығы (9+1)*8=80 шам.
Қондырғы арнасының жұмыс бөлігінің ұзындығы:
мұндағы l – кассеталар арасындағы қашықтық, 0,4 м-ге тең; N – кассеталардың жалпы саны.

## Slide 17: Қолданылған әдебиет
Проектирование и расчет водопроводных очистных сооружений : учебное пособие / Е.Т. Тогабаев, Л.М. Утепбергенова ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. - Нур-Султан : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2019. - 119, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 118-119. - ISBN 978-601-337-020-0
Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода из поверхностных источников: Учеб. пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 240 с.
Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка: Учебн. пособие для вузов. М. Издательство МГУ, 1996 г. 680 с; 178 ил. ISBN 5—274—01420—8

## Slide 18: Назарларыңызға рақмет!