## Slide 1
Практика 15
ФТОРЛАНДЫРУ ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ЕСЕБІ.
Фторы бар реагенттердің
мөлшерін анықтау.

## Slide 2
Жоспар:
Ауыз суындағы фтордың гигиеналық мөлшері,
Суды фторландыру,
Суды фторландыру қондырғының есебі.

## Slide 3
Адамдарға жақсы әсер ететін фтордың тиімді мөлшері белгіленген. Санитарлық ережелер талабы бойынша ауыз суда фтордың мөлшері 1,5 мг/л-ден аспауы керек. СНиП-тің талабы бойынша ауыз су және шаруашылық мүддесіне жаратылатын табиғи көздің суында фтордың мөлшері 0,5 мг/л-ден кем болса суды фторландыру керек. Фторландырудың қажетін әр жағдайда санитарлы – эпидимиологиялық қызметкерлердің нұсқауымен жасалынады.
Фтордың азы да көбі де адамның организіміне жағымсыз әсер етеді. Ауыз суда фтор жеткіліксіз болса тісте кариес деген ауру пайда болады. Сол үшін тұрғындарға жіберетін суды фторландыру керек. Фторландыру дегеніміз суға фторы бар реагенттерді қосу. Бірінші фторландыруды пайдаланған 1945 жылы Америка Құрама Штаты.
Гигиеналық зерттеулермен суда фтордың мөлшері рұқсат етілетін концентрациядан артық болса, тісті флюороз, ал кейде дененің қаңқасын флюороз деген ауруға шалдықтырады (сүйектің сіңіріне зақым қылады, адамның тұлғасының қимылын нашарлатады). Суда флордың ең тиімді мөлшері 0,7-ден 1,2 мг/л-ге дейін (оны белгілеген Габович Р.Д. деген ғалым).

## Slide 4
СУДЫ ФТОРЛАНДЫРУ
Суды фторландыруға қажетті реагенттер кремний фторлы натрий Na2SiF6 және аммоний (NH4)SiF6,фторлы натрий NaF, кремний фторлы сутекті қышқыл H2SiF6, фторлы кальций Са2.
Фторы бар реагенттерді барлық сүзгілер мен түйіскен мөлдіреткіштердің алдында немесе барлық тазартқыш ғимараттардан кейін зарарсыздандырудың алдында суға енгізеді. Реагенттердің мөлшерін мына формуламен анықтайды:
мұндағы m – фторды суға енгізетін жерге байланысты коэффициент, тазарту ғимараттардан кейін енгізілсе 1-ге тең, сүзгілердің алдында болса – 1,1; а – ауыз судағы фтордын қажетті мөлшері г/м3, ауа райы және маусым жағдайына байланысты 0,7 – 1,2 г/м3-ке тең (төменгісін жазғы маусымға және ыстық ауа райға қабылдайды); Ғ– - табиғи судағы фтордың мөлшері, г/м3; Кф – таза реагентте фтордың мөлшері, г/м3, кремний фторлы натрииге – 60, фторлы натриде – 45, кремнийфторлы аммониге – 64; Сф – техникалық өнімде таза реагенттің мөлшері, г/м3, кремний фторлы натриге – 58, фторлы натриге – 38, кремний фторлы аммониге – 59,4.

## Slide 5
Фторландыруға арналған қондырғының құрамына реагенттің ерітіндісін дайындайтын, оны мөлшерлейтін және бапталатын сумен аралсатыратын құрылғылар кіреді. Реагенттерді ерітуге әр түрлі конструкциялы ерітінді бактер және сатураторлар қолданады (11.1-сурет).
Ерітінді бактерде реагенттің ерітіндісінің концентрациясын былай қабылдайды: кремнийфторлық натриді – 0,25% ерітіндінің температурасы 00С, фторлы натриді – 2,5% , кремнийфторлы аммонийдікі - 7%.

## Slide 6
1-шығынды бак; 2-мөлшерлеуіш сорғыш; 3-ерітінді бак; 4-су құбыры; 5-ДУ-1 құнарландырғышы; 6-қопсытқыш; 7-реагент сақтайтын бункер; 8-вакуум-бункер; 9-вакуум-құбыр; 10-құрғақ реагентті соратын құбыр; 11-реагенті бар бөшке; 12-вакуум-сорғыш;
11.1-сурет. Фторландыру қондырғысының сұлбасы

## Slide 7
Мысал есеп. Берілгені: Су тазарту станцияның толық өнімділігі Qтәу = 40000 м3/тәул. Бастапқы суда фтордың мөлшері F- = 0,2 мг/л. Ерітнді багі бар фторландыру қондырғыны есептеу керек. Алдымен фторы бар реагенттің Na2SiF6 мөлшерін аықтаймыз.

## Slide 8
Ерітінді бактің пайдалы өнімділігін былай анықтаймыз
мұндағы Qтәу- қондырғының өнімділігі, м3/тәу; Мф- фторы бар реагенттің мөлшері, г/м3; N – тәуліктегі реагентті еріту саны; Ке – бакте ерітіндінің концентрациясы, үшін 2,5-3,5 гл.

## Slide 9
Мөлшерлеуіш сорғыштың өнімділігі
Маркасы НД-2500/10 мөлшерлеуіш сорғышты қабылдаймыз (бір жұмысшы, бір резервті). Бұл сорғыштың көрсетілген өнімділігі 2500 л/сағ, электрқозғалтқыштың қуаты 3,0 кВт.

## Slide 10
Қойманың ауданы:
мұндағы m-1,5 айлық қорына есептелген реагенттің бөшкесінің саны; f - бір бөшкенің орын алатын ауданы 0,25 м2- кетең; 1,2 - өтетін жерлерді есепке алатын коэффициент.
Кремнифторлы натрий /нетто / салмағы 57 кг ағаш бөшкемен тасымалданады.