## Slide 1: 9-дәріс
Топырақ жамылғысының мониторингі

## Slide 2
Жоспары:
1. Жер мониторингі жайлы жалпы мәлімет
2. Жер мониторингін ұйымдастыру және жүргізу
3. Жер мониторингін жүргізу тәртібі
4. Жер мониторингін жүргізудің негізгі бағыттары

## Slide 3
Жер мониторингi - болып жатқан өзгерiстердi уақтылы анықтау, оларды бағалау, одан әрi дамуын болжау және керi әсерi бар процестердi болдырмау мен оның зардаптарын жою жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу мақсатында жүргiзiлетiн жер қорының сапалық және мөлшерлiк жай-күйiн базалық (бастапқы), жедел, мерзiмдi байқау жүйесiн бiлдiредi.

## Slide 4
Жер мониторингі өзара байланысты блоктардан тұрады:
Биосфералық (жаһанды)
Биологиялық (санитарлық)
Геоэкологиялық (табиғи шаруашылық)

## Slide 5
Жер мониторингін жүргізу мақсаты – табиғатты қорғау іс-әрекеті және экологиялық қауіпсіздікті басқару ақпаратты қамтамасыз ету. Жер ресурстарын экологиялық қауіпсіз және тұрақты пайдаланудың құқықтық негізінің жоқтығы, сонымен қатар басқару органдарының барлық сатыларында жер қорының күйі туралы мәліметтермен қанағатсыздандырлық қамтамасыз етілуі жер телімідерінің жоғалуына, топырақ эрозиясына, шөлейттенуге т.б. әкеліп соғады, оның барлығы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.

## Slide 6
Жер мониторингінің талаптары:
жер қорының құрылымы мен түрлі жерлердің күйінің өзгеруін уақытымен анықтау, өзгерістерді бағалау, болжау, зиянды процестердің салдарын алдын алу және жою жайлы ұсыныстарды әзірлеу;
жер кадастрын жүргізуді, жерді тиімді пайдалануды, жерге орналастыруды ақпаратпен қамтамасыз ету;
жер учаскелері мен жер алқаптарының күйін бағалау;
топырақ құнарлығының өзгеруі, топырақтың ластануы және топырақтағы басқа да өзгерістермен байланысты процестердің дамуын бақылау;
табиғи азық алқаптарының өсімдік жамылғысы күйінің өзгеруін, топырақтың деградациясын, оның қалпына келу қарқынын, радионулейдтердің жиналу деңгейін, сонымен қатар, топырақтың антропогендік жүктемелерге төзімділік дәрежесін бақылау;
елді мекендердің, өндірістік объектілердің астындағы жерлердің күйін бақылау;
жердің күйін жүйелі түрде бақылау;
жер қорында болып жатқан өзгерістерді анықтау, осы өзгерістерді бақылау және талдау;

## Slide 7
нысаналы мақсатын және рұқсат етілген пайдалану түріне байланысты жерді пайдалануды үздіксіз бақылау;
белгілі уақытқа жердің сапалық күйі жайлы болжау жасау;
әкімшілік-территориялдық құрылымның шекаралары мен ауданның өзгеруін бақылау;
гумус қорының азаюын бақылау;
топырақтағы микроэлементтердің өзгеруін бақылау.
Мониторингті жүргізу уақытында келесі мәселелер шешіледі:
жер күйінің өзгеруін уақытында анықтау, оларды бағалау, болжау және қатерлі процестердің салдарын алдын алу жйне жою жайлы ұсыныстарды әзірлеу;
мемлекеттік жер кадастрын, жерді пайдалануды және қорғауды мемлекеттік бақылауды жүргізуді, жер ресурстарын мемлекеттік басқару саласындағы басқа да функцияларды, жерге орналастыруды ақпараттық қамтамасыз ету;
азаматтарды жер күйі жайлы ақпаратпен қамтамасыз ету.

## Slide 8
Әкімшілік-территориялдық бөлінуі бойынша жер мониторингі үш түрге бөлінеді:
1. ҚР жерінің жер мониторингі;
2. Облыс жерлерінің жер мониторингі;
3. Қала және аудан жерлерінің жер мониторингі.
Бақыланатын процестерге байланысты мониторинг:
1. эволюциялық;
2. циклдық;
3. антропогендік;
4. төтенше мониторинг түрлеріне бөлінеді.

## Slide 9
Территорияны қамтуы бойынша мониторинг келесі түрлерге бөлінеді:
Глобальды мониторинг – планетамыздағы барлық жердің күйін бағалауға мүмкіндік береді және төтенше жағдайлардың алдын алу үшін жүргізіледі.
Ұлттық мониторинг – республика деңгейінде арнайы органдармен жүргізілетін мониторинг.
Аймақтық мониторинг – белгілі бір физикалық-географиялық, экологиялық немесе басқа да шекаралармен шектелген ірі аймақтар мен территория шегіндегі процестер мен құбылыстарды бағалауға мүмкіндік береді.
Локальдық мониторинг – аймақтық деңгейден төмен орналасқан объектілерде, тіпті жеке жер учаскелерінде және қарапайым ландшафты-экологиялық кешендерде жүргізіледі.

## Slide 10
Жер мониторингін жүргізу принциптері
әртүрлі мәліметтердің бір-бірімен сыйымдылығы және салыстыруға болатындығы;
әдістер мен технологиялардың бірыңғайлылығы;
мәліметтердің дәлдігі;
мәліметтердің толық болуы;
жер мониторингін үздіксіз жүргізу;
көрнектілік принципі;
мәліметтерге қол жетімділігі;
арзандылығы мен тиімділігі;
орталықтан басқару принципі.

## Slide 11
Жер мониторингің жүргізу үшін ақпаратты жинау түрлі түсірістер, ізденістер, тексерулер (топографиялық-геодезиялық, топырақ, мелиоративтік), арнайы бақылаулар арқылы жүргізіледі.
Жер қорын зерттеу мақсатымен түрлі министрліктер мен ведомстволар жүргізетңн тексерістер, бақылаулар мен түсірістер салалық нормативтік-техникалық құжаттар незігінде жасалған болатын. Бірақ жер қорын зерттеу бірыңғай мемлекеттік тәсілдерді талап етеді, өйткені жер ресурстары қоршаған табиғи ортаның маңызды бөлігі, ауылшаруашылық, орман шаруашылығының басты өндіріс құралы және кәсіпорындар мен мекемелерді орналастырудың кеңістік негізі болып табылады. Жер мониторингі табиғи ресурстардың басқа мониторингтері мен кадастрларының арасындағы байланыс рөлін атқару керек және оған мемлекеттік статус беру керек.
Әртүрлі деңгейлердегі экологиялық жағдай туралы ақпаратты жердің карталық негізіне салынған графикалық мәліметтерден тұратын экологиялық жағдай жоспарының көмегімен алуға болады. Жүргізілетін мониторингтің түріне қарай картографиялық негіздің әртүрлі масштабтарын қолданады.
Бақылаулар жер қорының барлық категориялары бойынша жылжымалы зертханаларды пайдаланып түрлі полигондарда, эталон учаскелерінде, стационарлық және жартылай стационарлық алаңдарда жүргізіледі.

## Slide 12
Жер мониторингін жүргізудің негізгі бағыттары;
Ғылыми-әдістемелік бағытқа стационарлық және жартылай стационарлық экологиялық алаңдарда топырақ және азықтық алқаптардығы өсімдіктер карталарын жасау және топырақты бонитерлеу үшін методикалық-қолданбалы, қолданбалы, ақпараттық-техникалық жұмыстарды қамтамасыз ететін топырақ пен өсімдіктерді зерттеу кіреді.
Әдістемелік-қолданбалы бағыт мыналарды қамтиды:
топырақ және геоботаникалық зерттеу мен ізденістердің алғашқы материалдарын талдап қорытындылау және жүйеге келтіру;
азық алқаптарының топырақтары мен өсімдіктерін топтастыруды әзірлеу;
азық алқаптары мен басқа да жерлерді сапалық, экономикалық, экологиялық т.б. бағалау түрлерінің әдістемелік тәсілдерін әзірлеу;

## Slide 13
Қолданбалы бағытқа мыналар кіреді:
картографиялық материалдарды қайта тексеру мен дұрыстау және жер пайдаланушыларға жердің сапасын, ауданын күйін көрсетіп тиісті карталарды беру;
геоботаникалық және топырақ зерттеулері мен ізденістердің материалдарын талдау;
әрі қарай бақылау үшін аймақтық және облыстық карталарды құрастыру;
жер қорын тиімді пайдалану жайлы ұсыныстар беру үшін жердің күйі мен сапасының өзгеруін бақылау нәтижелері бойынша жер кадастрын нақты мәліметтермен ақпараттық қамтамасыздандыру;
жерді орынсыз пайдаланғаны үшін жазалау шараларын қолдану бойынша түрлі органдарға ұсыныстарды әзірлеу және беру;
Ақпараттық-техникалық бағыты:
мониторингтің автоматтандырылған базасын құру;
бағдарламаларды әзірлеу;
ақпаратты қабылдау, талдау және оны сақтау мақсатында ҚР-ғы жер мониторингі бойынша мәліметтерді өңдеу және жүйеге келтіру.

## Slide 14: Жер мониторингін жүргізу кезінде ақпаратты алу жолдары: - дистанциондық зондтау; - жер бетіндегі түсірістер мен бақылаулар; - мәліметтер қорын пайдалану.
Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік территориалдық жер торабы қалыптасқан. Ол әртүрлі табиғи аймақтардағы 600 астам стационарлық және жартылай стационарлық экологиялық бекеттерді қамтиды.

## Slide 15
Бақылау сұрақтары.
Жер мониторингiн жүргiзудi ұйымдастыруды жер ресурстарын басқару
Жер мониторингінің талаптары
Жер мониторингін ұйымдастыру және жүргізу
Жер мониторингін түрлері
Жер мониторингін жүргізу принциптері
Жер мониторингін жүргізудің негізгі бағыттары