## Slide 1
Описание программного обеспечения по определению геоэлектрического разреза
Искаков Казизат Такуадинович
д.ф.-м.н., профессор
Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева

## Slide 2: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Построение профиля
Георадарное обследование выполняется в виде серии измерений в отдельных точках, расположенных на профиле. Полученные при каждом отдельном измерении трассы формируют радарограмму. Радарограмма представляет собой графическое изображение, построенное методом переменной плотности, у которого координаты каждого пикселя обозначают соответственно: абсцисса – расстояние от начала профиля, ордината – время прихода сигнала. Амплитуды сигналов на радарограммекодируется цветом из заданной палитры цветов или в градациях серого цвета. Местоположения подповерхностного объекта определяется вершиной гиперболы построенного по точкам максимальных значений амплитуд каждой трассы.

## Slide 3: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Расчет глубины залегания подповерхностного объекта
Расчет глубины залегания подповерхностного объекта в программе осуществляется выбором параметра «Глубина». После ввода пользователем значения относительной диэлектрической проницаемости среды программа вычисляет расстояние от антенны до подповерхностного объекта (рис. 1).

## Slide 4: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Рис. 1. Диалоговый экран расчета глубины залегания подповерхностного объекта

## Slide 5: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Для обнаружения объекта георадиолокационным методом необходимо, чтобы объект заметно отличался от вмещающего грунта по электрическим характеристикам (по диэлектрической проницаемости или проводимости).
В грунте скорость электромагнитных волн уменьшается, поскольку она зависит от относительной диэлектрической проницаемости εr, относительной магнитной проницаемости μr и проводимости среды σ.

## Slide 6: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Скорость электромагнитных волн в среде определяется следующей формулой:
где c - скорость электромагнитной волны в вакууме (0,3м/нс), ɛ=ɛrɛ0 - диэлектрическая проницаемость и ɛ0 - диэлектрическая проницаемость в свободном пространстве (8,854 1012 F/м), ω = 2πf угловая частота, где f - частота, а выражение σ/ωɛ коэффициент потерь. В немагнитных (μr = 1) материалах с малыми потерями, таких как чистый песок и гравий, где σ/ωɛ≈0, скорость электромагнитных волн вычисляется по формуле:

## Slide 7: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
При заданной относительной диэлектрической проницаемости среды, расстояние от антенны до объекта вычисляется по формуле:
tmin определяется как минимальное время прихода радиосигнала выбранное из всех трасс с максимальной амплитудой (рис. 2).

## Slide 8: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Рис. 2. Схема определения минимального времени прихода сигнала

## Slide 9: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Расчет относительной диэлектрической проницаемости среды
Расчет относительной диэлектрической проницаемости среды в программе осуществляется выбором параметра «Диэлектрической проницаемость». После ввода пользователем относительной диэлектрической проницаемости среды программа вычисляет относительную диэлектрическую проницаемость подповерхностной среды (рис. 3).

## Slide 10: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Рис. 3. Диалоговый экран расчета относительной диэлектрической проницаемости среды

## Slide 11: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
При заданной глубине залегания подповерхностного объекта относительная диэлектрическая проницаемость среды вычисляется по формуле:
Расчет электрической проводимости среды
Расчет электрической проводимостисреды в программе осуществляется выбором параметра «Электрическая проводимость». После ввода пользователем значения относительной диэлектрической проницаемости среды и коэффициента затухания программа вычисляет электрическую проводимость подповерхностной среды (рис. 4).

## Slide 12: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Рис. 4. Диалоговый экран расчета электрической проводимости среды

## Slide 13: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Электрическая проводимость 𝜎, связана с относительной диэлектрической проницаемостью среды и затуханием электромагнитных волн следующим образом:
где ∝ - коэффициент затухания радиоимпульса в подповерхностной среде.

## Slide 14: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
Описание программы
Программа определения геоэлектрического разреза дополняет и улучшает интерпретацию результатов георадарных исследований с помощью фирменных ПО, поставляемых вместе с георадарами.
Функциональные возможности программы:
1. Ввод данных из файла радарограммы;
2. Визуализация профиля радарограммы;
3. Определение глубины залегания подповерхностного объекта;
4. Определение относительной диэлектрической проницаемости среды;

## Slide 15: Описание ПО определения геоэлектрического разреза.
5. Определение электрической проводимости подповерхностной среды;
6. Сохранение профиля радарограммы в различных форматах.
7. Просмотр графика трассы радарограммы
8. Сохранение графика трассы радарограммы в различных форматах.
Относительная погрешность вычисления определяемых параметров геологического разреза находиться в пределах 5 -8%.
На программу получена авторское свидетельство №9319 от 20.04.2020г. Программный комплекс разработан в среде Embarcadero RAD Studio C++ Builder XE5.

## Slide 16: Обзорные вопросы.
Какое обследование выполняется в виде серии измерений в отдельных точках, расположенных на профиле?
Каким параметром осуществляется расчет глубины залегания подповерхностного объекта в программе?
С помощью какого параметра осуществляется расчет относительной диэлектрической проницаемости среды в программе?
Notes: Георадарное
«Глубина»
«Диэлектрическая проницаемость»

## Slide 17: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!