## Slide 1: LEGO®MINDSTORMS®EV3. Таймерді қолдану. Модульді басқару түймешігін пайдалану
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Лектор: Информатика кафедрасының доценті, PhD Карелхан Н.

## Slide 2: Таймерді уақыт аралықтарын өлшеу үшін қолдануға болады. Таймер тетік ретінде қолданылады, бірақ ол EV3 модулінің ішінде орналасқан және тетік портын талап етпейді. Сіз, мысалы таймерді, сіздің роботыңызға анықталған қашықтыққа орын ауыстыру үшін қажет болған уақытты өлшеу үшін қолдана аласыз.

## Slide 3
EV3 модулінің сегіз таймері бар, осылайша, бір уақытта 8 әр түрлі әрекетті белгілеуге болады. Сіз таймерді, сіздің бағдарламаңыздың кез келген сәтінде нөлдендіре аласыз, және ол уақыт есебін осы сәттен бастайды.

## Slide 4: КЕҢЕСТЕР
Егер сіз, бағдарламада қандай да бір уақыт жай ғана күте тұрғыңыз келсе, сіз «Күту уақыты» режимінде күту блогын қолдана аласыз. Таймерді қолдану сізге таймерді алуға және сіздің бағдарламаңыздың түрлі нүктелерінде тестілеуге мүмкіндік береді.

## Slide 5
ТАЙМЕРДІ ЖАҢАРТУ
Сіз таймердің, «Жаңарту» режимінде «Таймер» блогын қолдану арқылы, сіз бағдарламаңыздың кез келген сәтінде нөлге (0,0 секунд) жаңарта аласыз. Жаңартқаннан кейін таймер, бірден уақыт есебін нөлден жаңартады. Барлық сегіз таймер бағдарламаның басында автоматты түрде лақтырылады және әрқашан жұмыс істейді.

## Slide 6
Деректер | Түр | Ескертпелер | Деректер
Өткен уақыт | Сандық мән | Соңғы таймерді лақтырғаннан кейінгі өткен уақыт, секундта. | Өткен уақыт
ТАЙМЕР ДЕРЕКТЕРІ
Кеңес: Уақыт секундта ондық сандарды қолдана отыра қолданылады. Оннан бір секундты құрайтын, аралық өткен 0,1 секунд уақытты береді.

## Slide 7: Мысал 1: Әр секунд сайын бір рет моторды қозғалысқа әкелу
Бұл бағдарлама моторды тура 45 градусқа әр секунд сайын айналуға мәжбүр етеді, тура тықылдаған сағаттағы сияқты. Бағдарлама моторды 45 градусқа бұру үшін «Ортаңғы мотор» блогын қолданады, бұл біршама уақыт алады, бірақ 1 секундтан аз. Кейін бағдарлама, моторды қайта қоспас бұрын, аралық 1 секунд уақыт өткенше күтуі тиіс. Ол үшін бағдарлама, «Жаңарту» режимінде «Таймер» блогын пайдалана отырып, моторды іске қоспас бұрын, 1 таймерді іске қосады. Кейін, мотор тоқтағаннан кейін, күту блогы «Таймер - Салыстыру - Уақыт» режимінде, 1 таймер 1 секундты өлшегенше күтеді. Бұл, оның тұрған кезіндегі уақыт та, мотордың қозғалыс уақытын қосқанда, уақыт аралығындағы жалпы қиындығы 1 секундты құрайды.

## Slide 8: Мысал 2: Жанасу тетігінің ұстап тұру уақытын өлшеу
Бұл бағдарлама, жанасу тетігі әрбір басқан сайын ұсталатын уақытты өлшейді және секундтағы нәтиже EV3 экранында көрсетіледі. Бұл бағдарлама, жанасу тетігінің басылуын күтуге және оны босатуды күту үшін, күту блогын пайдаланады. 1 таймерін басқаннан кейін, «Жаңарту» режиміндегі «Таймер» блогын қолдана лақтырылады. Босатқаннан кейін, 1 таймерге арналған өтіп кеткен уақыт, «Өлшеу - Уақыт» режимінде «Таймер» блогын қолдана отырып өлшенеді. Нәтижесінде алынған сан, экранда санды секундта көрсететін «Экран» блогына беріледі.

## Slide 9
Деректер | Сандық мән | Мәндер | Ескертпелер
Жақындату | Сандық мән | 0 - 100 | Тетік алдындағы нысанға дейінгі қатынасты арақашықтық. 0 өте жақын, 100 алыс дегенді білдіреді.
Жақындау режимінде, инфрақызыл тетік келесі деректерді береді:

## Slide 10: «ЖАҚЫНДАТУ» РЕЖИМІНДЕ «ИНФРАҚЫЗЫЛ ТЕТІКТІ ПАЙДАЛАНУ» МЫСАЛДАРЫ.
Бұл бағдарлама роботты, инфрақызыл тетік оның жардың қасында немесе басқа нысанның қасында тұрғандығын анықтағанға дейін, қозғалуға мәжбүр етеді. Қозғалыс басталғаннан кейін бағдарлама, роботты тоқтатпас бұрын жақындау 35 кем болғанға дейін күту үшін, «Инфрақызыл тетік - Салыстыру - Жақындау» режимінде күту блогын қолданады.

## Slide 11: ТАЙМЕРДІҢ РЕЖИМДЕРІ МЕН БЛОКТАРЫ
Блок | Режимі | Қолдану
Күту | Таймер - Салыстыру - Уақыт | Таймер белгілі бір мәнге жеткенше күту.
Күту | Таймер - Өзгерту - Уақыт | Тетіктің белгілі бір көлемге өзгеруін күту.
Цикл | Таймер | Блоктардың реттілігінің, таймер белгілі бір мәнге жеткенге дейін қайталануы.
Егер ... онда | Таймер | Таймер көрсеткіші негізінде блоктардың екі реттілігі арасынан таңдау.
Таймер | Өлшеу | Таймер көрсеткіштерін санаңыз және нәтижесін секундта сандық деректер шинасы арқылы алыңыз.
Таймер | Салыстыру | Таймердің көрсеткіштерінің шекті мәнімен салыстырыңыз және нәтижесін логикалық деректер шинасы арқылы алыңыз.
Таймер | Жаңарту | Таймерді нөлге лақтырыңыз. Таймер бірден қайта уақыт санауды бастайды.

## Slide 12
Блок | Режимі | Қолдану
Күту | Уақыт | Анықталған уақыт аралағында күту.
Цикл | Уақыт | Анықталған уақыт ағымында блоктардың бірізділігін қайталау.

## Slide 13
Назар аударып
тыңдағандарыңызға
рақмет!

## Slide 14: Қолданылған әдебиеттер
https://www.virtualroboticstoolkit.com/documentation/sections/19/articles/98
https://informburo.kz/stati/sofiya-robot-kotoryy-vyglyadit-kak-chelovek-national-geographic.html
LEGO EV3 бойынша оқу құралы роботты техника бойынша біліктілікті арттыру курстары бағдарламасына арналған, «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ, Алматы, 2016
Lego Education https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/curriculum //18.06.2020
https://leally.ru/kk/chem-otkryt-fajjl/spravochnik-funkcii-arduino-yazyki-programmirovaniya/ //18.06.2020