## Slide 1: LEGO®MINDSTORMS®EV3. Мотордың айналу тетігін пайдалану
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Лектор: Информатика кафедрасының доценті, PhD Карелхан Н.

## Slide 2: Мотордың айналу тетігі
Мотордың айналу тетігі мотор жасаған айналым санын өлшеу үшін пайдаланылады. Айналу тетігі орташа моторға, үлкен моторға және NXT құрылғысының моторына кіріктірілген. Осы моторлардағы тетіктер градустарда айналымдардың санын анықтай алады. Мотордың толық айналымы 360 градус.

## Slide 3
Деректер | Түр | Ескертпелер
Градустар | Сандық мән | Градустарда айналымдардың саны
Айналымдар | Сандық мән | Айналымда көрсетілген айналым шамасы (ондық сан түрінде градустар/360)
Ағымдағы қуаттылық | Сандық мән | Егер мотор жұмыс істеп тұрса, мотордың қуаттылығының ағымдағы деңгейі (1-100), немесе мотор тоқтаса 0
МОТОРДЫҢ АЙНАЛУЫ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

## Slide 4: МОТОРДЫҢ АЙНАЛУ БАҒЫТЫ ЖӘНЕ АЙНАЛЫМДАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫ
Мотордың алға айналуы градустар немесе айналымдардың оң санмен көрінеді, артқа айналу теріс санмен көрсетіледі. Айналу әрқашан тетік көрсеткіштерін соңғы лақтырған сәттен алға айналымдардың жалпы саны ретінде өлшенеді. Артқа айналымдардың саны алға айналымдардың кез келген жинақталған санынан шегеріледі.

## Slide 5: Мотордың айналу тетігін сонымен қатар мотор қазіргі кезде қандай қуаттылық деңгейімен айналып жатқанын анықтау үшін пайдалануға болады.
Қадам | Әрекет | Сонда мотордың айналым саны құрайды:
1 | Бағдарлама басталады, мотор әлі айналым жасаған жоқ. | 0 градус
2 | Мотор алға бір толық айналым (360 градус) жасайды | 360 градус
3 | Мотор қайтадан алға бір толық айналым жасайды | 720 градус
4 | Мотор алға қарай 60 градусқа бұрылады | 780 градус
5 | Мотор алға қарай 30 градусқа бұрылады | 750 градус
6 | Мотордың айналым көрсеткіштері түсіріледі | 0 градус
7 | Мотор артқа қарай 100 градусқа бұрылады | -100 градус
8 | Мотор артқа қарай 60 градусқа бұрылады | -160 градус
9 | Мотор алға қарай 360 градусқа бұрылады | 200 градус

## Slide 6
МОТОРДЫҢ АЙНАЛУ ТЕТІГІН ПАЙДАЛАНУ МЫСАЛДАРЫ
Сызба бойынша белгілі қашықтыққа жүру
Бұл бағдарлама мотор 2 айналым жасағанға дейін роботты тік жүруге, содан кейін мотор жалпы алғанда 6,5 айналым жасағанша иректеліп қозғалуға мәжбүрлейді. Ол алдымен бір дөңгелегін, содан кейін екіншісін қозғалта отырып иректеліп жылжиды. В мотор жалпы алғанда 6,5 айналым орындап болмайынша циклді иректеліп қозғалу қайталанады. Бағдарлама В моторының айналу тетігі жалпы алғанда 6,5 айналым өлшегенде циклды тоқтату үшін «Мотордың айналуы – Айналымдар» режимінде циклді пайдаланады. 6,5 айналым жасау үшін басында алға қозғалу кезіндегі 2 айналымды қоспағанда, тек иректеліп қозғалуды өлшеңіз, В моторының айналу тетігінің көрсеткіштері «Лақтыру» режимінде мотордың айналу блогын пайдалана отырып, иректеліп жылжығанға дейін нөлге лақтырылған.

## Slide 7
Гироскопиялық тетікті пайдалану
Гироскопиялық тетік айналу қозғалысын анықтайды. Егер сіз гироскопиялық тетікті тетік корпусындағы нұсқар бағыты бойынша айналдырсаңыз, онда тетік секундына градуспен айналу жылжамдығын анықтай алады. Сіз айналу жылдамдығын мысалы, сіздің роботыңыздың бұрылу уақытын немесе оның аударылып түсу уақытын анықтау үшін пайдалана аласыз.
Бұдан басқа, гироскопиялық тетік айналудың жалпы бұрышын градустарда тіркейді. Сіз осы айналу бұрышын мысалы сіздің роботыңыз қаншалықты бұрылғанын анықтау үшін пайдалана аласыз.

## Slide 8: Гироскопиялық датчик роботтың айналу қозғалысын және оның бағытындағы өзгерістерді өлшейді. Оқушылар бұрыштарды өлшей алады, теңгеруші роботтарды жасап, көптеген шынайы құрылғыларда, мысалы, Segway® самокатында қолданылатын технологияларды зерттей алады.

## Slide 9
Техникалық спецификациялары мен ерекшеліктері
Бұрыштарды өлшеу режимі бұрыштарды +/-3 градус дәлдігінде өлшеуге мүмкіндік береді;
гироскопиялық режимде максималды 440 градус/секунд көрсете алады;
сұрау жиілігі 1 кГц-ке дейін.

## Slide 10: ГИРОСКОПИЯЛЫҚ ТЕТІКТІҢ ДЕРЕКТЕРІ
Деректер | Түр | Ескертпелер
Бұрыш | Сандық мән | Градустарда айналу бұрышы. Өткен лақтырудан өлшенді. «Лақтыру» режимінде гироскопиялық тетіктің блогын лақтыру.
Жылдамдық | Сандық мән | Градустарда секундына айналу жылдамдығы.

## Slide 11: Гироскопиялық тетікті пайдалану мысалдары сіздің бағдарламаңызда төменде берілген.
Мысал 1: Белгіленген бұрышқа бұрылу
Бұл бағдарлама роботты солға 90 градусқа бұрылуға мәжбүрлейді. Ол «Күту» блогын және 90 градусқа өзгеруін күту үшін «Гироскопиялық тетік - Өзгерту - «Бұрыш» режимін пайдаланады.

## Slide 12
Назар аударып
тыңдағандарыңызға
рақмет!

## Slide 13: Бақылау сұрақтары
Мотордың айналу туралы деректерін жазыңыз.
Гироскопиялық тетіктің деректерін жазыңыз.
3. Моторды артқа айналдыру үшін қандай сандық мән қолданылады.

## Slide 14: Қолданылған әдебиеттер
https://www.virtualroboticstoolkit.com/documentation/sections/19/articles/98
https://informburo.kz/stati/sofiya-robot-kotoryy-vyglyadit-kak-chelovek-national-geographic.html
LEGO EV3 бойынша оқу құралы роботты техника бойынша біліктілікті арттыру курстары бағдарламасына арналған, «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ, Алматы, 2016
Lego Education https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/curriculum //18.06.2020
https://leally.ru/kk/chem-otkryt-fajjl/spravochnik-funkcii-arduino-yazyki-programmirovaniya/ //18.06.2020